Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Борское

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 274 "а" от 14.11.2013 г.

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 2011/6 от 14.10.2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1.Положения о территориальном планировании сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Борское муниципального района БорскийСамарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

6.6. Карта движения общественного транспорта на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.               М 1:10000 (ДСП). Лист № 11.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                   Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        О.Н. Игнатова

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                        И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                      И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ 	7

2.	КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 	20

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 	20

2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 	20

2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 	24

2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ  НА ТЕРРИТОРИИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 	25

2.1.4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ. 	27

2.1.4.1. КЛИМАТ. 	27

2.1.4.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 	27

2.1.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 	27

2.1.4.4.ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 	28

2.1.4.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ 	29

2.1.4.6 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 	29

2.1.4.7 ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 	29

2.1.4.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 	30

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ. 	31

2.2.1 АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 	31

2.2.1.1 ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 	31

2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ БОРСКИЙ 	33

2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОРСКОЕ М.Р. БОРСКИЙ 	40

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ. 	45

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 	45

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ. 	46

2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА 	46

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 	46

2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 	48

2.4.2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 	48

2.4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ 	61

2.4.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 	61

2.4.4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 	65

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 	65

2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 	65

2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТ 	65

2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 	66

2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 	66

2.4.5. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 	72

2.4.5.1 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 	72

2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 	72

2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 	72

2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 	73

2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 	74

2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 	75

2.4.5.1.6. ЭЛЕКСТРОСВЯЗЬ 	77

2.4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 	77

2.4.7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 	78

2.4.8. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 	79

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 	79

2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 	79

2.5.1.1. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 	79

2.5.1.1.1 ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 	79

3.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 	82

2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ 	84

2.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 	85

2.5.2.2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 	85

2.5.2.3 КЛАДБИЩА 	85

2.5.2.4 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 	86

2.5.2.5 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С.П. БОРСКОЕ 	86

2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 	86

2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 	87

2.5.3. САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 	87

2.5.4 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 	87

2.5.5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ 	89

2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 	89

2.5.7 ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 	91

2.5.8 ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 	91

2.5.8. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 	92

2.6 ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИИ 	94

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 	95

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 	95

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОСЕЛЕНИИ 	96

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 	99

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 	99

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 	101

3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 	101

3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 	102

3.3.2.2.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 	105

3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ЗОНЫ 	111

3.3.2.3.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 	112

3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 	114

3.3.2.4.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 	114

3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 	114

3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 	116

3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 	117

3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 	118

3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 	120

3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 	125

3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 	126

3.3.2.5.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 	126

3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 	126

3.3.2.5.1.2. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 	131

3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 	131

3.3.2.5.1.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 	132

3.3.2.6. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 	133

3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 	137

3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 	137

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 	137

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 	140

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 	141

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 	143

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 	144

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ 	145

5. ВЫВОДЫ 149

# 1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов муниципального района Борский Самарской области № 2011/6 от 14.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Борский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта №7 от 05.11.2008 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 9109 от 07 ноября 2008 года с администрацией муниципального района;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области. Книга 7., разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г,

- Лесохозяйственный регламент Борского лесничества выполнен Ульяновской экспедицией Поволжского филиала Государственной инвентаризации лесов, действующей на основании положения об Ульяновской экспедиции, утвержденного приказом ФГУП «Рослесинфорг» Поволжский леспроект»от 26.07.2007 г.№09/5.

- Лесной план Самарской области

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- №59-ГД от 25.02.2005	ЗАКОН Самарской области «Об установлении границ муниципального района Борский Самарской области». Принят Самарской Губернской Думой 22 февраля 2005 года (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ 25 февраля 2005 года N 53-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Целевые программы Борского муниципального района и сельского поселения Борское:

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского поселения Борское на 2010 – 2014 годы. Утверждена распоряжением главы сельского поселения Борское №26 от 24.05.2010 года.

- Муниципальная целевая программа «Чистая вода на 2010 -2015 годы».,утверждена решением собрания представителей муниципального района Борский «110 от 26.01.2010 года.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- Статистический сборник.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области».

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Борское с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Борское.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Борское.

- Территориальное планирование сельского поселения Борское осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Борское (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Борское являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Борское, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Борское исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Красноярского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Борское по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Борское для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Красноярского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Борское;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Борское;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Борское;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Борское для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Борское в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Борское, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Борское;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Борское.

# КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

На территории современного муниципального района Борский люди поселились около ста тысяч лет назад. Есть свидетельства, что эти места осваивались еще племенами каменного века. На территории района около села Гвардейцы археологами была найдена курганная группа, оказавшаяся захоронением разных веков: от эпохи бронзы (захоронения срубной культуры) до золотоордынского времени. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Таволжанка и Кутулук.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории современного Борского района, существовали только летние кочевья степняков и редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской. Новая пограничная линия крепостей  называлась "живой линией", т.к. в отличие от "земляной" Ново-Закамской линии промежутки между крепостями контролировались и охранялись разъездами, а в качестве непрерывного препятствия была использована р. Самара. Службу на оборонительных линиях несла ландмилиция, охранявшая границы государства. Войска пополнялись однодворцами, пахотными солдатами, потомками служилых переселенцев из верхневолжских и центральных районов России. Для нормального функционирования Самарской укрепленной линии закладывается ряд слобод.

Борская крепость основана в 1736 г. на правом берегу р.Самары, в 115 верстах к востоку от г.Самары. Название «Борская» получила в связи с тем, что недалеко от крепости находился сосновый бор. Первыми поселенцами крепости были служилые люди – солдаты и начальствующий состав, который имел дворянское звание, собственную землю и дворовых людей. Позже здесь селились беглые крепостные крестьяне из центральных губерний.

Весной 1773 года, за несколько месяцев до начала Пугачевского восстания, в Борской крепости насчитывалось 243 двора, в которых проживало 1230 жителей. Крепость охранялась сотней казаков во главе с атаманом Н.Т.Рогожниковым. В 1740 году в Борской крепости была построена  деревянная церковь во имя Сретения Господня.

В ноябре 1773 года во время пугачевского бунта крепость была занята атаманом Ильей Федоровичем Араповым, пугачевцы удерживали ее около четырех месяцев. В феврале 1774 года крепость перешла в руки  правительственных войск под руководством генерала Петра Мансурова, продвигавшихся от Самары на помощь Оренбургу, осажденному войском Пугачева. К концу XVIII века крепость утратила прежнее значение в военно-стратегическом отношении и превратилась в обычное село, в начале XIX века стала казачьей станицей. Наряду с казаками в Борской крепости (так называлось село до конца XIX  века) здесь селились беглые и отпущенные на волю крестьяне, мещане, купцы, разночинцы. До нашего времени Борская крепость не сохранилась.

17 сентября 1833 г. в Борской крепости побывал Александр Сергеевич Пушкин. При написании "Истории Пугачевского бунта" Пушкину понадобились очевидцы этих событий, и писатель посетил Поволжье и Оренбургский край.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

Увеличение численности населения в Борском поселении стало причиной открытия в 1864 г. мужской школы, в 1869 г. – женской земской школы, в 1870 году новой деревянной церкви – Богоявленской, которую в 1884 году заменили на  каменную. Фасад Богоявленской церкви был покрыт белой известковой штукатуркой, поэтому в народе ее стали называть «Белой», в противовес Сретенской церкви, которую взамен деревянной выстроили из красного кирпича и назвали «Красной».

В 1877 году была построена и сдана в эксплуатацию железная дорога Батраки – Оренбург, проходящая по территории современного Борского района. В январе 1877 года возведена ж/д. станция «Неприк», через которую прошел первый поезд. Возможно, именно в этот период сложился пристанционный  поселок Немчанка (точных данных о дате его образования нет), входящий в настоящее время в состав с.п. Борское.

Крупные купцы, благодаря проведенной железной дороге, развернули широкую хлеботорговую деятельность. Торговое сословие села Борское сформировали купцы Мжельские, Лыковы, Фроловы, Незнаевы. Всего здесь насчитывалось 85 купцов и торговцев. В 1902-1910  годы село Борское становится одним из центров по скупке, вывозу и перевозке зерна, здесь открылось почтовое отделение, имелось волостное правление, две земских школы и две церковно-приходских.

В это время село застраивалось богатыми купеческими домами, стали складываться первые промышленные предприятия (водочный завод Мжельского). Именно эти объекты сегодня и составляют историко-культурное наследие сельского поселения Борское.

Таблица №1

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Борское**

| №№ п./п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельская больница (комплекс) | Начало ХХ в. | c. Борское | 426 |
| 2 | Водочный завод Мжельского (комплекс) | Начало ХХ в. | c. Борское | 426 |
| 3 | Старинное кладбище (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 4 | Дом Шишкова | Конец ХIХ в. | c. Борское | 426 |
| 5 | Дом купца | Конец ХIХ в. | c. Борское | 426 |
| 6 | Железнодорожная станция “Неприк” (комплекс): 1/ж/дорожная станция; 2./зернохранилище на ж/дорожной станции | Начало ХХ в. 1913 г. | c. Борское | 426 |
| 7 | Здание аптеки и жилые дома обслуживающего персонала (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 8 | Дома купцов Карокиных (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 9 | Дома купцов Лыковых (комплекс): 1/дом купца Лыкова; 2/дом купца Лыкова (брат) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 10 | Дом купца | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 11 | Дома купцов Ильиных (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 12 | Дом купца | Конец ХIХ в. | c. Борское | 426 |
| 13 | Дома купцов Мжельских (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Борское | 426 |
| 14 | Дом купца | Конец ХIХ в. | c. Борское | 426 |

** Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Борское, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов. В апреле 1919 года к Борской волости подошли войска Колчака, на станции Неприк остановился штабной вагон 25-й дивизии. Однако уже 28 апреля войска Колчака потерпели поражение. В период коллективизации, летом 1929 года в селе сформировался первый колхоз, в 1931 году была открыта Борская МТС.

Череда грозных событий, которую, как и вся Россия, с. Борское пережило в начале ХХ века, не позволила сохранить большинство исторических объектов. Так, в 1931 году Сретенскую церковь закрыли и разобрали, из ее кирпича построили районный Дом культуры, а в 1935 году закрыли и разобрали Белую церковь, кирпич пошел на строительство полной средней школы и школы комбайнеров.  В 1961 г. в сохранившемся до наших дней бывшем доме купца Лыкова Н.Ф. был открыт краеведческий музей Борского района.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из  Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Борское, включающее: поселок Немчанка и село Борское, являющееся административным центром сельского поселения.

На территории с.п. Борское находится часть национального парка федерального значения «Бузулукский бор», где произрастает до пятидесяти видов деревьев и свыше шестисот видов трав.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб его природным комплексам и объектам растительного и животного мира.

### 2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Борское входит в состав буферной зоны, при этом является центром МСР и полюсом роста второй очереди.

Сельское поселение Борское муниципального района Борский, расположено в центральной части района, прилегает к железнодорожной магистрали, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Борское является стабильно растущим поселением, с постоянным притоком внешних мигрантов. Лишь в 2010 году ввиду сокращения объема внешней миграции и естественного прироста населения произошло уменьшение его численности. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения с.п. Борское составила 9079 человек. Доля трудоспособного населения немного выше среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Борское располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного и агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и ближайшие городские округа (Бузулук и Отрадный). Наличие ценных природных ресурсов и историко-культурный потенциал сельского поселения позволили включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Борское как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки, сельских усадеб.

Поселение нуждается в обновлении основных фондов производства и формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов рекреации, туризма, обслуживания, возможно   развитие производственных объектов, объектов транспорта, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ  НА ТЕРРИТОРИИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сельское поселение Борское расположено в центральной части Борского муниципального района.

Границы сельского поселения Борское установлены согласно закону Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

Оно граничит с сельскими поселениями Борского района:

- по северной границе с с.п.Коноваловка, с.п. Новоборское,

- по восточной границе с с.п. Большое Алдаркино,

- по южной границе с с.п. Заплавное, с.п.Гвардейцы;

а также на западе с муниципальным районом Богатовский.

Административный центр сельского поселения село Борское является также административным центром муниципального района Борский. Вторым населённым пунктом, входящим в состав поселения является посёлок Немчанка.

Село Борское расположено на правом берегу реки Самара. В северной части в направлении восток – запад территорию поселения пересекает ветка Южно-Уральской железной дороги и находится станция Неприк. С западной стороны к селу Борское подходит автодорога «Кинель – Богатое – Борское». С северной стороны к селу подходит автодорога «Отрадный-Богатое-Борское».

На территории поселения расположен Национальный парк «Бузулукский бор».

### 2.1.4. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

#### 2.1.4.1. КЛИМАТ.

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В районе присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, поэтому мелеют реки, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4.ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Реки района относятся к бассейну Волги. Главной рекой района является река Самара. На севере района протекает река Кутулук, на юге – река Таволжанка. Питание рек смешанное: снеговое, подземные воды и атмосферные осадки. На территории района много озер - это старицы, питающиеся родниками. На северо-западе расположено Кутулукское водохранилище. Водные ресурсы района бедные.

Территория сельского поселения Борское принадлежит водоразделу реки Самара с многочисленными озерами и прудами в прибрежных зонах. Река Самара протекает на юге сельского поселения.

#### 2.1.4.6 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Месторождения полезных ископаемых в границах проектирования представлены Борским нефтяным месторождением.

#### 2.1.4.7 ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Борское  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Природные рекреационные ресурсы с.п. Борское представлены лесами, акваторией и прибрежными территориями р. Самара, озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства. Кроме того на территории поселения национальный парк «Бузулукский бор»

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ.

### 2.2.1 АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

#### 2.2.1.1 ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ БОРСКИЙ

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.10 – 9025 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  663 человека;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9079  человек;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1608 человека;

- Длматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 917 человек;

- Заплавное  (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1780 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1057 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1475 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2492 человека;

- Петровка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  2062 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1127 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1177 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  766 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  550 человека.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.10 проживает 24359 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,6% против 15,7%, Таким образом, разрыв составляет 9,9%, что на 2,8% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,2% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Борский прибыло на 37 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОРСКОЕ М.Р. БОРСКИЙ

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Борское. По данным, предоставленным администрацией с.п. Борское, за период с 2003 по 2010 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были близки к средним показателям рождаемости и смертности по муниципальному району Борский в целом.

Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 0,5 промилле выше среднего районного показателя, при этом на 0,8 промилле выше в этот период был и средний уровень смертности.

В анализируемый период устойчивая депопуляция сглаживалась внешней миграцией – с 2003 по 2009 гг. миграционный прирост покрывал естественную убыль населения. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Борское муниципального района Борский).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Борское муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Борское

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Борское

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Борское, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного. (Табл. 1)

Таблица 1

Данные о возрастной структуре населения с.п. Борское на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 1331 | 14,7 |
|  | до 6 лет | 532 | 5,9 |
|  | от 7 до 15 | 715 | 7,9 |
|  | от 16 до 17 лет | 84 | 0,9 |
| II. | Из общей численности населения: | 9079 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 1247 | 13,7 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 5509 | 60,7 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 2539 | 28,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 2970 | 32,7 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 2323 | 25,6 |
|  | женщины старше 54 лет | 1620 | 17,8 |
|  | мужчины старше 59 лет | 703 | 7,8 |

В демографической структуре населения с.п. Борское доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 13,7%, это на 2% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Борское составляет 25,6%, то есть находится на уровне  среднего показателя по м.р. Борский.

Доля трудоспособного населения в с.п. Новоборское составляет 60,7%, что на 2% больше районного показателя. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Борское несколько снизилось, в то время как с 2002 по 2007 год стабильно росло. В таблице 2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Борское.

Таблица № 2

Динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Борское

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Борское | 8976 | 9099 | 9203 | 9203 | 9079 |
| с. Борское - а/ц | 8896 | 9037 | 9148 | 9148 | 9025 |
| п. Немчанка | 80 | 62 | 55 | 55 | 54 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Борское численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 103 человека, по сравнению с 2009 годом – сократилась на 124 человека. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Борское).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Борское,  о среднегодовом приросте населения с.п. Борское и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Борское м.р. Борский.

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ.

Территория сельского поселения Борское представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения,

- земли населённых пунктов,

- земли промышленности,

- земли особо охраняемых территорий и объектов,

- земли лесного фонда.

Таблица №3

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Борское

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 2 | земли населенных пунктов | 2088,47 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения. космической. деятельности, обороны, безопасности, иного специального назначения |  |
| 4 | Земли особо охраняемых природных территорий | 10450,2954 |
| 5 | Земли лесного фонда |  |
| 6 | Земли водного фонда |  |
| 7 | Земли запаса |  |
|  | Итого: | 13133,36 |

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

Застройка села Борское развивалась с юга на северо-восток. Развитие в южной части ограничивалось рекой Самара. Исторически сложившаяся, планировочная структура села Борское носит регулярный характер, с чёткой сеткой жилых кварталов Можно выделить несколько типичных размеров сетки планировочных осей. Размер кварталов в границах улиц Красноармейская, Октябрьская, Ст. Разина, Набережная небольшой, около 175 х 80 м. В границах улиц Красноармейская, Почтовая, Промышленности, Ленина ещё меньше -80 х 80 м. Размер кварталов в границах улиц Первомайская, Большая, Октябрьская, Коммунистическая около 150 х 150м.  Исторически общественно - деловой центр формировался вдоль улиц Ленинградская, Демьяна Бедного, Советская, Неверовская. Строительство железной дороги в конце 19 века послужило развитию промышленно- транспортной зоны в северной части села.  Главной транспортной осью села является автомобильная дорога, проходящая по улице Победы (с запада на восток), а далее по улицам Первомайская и Ст. Разина ( с юга на северо-восток).

Многоквартирные двухэтажные дома, построенные в советские времена, не сруппированы в отдельные кварталы, они расположены в смешанной застройке вдоль улиц Молодёжная от улицы Ст. Разина до улицы Первомайская, а также вдоль улицы Ленинградская и переулка Ленинградский. Данные участки требуют реконструкции улично-дорожной сети и благоустройства территории. Участки производственных предприятий, расположенные в границах улиц Коммунистическая, Первомайская, Ленинградская в настоящее время активно не используются.

Посёлок Немчанка - небольшой населённый пункт к западу от села Борское, расположенный между автомобильной и железной дорогами, что ограничивает его развитие в северном и южном направлениях. Застройка посёлка квартальная, в настоящее время

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона (зона жилой застройки)

- общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки)

- производственная и коммунально-складская зона

- рекреационная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона специального назначения.

### 2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилая зона села Борское в основном представлена кварталами индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Таблица № 4

Данные о существующем жилищном фонде и динамике ввода жилья по годам

| № пп | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 189300,0 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | 600,7 |
|  | частный | 188699,3 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 20,78 |
| 4 | Ввод жилья по годам: |  |
|  | 2007 г. | 318,0 |
|  | 2008 г. | 3806,3 |
|  | 2009 г. | 1961,7 |
|  | 2010 г. | 1923,3 |
| 5 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

Таблица № 5

Характеристика жилищного фонда по этажности

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка частные дома | 2942 | 147100 |  |
| 2 | Блокированная застройка коттеджи | 102 в них квартир 204 | 10200 |  |
| 3 | Секционная застройка: бараки | 18 в них квартир 90 | 4500 |  |
|  | 2-х этажная | 38 в них квартир 550 | 27500 |  |
|  | 3-х этажная | - |  |  |
|  | 4-х этажная | - |  |  |
|  | 5-ти этажная | - |  |  |
| 4 | Всего: | - |  |  |

Ветхого фонда, подлежащего сносу по данным администрации сельского поселения Борское нет.

К жилой зоне села Борское относятся садоводческие массивы «Энтузиаст»

### 2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона в селе Борское сложилась в центральной части села в границах улиц: Первомайская, Октябрьская, Советская, Неверовская. Участки улиц Д. Бедного и Лениградская, заключённые в границах общественного центра села, являются пешеходными. В данной зоне располагаются административные, финансовые, культурные, спортивные, торговые объекты.

Второй общественно-деловой подцентр расположен в границах улиц: Ст. Разина, Восточная, Первомайская. В данной зоне смешанной застройки расположены торговые, транспортные, коммунальные объекты, объекты образования, жилые многоквартирные дома.

К обществеено-деловой зоне села Борское относятся территории объектов профессионального образования (медицинское училище, механический техникум).

#### 2.4.2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Перечень существующих предприятий обслуживания приведён в таблице № 6. Расчёт уровня обеспеченности объектами обслуживания приведён в таблице №7.

Уровень обеспенности объектами образования и здравохранения в целом соответствует нормируемым показателям. Уровень обеспенности объектами спорта, общественного питания ниже нормируемого показателя.

Таблица № 6

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населённый пункт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие объекты обслуживания |  |  |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 3.1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Колокольчик» | С. Борское, Ленина, 59 | 200 мест площадь участка 0,6146 га реконструкция с сохранением мощности 200 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Солнышко» | С. Борское, Молодежная, 7 | 200 мест площадь участка 0,9594 га реконструкция с сохранением мощности 200 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Солнышко» | С. Борское, Советская, 53 | 50 мест расчётная площадь участка 0,3 га реконструкция с сохранением мощности 50 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.4 | Детский сад | С. Борское, ул. Ленинградская, 128 | 50 мест площадь участка 0,5596 га реконструкция с сохранением мощности 50 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 4.1 | МОУ Борская средняя школа № 1 «Образовательный центр» с спортивным залом | С. Борское, ул. Ленина, 76 | 675 учащихся спортивный зал 288 м2 площадь участка 2,0606 га реконструкция с сохранением мощности 675 мест | Подлежит реконструкции | местного значения (муниципального района) |
| 4.2 | МОУ Борская средняя школа № 2 «Образовательный центр» с спортивным залом | С. Борское, ул. Ст. Разина, 128 | 340 учащихся спортивный зал 288 м2 площадь участка 2,3842 га реконструкция с сохранением мощности 340 мест | Подлежит реконструкции | местного значения (муниципального района) |
| 4.3 | ГБОУ СПО «Борский государственный техникум» с спортивным залом | с. Борское, ул. Советская, 28 | 271 учащихся спортивный зал 288 м2 площадь участка 1,2556 га | сохраняемый | регионального значения |
| 4.3а | ГБОУ СПО «Борский государственный техникум» Учебный полигон | с. Борское, ул. Ленина, 116 | площадь участка 7,4253 га | сохраняемый | регионального значения |
| 4.4 | ГОУ среднего профессионального образования «Борское медицинское училище» с спортивным залом | С. Борское, ул. Большая, 54 | 275 учащихся спортивный зал 288 м2 площадь участка 1,2457 га | сохраняемый | регионального значения |
| 4.5 | МОУ дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа | С. Борское, ул. Первомайская, 46 | 370 учащихся площадь участка | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| 4.6 | МОУ дополнительного образования детей дом детского творчества «Гармония» | С. Борское, ул. Первомайская, 50 | 780 | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| 4.7 | МОУ дополнительного образования детей Борская детская музыкальная школа | С. Борское, ул. Советская, 34 | 111 учащихся площадь участка 0,0319 га | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| 4.8 | МОУ Борская средняя общеобразовательная школа №1 "Образовательный центр" -интернат | С. Борское, ул. Большая,15 | площадь участка 0,2599 га | Завершение строительства | местного значения (муниципального района) |
| Объекты здравоохранения |  |  |
| 5.1 | ММУ Борская районная больница | С. Борское, ул. Октябрьская, 60 | 143 койки после реконструкции 160 коек | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 5.2 | Районная поликлиника | С. Борское, ул. Октябрьская, 60 | 400 посещ/смену | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| 5.3 | МУПБР Аптека № 145 | С. Борское, ул. Советская, 32 | 2 окна | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| 5.4 | Аптека ООО «Борское мед» | С. Борское, ул. Ленинградская , 49 | 2 окна | сохраняемый | частный |
| 5.5 | Аптека ООО «Борское мед» | С. Борское, ул. Степана Разина, 122а | 1 окно | сохраняемый | частный |
| 5.6 | Аптека «Неболейка» | С. Борское, ул. Ленинградская, 132 | 1 окно | сохраняемый | частный |
| 5.7 | ФАП | П. Немчанка, ул.Подшипниковая | 10 посещ/смену | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| Объекты социального обеспечения |  |  |
| 6.1 | Управление соц. защиты населения при администрации Борского района | С. Борское, ул. Октябрьская, 57 | 27 | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| 6.2 | Г.У.С.О. «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Борский» | С. Борское, ул. Первомайская, 35 а | 259 | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| Объекты спортивного назначения |  |  |
| 7.1 | Открытая спортивная площадка | С. Борское, Ленина, 76 | площадь объекта 5160 м2 | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 7.2 | Открытая спортивная площадка | С. Борское, Ст. Разина, 128 | площадь объекта 2775 м2 | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 7.3 | Стадион | С. Борское, ул. Первомайская, 46 | площадь объекта 5700 м2 без увеличения мощности после реконструкции возведение шумозащитных устройств | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 7.4 | Хоккейная площадка | С. Борское, ул. Первомайская, 50б | площадь объекта 1890 м2 | сохраняемый | местного значения (муниципального района) |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |
| 8.1 | РДК районный дом культуры | С. Борское, Ул. Ленинградская, 47 а | 500 мест площадь участка 0,4068 га | реконструкция | Местный (муниципального района) |
| 8.2 | МУК «Борская межпоселенческая библиотека» Борского района Самарской области | С. Борское, ул. Ленинградская, 47 | 99451 тыс. ед. хран. 50 чит. мест | сохраняемый | Местный (муниципального района) |
| 8.3 | Музей-краеведческий | С. Борское, ул. Ленинградская, 60 | вместимость 20 чел. | сохраняемый | Местный (муниципального района) |
| 8.4 | Кинотеатр «Заря» | С. Борское, ул. Ленинградская, 50 | 100 мест | сохраняемый | Местный (муниципального района) |
| Объекты торгового назначения |  |  |
|  |  |  | торговая площадь |  |  |
| 9.1 | Магазин ООО «Фортуна» | С. Борское, ул. Победы ,88 | 83 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.2 | Магазин ООО «Фортуна» | С. Борское, ул. Советская,36 | 56 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.3 | Магазин ООО «Фортуна» | С. Борское, ул. Ленинградская,52 | 147 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.4 | Магазин ООО «Фортуна» | С. Борское, ул. Ленинградская,132 | 70 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.5 | Магазин ООО «Фортуна» | С. Борское, ул. Ленинградская,44 | 206 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.6 | Магазин ООО «Родник» | С. Борское, ул. Первомайская,100а | 30 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.7 | Магазин «Гномик» Магазин «Престиж» | С. Борское, ул. Пионерская,42 Степана Разина,124а | 12 м2 54 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.8 | Магазин «Дружба» | С. Борское, ул. Степана Разина,122 а | 52 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.9 | Магазин «Борчанка» | С. Борское, ул. Привокзальная 11 | 70 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.10 | Магазин ООО «Ника ХХ 1- век» « Цыпочка из обшаровки» | С. Борское, ул. Первомайская59б | 98 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.11 | Магазин Евросеть | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6 | 12 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.12 | Магазин Связной | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6 | 25 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.13 | Магазин Электрика | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6 | 25 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.14 | Магазин Семь+Я | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6 | 100 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.15 | Магазин Реал-связь | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6 | 10 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.16 | Магазин «Наш магазинчик» | С. Борское, ул. Октябрьская, 52 | 52 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.17 | Магазин «Сказка» | С. Борское, ул. Первомайская,22 | 36 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.18 | Магазин «Аудио-Видео» | С. Борское, ул. Первомайская,36 | 35 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.19 | Магазин «Магнолия» | С. Борское, ул. Победы,116 | 56 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.20 | Магазин «Солнышко» | С. Борское, ул. Победы,146 | 58 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.21 | Магазин «Большая стирка» | С. Борское, ул. С. Борское, ул. Советская,43 | 60 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.22 | Магазин «Мясо куры, рыба » | С. Борское, ул. Первомайская,44 | 40 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.23 | Магазин «Смак» | С. Борское, ул. Первомайская,35б | 77 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.24 | Магазин «Бумажный змей» | С. Борское, ул. Ленинградская,41 | 29 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.25 | Магазин «Стройкомплект» | С. Борское, ул. Д-Бедного,1 | 102 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.26 | Магазин «Олимп» | С. Борское, ул. Первомайская,46 | 110 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.27 | Магазин «Дачный домик» | С. Борское, ул. Д-Бедного,1б | 20 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.28 | « Продуктовый магазин» | С. Борское, ул. Д-Бедного, 1в | 26,8 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.29 | Магазин ООО «Акцизные товары» Горилка | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6а | 68 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.30 | Магазин «Гурман» | С. Борское, ул. Советская,38 | 150 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.31 | Магазин «все для дома» | С. Борское, ул. Молодежная,6а | 70 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.32 | Магазин «парус» | С. Борское, ул. Первомайская,113в | 30 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.33 | Магазин «Стройматериалы» | С. Борское, ул. Степана Разина,159 | 104 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.34 | Магазин «Гриша» | С. Борское, ул. Большая,21 | 36 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.35 | Магазин «Алеша» | С. Борское, ул. Неверовская,33 | 20 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.36 | Магазин «Ивушка» | С. Борское, ул. Ленинградская,128а | 40 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.37 | Магазин «Нектар» | С. Борское, ул. Ленинградская | 443 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.38 | Магазин ЗАО «Тандер Магнит» | С. Борское, ул. Ленинградская,46 ст. Разина,116а | 380 м2 202 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.39 | Магазин «Торговая фирма Самарапродукт» | С. Борское, ул. Д-Бедного, 6 | 68 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.40 | Магазин Автозапчасти | С. Борское, ул. Первомайская,15 | 78 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.41 | Магазин Металл-Сервис | С. Борское, ул. Молодежная, 22а | 38 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.42 | Магазин « Мастер ОК» | С. Борское Советская,36 Степана Разина,116г | 30 м2 150 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.43 | Магазины в арендуемом помещении | С. Борское Кустарная,6 | 90 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.44 | Магазин «Русский текстиль» | С. Борское Советская,36 | 36 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.45 | Магазин | С. Борское, ул. Подшипниковая | 10 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.46 | Открытый рынок | с. Борское, ул. Первомайская | 1795 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.47 | Рынок | с. Борское, ул. Первомайская |  | сохраняемый | частный |
| 9.48 | Магазин | с. Борское, ул. Молодёжная | 50 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.49 | Универмаг | с. Борское, ул. Ленинградская | 300 м2 | сохраняемый | частный |
| 9.50 | Магазин | п. Намчанка, ул. Подшипниковая | 10 м2 | сохраняемый | частный |
| Объекты общественного питания |  |  |
| 10.1 | Борское райпо «Кафе для Вас» | С. Борское, ул. Д-Бедного, 8 | 30 мест | сохраняемый | частный |
| 10.2 | Кафе «Золотые пески» | С. Борское, ул. Ленинградская, 51 | 16 мест | сохраняемый | частный |
| 10.3 | Кафе «Нескучный сад» | С. Борское, ул. Кустарная, 6 | 50 мест | сохраняемый | частный |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |
| 11.1 | Муниципальное унитарное предприятие комбината бытового обслуживания | С. Борское, ул. Неверовская, 23 а | 11 раб. мест площадь участка 0,1911 га | сохраняемый | местного значения сельского поселения |
| 12.1 | Баня | С. Борское, ул. Кустарная,12 | 60 мест, площадь участка 0,1644 га без увеличения мощности | подлежит реконструкци | местного значения сельского поселения |
| Объекты общественного и административного назначения |  |  |
| 13.1 | Администрация муниципального района Борский | С. Борское, ул. Октябрьская,57 | 52 раб. мест, площадь участка 0,3945 га | сохраняемый | местного значения муниципального района |
| 13.2 | Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области | С. Борское, ул. Советская,49 | 10 раб. мест площадь участка 0,325 га | сохраняемый | местного значения сельского поселения |
| 13.3 | Борское лесничество | С. Борское, ул. Ст. Разина |  | сохраняемый | местного значения муниципального района |
| 13.4 | Офис Самараэнерго | С. Борское, пер. Уральский |  | сохраняемый | частный |
| 13.5 | Офис газового хозяйства | С. Борское, ул. Ст. Разина | площадь участка 0,4248 га | сохраняемый | частный |
| 13.6 | Отделение ГИБДД | С. Борское, ул. Ст. Разина,159 |  | сохраняемый | местного значения муниципального района |
| 13.7 | МО МВД «Богатовский» | С. Борское, ул. Октябрьская,63 | площадь участка 0,1864 га | сохраняемый | местного значения муниципального района |
| 13.8 | Учреждение управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Самарской области, Российская Федерация | С. Борское, ул. Ленинградская,47 | площадь участка 0,1943 га | сохраняемый | федеральный |
| 13.9 | Орган государственной власти Отдел внутренних дел Администрации Борского района Самарской области | с. Борское ул. Восточная,1 | площадь участка 0,7351 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения муниципального района |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |
| 14.1 | Офис Центрального банка Российской Федерации | С. Борское, ул. Неверовская, 33 а | 5 окон обслуживания | сохраняемый | федеральный |
| 14.2 | Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации | С. Борское, ул. Неверовская, 33 б | 6 окон обслуживания | сохраняемый | частный |
| 14.3 | Почта, отделение связи | с. Борское, ул. Советская, 39 | 2 окна | сохраняемый | федеральный |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 15.1 | ФГУ Пожарно-спасательный отряд № 48 | С. Борское, ул. Первомайская,107 | 4 машины | сохраняемый | региональный |
| 15.2 | Гостиница ООО «Элегия» | С. Борское, ул. Красноармейская, 114а | 14 мест | сохраняемый | частный |
| 15.3 | ЖЭУ МУП «Управление ЖКХ Борского района»: МУП «Тепло», МУП «Управление ЖКХ», МУП «Жилсервис» | С. Борское, ул. Первомайская, 111 | 1 объект | сохраняемый | Местный, муниципального района |
| Объекты культового назначения |  |  |
| 16.1 | Приход в честь Сретенья господня | С. Борское, ул. Ольховая, 34 | 200 чел. | сохраняемый | частный |
| 16.2 | Приход в честь святой Блаженной Ксении | С. Борское, ул. Осочная, 37 | 50 чел. | сохраняемый | частный |
| 16.3 | Церковь Христа спасителя Евангельских христиан бабтистов | С. Борское, ул. Октябрьская, 40 | 30 чел. | сохраняемый | частный |

Таблица № 7

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Борское объектами соцкультбыта.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. (9079) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 372,4 | 438 | 117,6% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 778 | 754 +…. | 96,9% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень | 715 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень | 63 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | поликлиника | объект | 18,2 посещ/смена | 165 посещ. | 400 посещ. | 242% |
|  | стационар | объект | 13,5 коек | 122,56 | 143 | 116,68% |
|  | аптеки | объект | по заданию (1объект на 6,2 тыс.) | 1,4 | 4 объекта, 6 окон |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,8) | 7,9 га | 1,5 га | 20% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 1815,8 | 1152 | 63% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 25 м2 | 907,9 | нет | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 150 | 1361,85 | 600 | 44% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 45,4 | 99,451 тыс. ед. хран. | 220% |
|  |  | чит. мест | 4 | 36 | 50 | 138% |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 300 | 2723,7 м2 | 3748,8 м2 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 363,16 | 96 мест | 26,4% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 36,3 | 11 | 30,3% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |
|  | прачечные | кг белья в смену | 20 |  |  |  |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 1,2 |  |  |  |
|  | бани | место | 7 | 63,53 места | 60 | 94,4% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
|  | гостиница | место | 6 | 54,4 | 14 | 25,7% |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 3,6 | 4 | 100% |
|  | Общественный туалет | объект |  |  | 0 | 0 |
|  | Кладбище традиционного захоронения |  | 0,24 га |  |  |  |

### 2.4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ

Производственные и коммунально-складские объекты расположены в северной части села Борское, вдоль автомобильной дороги - улицы Ст. Разина и ветки Южно-Уральской железной дороги. Основным профилем производств является деревообработка. Основной профиль складских объектов – хранение зерна и топлива.

#### 2.4.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Ориентировочный размер санитарно-защитных зон принят в соответствии САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочная санитарно-защитная зона от (2.3) ООО «Подсолнечник» составляет 300 м, в данную зону попадают жилые дома расположенные на улице Неверовская в квартале между улицами Ленинградская и Советская.

Ориентировочная санитарно-защитная зона от (2.20) ОАО «Самара-Ремстрой» составляет 500 м, в данную зону попадают жилые дома расположенные в каврталах от улицы Механизаторов до улицы Вокзальная, по улице Крупской.

Таблица № 8

Объекты производственного назначения сельского поселения Борское м.р. Борский

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населённый пункт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | Мебельная фабрика | с. Борское, ул. Коммунистическая, 33 | площадь участка 3,1889 га после реконструкции макс. класс опасности V | реконструкция | частный |
| 2.2 | ООО «Борские минеральные воды» | с. Борское, Первомайская 113 «Б» | Розлив воды, 1,5 шт.бутылок после реконструкции макс. класс опасности V | Подлежит реконструкции | частный |
| 2.3 | ООО «Подсолнечник» | с. Борское, ул. Д-Бедного - 6 | Пр-во подсолнечного масла, 526 тонн после реконструкции макс. класс опасности 0 | Подлежит реконструкции | частный |
| 2.4 | Мини-НПЗ | с. Борское, ул. Механизаторская | Малогабаритная нефтяная установка максимальный классс опасности III, разработка поекта СЗЗ | Подлежит реконструкции | частный |
| 2.5 | Хлебозавод | с. Борское, ул. Песочная | Производство хлеба, кондитерских изделий | сохраняемый | частный |
| 2.6 | Элеватор | с. Борское, ул. Шоссейная, 1 |  | сохраняемый | Местного значения муниципального района |
| 2.7 | ДРСУ | с. Борское, ул. Степана Разина, д. 116 | Хранение и обслуживание техники для ремонта автодорого | сохраняемый | Местный, муниципального района |
| 2.8 | Борское лесничество пилорама | с. Борское, ул. Ст. Разина | Деревообработка | сохраняемый | Местный, муниципального района |
| 2.9 | Пилорама | с. Борское, ул. Ст. Разина, 159 | Деревообработка | сохраняемый | частный |
| 2.10 | «Аркрон» | с. Борское, ул. Привокзальная ул,4 | Приём металлолома | сохраняемый | частный |
| 2.11 | Райтопсбыт | с. Борское, ул. Крупская, дом 1 "А" | площадь участка 2,3555 га | сохраняемый | Местный, муниципального района |
| 2.12 | Складской объект | с. Борское, пер. Уральский | Деревоматериалы | сохраняемый | частный |
| 2.13 | ЖЭУ МУП «Управление ЖКХ Борского района» | с. Борское, ул. Первомайская,111 | склады, мастерские | сохраняемый | Местный, муниципального района |
| 2.14 | Пилорама | с. Борское, ул. Красноармейская, 104а | площадь участка 0,8212 га после реконструкции макс. класс опасности V | подлежит реконструкции | частный |
| 2.15 | Складской объект | с. Борское, ул. Красноармейская, 104а | склад | сохраняемый | частный |
| 2.16 | Складской объект | с. Борское, улица Вишневая-3 | склад | сохраняемый | частный |
| 2.17 | Складской объект | с. Борское, ул. Вишневая, д. 5 а | склад | сохраняемый | частный |
| 2.18 | Производственный объект | с. Борское, ул. Промышленная, дом 35 | Деревообработка площадь участка 0,2529 га | сохраняемый | частный |
| 2.19 | Производственный объект | Борское, ул. Красноармейская, дом 97а | площадь участка 0,3507 га | сохраняемый | частный |
| 2.20 | Производственный объект | с. Борское, ул. Механизаторская, д. 13 | площадь участка 2,7578 га | сохраняемый | частный |

### 2.4.4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Автомобильный транспорт.

Через сельское поселение Борское проходят дороги регионального и межмуниципального значения:

- «Отрадный-Богатое-Борское» IV категории;

- «Объездная Борское» IV категории;

- «Борское-Коноваловка» IV категории;

- «Борское-Таволжанка» IV категории;

- «Кинель-Богатое-Борское» IV категории;

- «Борское-Лесной» V категории;

Железнодорожный транспорт

Сельское поселение Борское вдоль северной границы пересекает ветка Южно-Уральской железной дороги.

Через станцию Неприк, расположенную в селе Борское, курсируют поезда в направлении таких населенных пунктов, как: Самара, Москва, Оренбург, Орск.

Трубопроводный транспорт.

Через территорию сельского поселения проходит магистральный газопровод-отвод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-116 р.ц. Борское» диаметром 300 мм.

Магистральных нефтепроводов на территории проектирование не выявлено.

##### 2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТ

Маршруты местного, пассажирского транспорта

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ½ - ост. Уральская -Новоборский | 15,2 |
| 2 | 2 - ост.КБО-п. Новоборский | 9,6 |

##### 2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Борское составляет … автомобиль на тысячу жителей. Хранение личного транспорта осуществляется на приусадебных участках и в коллективных гаражах.

Автозаправочные станции на территории села расположены:

- АЗС  «Роснефть» на улице Ст. Разина, 161, на 3 колонки;

- АЗС автотранспортного предприятия на улице Первомайская;

- АГЗС на территории села Борское расположена на улице Ст. Разина, 161.

#### 2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Главные и часть основных улиц в жилой застройке села Борское имеют асфальтовое покрытие проезжей части, тротуары требуют реконструкции. В центральной части села, в зоне расположения объектов административного и культурного, торгового назначения, организовано пешеходное движение, площадь и пешеходные улицы имеют асфальтовое покрытие. Территории общего пользования озеленены и благоустроены. Остальные улицы имеют грунтовое покрытие и требуют строительства дорожного покрытия и благоустройства территории.

Таблица № 9

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Борское

| № п\п | Наименование дороги или улицы |  | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) |  |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Село Борское |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Механизаторская |  | 1520 | 460 |  |  | основная |
|  |  |  |  | 720 |  |  | поселковая |
|  |  |  |  |  |  | 340 | второстепенная |
| 2 | Гагарина |  | 360 |  |  | 360 | второстепенная |
| 3 | Радужная |  | 593 |  |  | 593 | второстепенная |
| 4 | Комсомольская |  | 232 |  |  | 232 | второстепенная |
| 5 | Школьная |  | 225 |  |  | 225 | второстепенная |
| 6 | Новая |  | 120 |  |  | 120 | второстепенная |
| 7 | Водная |  | 300 |  |  | 300 | второстепенная |
| 8 | Вокзальная |  | 255 |  |  | 255 | второстепенная |
| 9 | Мельничная |  | 245 |  |  | 245 | второстепенная |
| 10 | Северная |  | 300 |  |  | 300 | второстепенная |
| 11 | Крупская |  | 1170 | 600 |  | 570 | основная |
| 12 | Железнодорожная |  | 700 |  |  | 700 | главная |
| 13 | Привокзальный переулок |  | 530 |  |  | 530 | второстепенная |
| 14 | Привокзальная |  | 442 |  |  | 442 | второстепенная |
| 15 | Степана Разина |  | 3530 | 1730 |  |  | главная |
|  |  |  |  |  |  | 1800 | основная |
| 16 | Пушкина |  | 275 |  |  | 275 | второстепенная |
| 17 | Восточная |  | 770 |  |  | 770 | второстепенная |
| 18 | Неприкская |  | 580 |  |  | 580 | второстепенная |
| 19 | Южная |  | 260 |  |  | 260 | второстепенная |
| 20 | Транспортная |  | 420 |  |  | 420 | второстепенная |
| 21 | Первомайская |  | 3011 | 1975 |  |  | главная |
|  |  |  |  |  |  | 594 | основная |
|  |  |  |  |  |  | 442 | поселковая дорога |
| 22 | Лесная |  | 414 |  |  | 414 | второстепенная |
| 23 | Садовая |  | 235 |  |  | 235 | второстепенная |
| 24 | Шоссейная |  | 212 |  |  | 212 | второстепенная |
| 25 | Рабочая |  | 786 |  |  | 786 | основная |
| 26 | Ленинградская |  | 2668 | 1678 |  |  | главная(основная) |
|  |  |  |  | 408 |  |  | пешеходная |
|  |  |  |  |  |  | 582 | второстепенная |
| 27 | Ленинградский |  | 850 |  |  | 850 | основная |
| 28 | Молодежная |  | 745 |  |  | 365 | основная |
|  |  |  |  |  |  | 380 | второстепенная |
| 29 | Боровая |  |  |  |  | 2020 | второстепенная |
| 30 | Дружбы |  |  |  |  | 562 | второстепенная |
| 31 | Ольховая |  |  |  |  | 730 | второстепенная |
| 32 | Юбилейная |  | 575 | 575 |  |  | основная |
| 33 | Коммунистическая |  | 750 | 300 |  | 300 | основная |
|  |  |  |  |  |  | 150 | второстепенная |
| 34 | Полевая |  | 1115 |  |  | 1115 | второстепенная |
| 35 | Песочная |  | 1140 |  |  | 1140 | второстепенная |
| 36 | Кооперативная |  |  |  |  | 780 | основная |
| 37 | Патрина |  |  |  |  | 340 | второстепенная |
| 38 | Октябрьская |  | 1340 | 705 |  | 405 | главная |
|  |  |  |  |  |  | 230 | поселковая |
| 39 | Красноармейская |  | 2322 | 1972 |  | 1972 | основная |
|  |  |  |  |  |  | 350 | второстепенная |
| 40 | Интернациональная |  | 312 |  |  | 312 | второстепенная |
| 41 | Сосновая |  |  |  |  | 265 | второстепенная |
| 42 | Советская |  | 1910 | 860 |  |  | главная |
|  |  |  |  |  |  | 1050 | основная |
| 43 | Пионерская |  | 764 |  |  | 764 | второстепенная |
| 44 | Некрасовская |  | 1210 |  |  | 1210 | второстепенная |
| 45 | Профессиональная |  | 1100 |  |  | 1100 | второстепенная |
| 46 | Большая |  | 1465 |  |  | 1465 | второстепенная |
| 47 | Степная |  | 1580 |  |  | 1580 | второстепенная |
| 48 | Светлая |  | 1580 |  |  | 1580 | второстепенная |
| 49 | Немцова |  | 1442 |  |  | 1442 | второстепенная |
| 50 | Мира |  | 850 |  |  | 850 | второстепенная |
| 51 | Солнечная |  | 952 |  |  | 952 | второстепенная |
| 52 | Карла Либкнехта |  | 1240 |  |  | 1240 | второстепенная |
| 53 | Казанская |  | 385 |  |  | 385 | второстепенная |
| 54 | Подгорная |  | 340 |  |  | 340 | второстепенная |
| 55 | Ташкентская |  | 335 |  |  | 335 | второстепенная |
| 56 | Неверовская |  | 1250 | 330 |  |  | основная |
|  |  |  |  |  |  | 920 | второстепенная |
| 57 | Ленина |  | 2330 | 500 |  | 1830 | основная |
| 58 | Калинина |  | 1050 |  |  | 1050 | второстепенная |
| 59 | Победы |  | 2182 | 1765 |  |  | главная |
|  |  |  |  |  |  | 417 | основная |
| 60 | Пролетарская |  | 2056 |  |  | 2056 | второстепенная |
| 61 | Набережная |  | 947 |  |  | 947 | второстепенная |
| 62 | Самарская |  | 325 |  |  | 325 | второстепенная |
| 63 | Бузулукская |  | 912 |  |  | 912 | второстепенная |
| 64 | Тенистая |  | 230 |  |  | 230 | второстепенная |
| 65 | Уральский |  | 265 |  |  | 265 | второстепенная |
| 66 | Уральская |  | 690 |  |  | 690 | второстепенная |
| 67 | Пролетарский |  | 190 |  |  | 190 | второстепенная |
| 68 | Хивинская |  | 375 |  |  | 375 | второстепенная |
| 69 | Озерная |  | 584 |  |  | 584 | второстепенная |
| 70 | Полоустная |  | 400 |  |  | 400 | второстепенная |
| 71 | Бузулукский |  | 414 |  |  | 414 | второстепенная |
| 72 | Вавилова |  | 740 |  |  | 740 | второстепенная |
| 73 | Осочная |  | 530 | 530 |  |  | основная |
| 74 | Почтовая |  | 658 |  |  | 658 | второстепенная |
| 75 | Чапаевская |  | 774 |  |  | 774 | второстепенная |
| 76 | Демьяна Бедного |  | 768 |  |  | 768 | основная |
| 77 | Кустарная |  | 668 |  |  | 668 | основная |
| 78 | Западная |  | 1460 |  |  | 1460 | второстепенная |
| 79 | Промышленная |  | 810 |  |  | 810 | второстепенная |
| 80 | Хвойная |  | 430 |  |  | 430 | второстепенная |
| 81 | Черемшанская |  | 220 |  |  | 220 | второстепенная |
| 82 | Пролетарская |  | 2060 |  |  | 2060 | второстепенная |
| 83 | Совхозная |  | 1360 |  |  | 1360 | второстепенная |
| 84 | Сиреневая |  | 320 |  |  | 320 | второстепенная |
| 85 | проезды |  | 1850 |  |  | 1850 | проезды |
|  | Посёлок Немчанка |  |  |  |  |  |  |
|  | Подшипниковая |  | 1240 |  |  | 1240 | главная |
|  | Роликовая |  | 350 |  |  | 350 | основная |
|  | Восточная |  | 370 |  |  | 370 | второстепенная |
|  | Северная |  | 410 |  |  | 410 | основная |

Общая протяженность улиц села Борское составляет 79,67 км, в том числе по покрытию: асфальт – 15,9 км, щебень – 0 км, грунт – 63,77 км.

Искусственные дорожные сооружения:

– пешеходный переход через железную дорогу.

### 2.4.5. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

#### 2.4.5.1 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

##### 2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Борское -  а/ц.

Централизованное водоснабжение села Борское осуществляется из подземного водозабора, расположенного в 7 км к северу от села Борское на территории сельского поселения Коноваловка. Водозабор состоит из 12-и скважин, три из которых не работают. 8 работающих скважин оборудованы насосами ЭЦВ8-25-100, производительность каждого насоса 25 м3/час, одна скважина оборудована насосом ЭЦВ6-6,5-100. Кроме того пробурены 3 резервных скважены, оборудованных насосами ЭЦВ8-25-100.

С водозабора вода поступает на насосную станцию 2-го подъема, в состав которой входят 3 насоса ( К-100-65 производительностью 100 м3/час и 2 насоса К-90-60производительностью 90 м3/час), два резервуара емкостью 1000 м3 откуда вода забирается насосом ЭЦВ8-25-100 производительностью 25 м3/час и  водонапорная башня емкостью 250 м3. Вода поступает  в сеть поселка по дум вариантам (через башню или минуя ее). Водоочистка и хлорирование на водозаборе отсутствуют.

В районе ул.Тенистая существует частная водонапорная башня, из которой осуществляется водоснабжение в летнее время, зимой от сети с.Борского.

Сети поселка тупиковые. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты — 14 шт. Вода подаётся потребителям  на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Для пожаротушения предусмотрен пирс в районе дороги на Заплавное.

Трубы стальные, асбоцементные, чугунные и полиэтиленовые . Износ составляет 90%. Общая протяженность составляет 34 км ( с учетом 2-х водоводов от водозабора на насосной станции II подъема)

В настоящее время по областной целевой программе «Чистая вода» ведётся строительство водопровода ( начало в 2011).

поселок Немчанка

Централизованным водоснабжением поселок Немчанка не обеспечен. Источниками водоснабжения служат  шахтные колодцы.

##### 2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

хозбытовая канализация

Во всех населенных пунктах сельского поселения Борское централизованное канализование отсутствует.

Стоки от застройки направляются в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом  в место, отведенное службой санитарного надзора (пруд-испаритель), расположенный западнее села.

В настоящее время ведётся строительство I очереди КОС ( начало в 2011).

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с территории всех населённых пунктов сельского поселения Борское осуществляется по рельефу местности, в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

село Борское -  а/ц.

Централизованное теплоснабжение общественных зданий и секционной застройки в селе обеспечивается рядом котельных, сведения о которых предоставлены в таблице.

Таблица № 10

Перечень котельных

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №1 | ул.Красноармейская, 39 | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,388 | - |  | - | 74 | Прир.Газ |
|  |  |  | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,417 | - |  | - | 74 | Прир.Газ |
|  |  |  | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,407 | - |  | - | 73 | Прир.Газ |
|  |  |  | КВГМ (1 шт.) РЕЗЕРВ |  | - |  | - |  | Прир.Газ |
| 2 | Котельная №2 | ул. Степана Разина, 128 | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,314 | - |  | - | 74 | Прир.Газ |
|  |  |  | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,350 | - |  | - | 73 | Прир.Газ |
|  |  |  | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,360 | - |  | - | 76 | Прир.Газ |
|  |  |  | КСВ-2,9Г (1 шт.) | 1,301 | - |  | - | 75 | Прир.Газ |
|  |  |  | КВГМ (1 шт.) РЕЗЕРВ |  | - |  | - |  | Прир.Газ |
| 3 | Модуль общежитие СХТ | ул.Школьная | Микро-100 (2 шт.) | 0,172 | - |  | - | 95-70 | Прир.Газ |

Котельная №1

Телосети двухтрубные, надземной прокладки  в изоляции протяженностью 2,472 км. Трубы диаметрами от 89 до 325мм. Сосотояние удовлетворительное.

Износ составляет 40%.

Телосети двухтрубные, подземной прокладки без изоляции протяженностью 6,228 км. Трубы диаметрами от 89 до 325мм.

Износ составляет 90%.

Котельная №2

Телосети двухтрубные, надземной прокладки  в изоляции протяженностью 2,70 км. Трубы диаметрами от 89 до 377мм. Сосотояние удовлетворительное.

Износ составляет 40%.

Телосети двухтрубные, подземной прокладки  без изоляции протяженностью 6,228 км. Трубы диаметрами от 76 до 108мм.

Износ составляет 87%.

##### 2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

село Борское -  а/ц.

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №116.По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП и ШГРП поселка  №41, 78, 99, 81, 96, 97, 105, 106, 125, 110, 111, 113, 114, 130 (с регулятором РДУК-100, РДГ-50, РДНК-400 ),  где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах прокладка газопроводов низкого давления на опорах.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения село Борское - 133080 п.м. Давление  6 кг/см2, 3 кг/см2 , Трубы стальные, ПНД.

Всего газифицировано 3414 частных объекта.

поселок Немчанка

Централизованным газоснабжением поселок Немчанка не обеспечен.

В настоящее время в поселке по областной целевой программе «Газификация Самарской области» ведётся строительство газопроводов высокого и низкого давлений, ШГРП ( начало в 2011).

##### 2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Источником электроснабжения сельского поселения Борское (н.п.Борское и н.п.Немчанка) является головная подстанция ПС «Борское» напряжением 110/35/10кв с двумя трансформаторами мощностью 16000ква, принадлежащая   Самарскому ПО Филиала  ОАО «МРСК ВОЛГА» ЗАО «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидерам N1,N2,N3,N5,N6,N7.N14.N4, напряжением 10кв. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Балансовая принадлежность фидеров 10кв и подстанций в н.п.Борское – ЗАО «ССК», в н.п. Немчанка-ОАО «МРСК ВОЛГА». Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица №11

Данные об электроснабжении сельского поселения Борское

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, | ПС Борское 110/35/10. 40 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - воздушныеВЛ-10кВ | 32,768 км |

Таблица №12

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в н.пБорское питающихся по ЛЭП по состоянию на 01.01. 2011г.

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 101/250 | н.п.Борское,ул.Чапаевская ловаВавилова |
| 2 | КТП 102/250 | н.п.Борское,ул.Чапаевская |
| 3 | КТП 103/160 | н.п.Борское,ул.Профессиональная |
| 4 | КТП 104/400 | н.п.Борское,ул.Сов.-Коммун.. |
| 5 | КТП 105/250 | н.п.Борское,ул.Пион.-Некр. |
| 6 | КТП 106/160 | н.п.Борское,ул.Ленинградская |
| 7 | КТП 107/400 | н.п.Борское,ул.Перв.-Октябрь. |
| 8 | КТП 108/315 | н.п.Борское,ул.Перв.-Песочная |
| 9 | КТП 109/400 | н.п.Борское,ул. Молодежная |
| 10 | КТП 110/160 | н.п.Борское,ул. Ольховая |
| 11 | КТП 111/160 | н.п.Борское,ул. Ленинградская |
| 12 | КТП 112/160 | н.п.Борское,ул. Неприкская |
| 13 | ЗТП 113/2 Х 400 | н.п.Борское,ул. Ст.Разина |
| 14 | КТП 114/160 | н.п.Борское,ул. Коммунистич. |
| 15 | КТП 116/400 | н.п.Борское,ул. Красноар.-Некр. |
| 16 | КТП 201/400 | н.п.Борское,полигонПСЛ 2 |
| 17 | КТП 202/250 | н.п.Борское,ул. Уральская |
| 18 | КТП 701/250 | н.п.Борское,ул. Немцова |
| 19 | КТП 702 /250 | н.п.Борское,ул. Победа-Озерн.. |
| 20 | КТП 702А/250 | н.п.Борское,ул. Прол.-Озерн. |
| 21 | КТП 703/250 | н.п.Борское,ул. Красноарм. |
| 22 | КТП 704/315 | н.п.Борское, ПСЛ 2 |
| 23 | КТП 705/315 | н.п.Борское,школа1 |
| 24 | КТП 708/160 | н.п.Борское, |
| 25 | КТП 707/400 | н.п.Борское,улКалинина-Перв. |
| 26 | ЗТП 601/250 | н.п.Борское,ул. Полевая |
| 27 | КТП 602/160 | н.п.Борское, |
| 28 | ЗТП 603/160 | н.п.Борское, |
| 29 | ЗТП 604/160 | н.п.Борское, |
| 30 | КТП 1415/160 | н.п.Борское, |
| 31 | КТП 1401/63 | н.п.Борское, |
| 32 | КТП 510/60 | н.п.Борское,дачи |
| 33 | КТП 515/100 | н.п.Борское,ПТБО |
| 34 | КТП 509/250 | н.п.Борское, |
| 35 | КТП 504/1 Х 320 1 Х630 | н.п.Борское,элеватор |
| 36 | КТП 1403/250 | н.п.Борское,ул. Крупская |
| 37 | КТП320/250 | н.п.Борское, |
| 38 | КТП 301/250 | н.п.Борское,новый микрорайон |
| 39 | КТП 401/63 | н.п.Немчанка |
| 40 | КТП 406/160 | н.п.Немчанка |

##### 2.4.5.1.6. ЭЛЕКСТРОСВЯЗЬ

Телефонизация н.п.Борское осуществляется от АТС   на 2500 номеров, расположенной в здании почты на ул.Советской д.39. На территории населенного пункта размещены 20 распределительных шкафов. Магистральные сети от АТС к распределительным шкафам выполнены кабельными линиями.

Телефонизация н.п.Немчанка осуществляется от радиоудлинителя с АТС села Борское.

### 2.4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

В состав рекреационной зоны входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

В границах села Борское озеленёнными территориями являются:

- парк на ул. Октябрьская – ул. Советская, площадь 1,6 га;

- аллея «Победы» по улице Ленинградская в центральной части от ул. Неверовская до ул. Д. Бедного, площадь 0,4 га;

- аллея по улице Октябрьская от ул. Первомайская до лицы Ст. Разина, площадь 0,6 га, сквер у самолёта

Естественные природные ландшафты, окружающие село Борское, имеют высокую рекреационную ценность. Село окружают лесные кварталы национального парка «Бузулукский бор».

Пляжи находятся в разных местах в границах поселения на берегу реки Самара (17.4), озера Потапово (17.3).

К востоку от села в расположены базы отдыха. База отдыха «Сосновый бор» (17.1) находится в границах села Борское, в восточной части, площадка включена в границы населённого пункта приказом №74. База отдыха «Алеся» (17.2) находится за границей населённого пункта, в восточной части сельского поселения в национальном парке «Бузулукский бор».

| Объекты отдыха и туризма |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Парк на ул. Октябрьская | с. Борское, ул. Советская | площадь 1,64 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Бульвар - аллея «Победы» | с. Борское, по улице Ленинградская в центральной части от ул. Неверовская до ул. Д. Бедного | площадь 0,4 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Бульвар | с. Борское, по улице Октябрьская от ул. Первомайская до улицы Ст. Разина | площадь 0,76 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Сквер «У самолёта» | с. Борское, улица Первомайская / улица Полевая | площадь 0,16 га по факту | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Пляж на озере «Потапово» | с. борское, озеро Потапово | протяжённость 100 метров площадь участка 1,0 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.6 | База отдыха «Алеся» | с.п. Борское, в восточной части на расстоянии около 6,7 км от с. Борское | площадь участка 5,7518 га | сохраняемый | частный |
| 17.7 | База отдыха «Сосновый бор» | С. Борское, площадка по приказу №74 | площадь участка 12,0040 га | сохраняемый | частный |

### 2.4.7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Борское занимает незначительную часть территории сельского поселения. Её составляют:

- участки огородов, расположенные к востоку от улицы Боровая, площадь около 18,6 га.

### 2.4.8. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, полигонов бытовых отходов, скотомогильников (биологических отходов).

Кладбища.

На территории сельского поселения Борское расположены кладбища:

- село Борское, ул. Осочная, д. 39 (площадь 7,5 га);

- Юго-западная окраина д. Немчанка (площадь 0,11 га).

- Объекты размещения бытовых отходов.

Объект складирования и захоронения твёрдых бытовых отходов – полигон в востоку от села Борское, площадь 7,6 га.

Объекты размещения биологических отходов.

Скотомогильник расположен в западной части поселения, у автомобильной дороги «Кинель – Богатое – Борское».

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

#### 2.5.1.1. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

##### 2.5.1.1.1 ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории с. п. Борское располагается  14 памятников архитектуры и 3 памятника археологии (таблицы 1 и 2).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Борское включающий градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №13

Памятники архитектуры с.п. Борское

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельская больница (комплекс) | Начало ХХ в. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Водочный завод Мжельского (комплекс) | Начало ХХ в. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Старинное кладбище (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Дом Шишкова | Конец ХIХ в. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Дом купца | Конец ХIХ в. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Железнодорожная станция “Неприк” (комплекс): 1/ж/дорожная станция; 2./зернохранилище на ж/дорожной станции | Начало ХХ в. 1913 г. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Здание аптеки и жилые дома обслужи-вающего персонала (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р., c. Борское | 426 |
| Дома купцов Карокиных (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р.,c. Борское | 426 |
| Дома купцов Лыковых (комплекс): 1/дом купца Лыкова; 2/дом купца Лыкова (брат) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р.,c. Борское | 426 |
| Дом купца | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р.,c. Борское | 426 |
| Дома купцов Ильиных (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р.,c. Борское | 426 |
| Дом купца | Конец ХIХ в. | Борский р.,c. Борское | 426 |
| Дома купцов Мжельских (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Борский р.,c. Борское | 426 |
| Дом купца | Конец ХIХ в. | Борский р., c. Борское | 426 |

Таблица №14

Памятники археологии с.п. Борское.

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Немчанка I | селище | Немчанка | 0,8 км юв | II тыс. до н.э. | 8,60 |
| Немчанка I | кург. один. | Немчанка | 1,4 км св | не определ. | 1,40 |
| Немчанка II | кург. один. | Немчанка | 8 км св | не определ. | 1,40 |

##### 2.5.1.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

- Геологические отложения триаса;

- Гостевский шихан;

- Неприкский борок;

- Урочище «Марьин пупок»;

- Урочище «Мечеть»;

- Осинник в истоках р. Лозовки.

На территории сельского поселения Борское особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено. С северо-запада к границам с. Борское примыкает ООПТ «Неприкский борок»

В границах проектирования располагается национальный парк федерального значения «Бузулукский бор».

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

### 2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Перечень  основных производственных объектов с.п. Борское представлен в таблице №…

Таблица №15

Объекты производственного назначения сельского поселения Борское м.р. Борский

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «МРСК» |  | с. Борское | 50 |
| Мини-НПЗ | Малогабаритная нефтяная установка | с. Борское | 300 |
| Газовое хозяйство |  | с. Борское | 50 |
| Элеватор |  | с. Борское | 100 |
| Пилорама |  | с. Борское | 50 |
| АЗС |  | с. Борское | 50 |
| АГЗС |  | с. Борское | 100 |
| СТО | До 5 машино-мест | с. Борское | 50 |
| Борское лесничество | Деревообработка | с. Борское | 100 |
| ООО «Борские минеральные воды» | Розлив воды | с. Борское | 50 |
| ДРСУ |  | с. Борское | 50 |
| Промтерритория | Зерносклад, пилорама | с. Борское | 50 |
| Сапоговаляльный цех |  | с. Борское | 50 |
| Хлебозавод |  | с. Борское | 50 |
| Гаражи РайПО |  | с. Борское | 50 |
| Колбасный цех | Переработка мясной продукции с копчением | с. Борское | 100 |

Ориентировочный размер санитарно-защитных зон принят в соответствии САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочная санитарно-защитная зона от (2.3) ООО «Подсолнечник» составляет 300 м, в данную зону попадают жилые дома расположенные на улице Неверовская в квартале между улицами Ленинградская и Советская.

Ориентировочная санитарно-защитная зона от (2.20) ОАО «Самара-Ремстрой» составляет 500 м, в данную зону попадают жилые дома расположенные в каврталах от улицы Механизаторов до улицы Вокзальная, по улице Крупской.

#### 2.5.2.2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Канализационные очистные сооружения находятся в процессе строительства, планируемая мощность составит 2003,8 м3/сутки.

#### 2.5.2.3 КЛАДБИЩА

На территории сельского поселения Борское расположены кладбища:

- Центральная часть с. Борское (площадь 7,5 га);

- Юго-западная окраина д. Немчанка (площадь 0,11 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройке соблюдается.

#### 2.5.2.4 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

В границах сельского поселения Борское располагается один скотомогильник:

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Борское | действующий | Яма Беккари | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С.П. БОРСКОЕ

Централизованно твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный восточнее с. Борское. Полигон введен в эксплуатацию в 2003 г.,  занимает площадь 7,6. га,  рассчитан на складирование 156000 м3 отходов. Расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет. Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объекта – 500 м.

Кроме того на территории с.п. Борское расположена несанкционированная свалка (0,4 км к северо-западу от населенного пункта), площадью 0,5 га. В настоящее время на свалке накоплено более 130 т твердых бытовых отходов.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с. Борское оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Территорию с.п. Борское пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Борское расположена электроподстанция ПС «Борская». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Через сельское поселение Борское проходят дороги регионального и межмуниципального значения:

- «Отрадный-Богатое-Борское» IV категории;

- «Объездная Борское» IV категории;

- «Борское-Коноваловка» IV категории;

- «Борское-Таволжанка» IV категории;

- «Кинель-Богатое-Борское» IV категории (V категории);

- «Борское-Лесной» V категории;

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

В границах проектирования проходит  магистральный газопровод-отвод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-116 р.ц. Борское» диаметром 300 мм и Магистральных нефтепроводов на территории проектирование не выявлено.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Таким образом, санитарный разрыв от газопровода-отвода составит 100 м. Санитарный разрыв от ГРС-116 составит 150 м.

### 2.5.4 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Самара (протяженность 594 км) составляет 200 м. Для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах проектирования составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7 ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8 ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории с.п. Борское расположено Борское месторождение нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.8. ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

В границах с.п. Борское к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Полоса отвода железной дороги

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002 г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей

В среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6 ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИИ

Пожарное депо ФГУ ПСО № 48 расположено в селе Борское на улице Первомайская, д. 107 и располагает 4 автомашинами.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов на сети (14 штук). Пожарный пирс оборудован на озере «Лебяжье» на автодороге «Кинель – Богатое – Борское». Требуется строительство нового пирса на озере «Лебяжье» и в восточной части села на реке Самара.

Улично-дорожная сеть села Борское и п. Немчанка по своим параметрам соответствует требованиям пожарной безопасности. Подъезд к п. Немчанка возможен со стороны с.п. Коноваловка.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

На территории сельского поселения Борское, документом территориального планирования «Положения о территориальном планировании муниципального района Борский Самарской области», утверждённым постановлением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области от 28 декабря 2009 г. № 329, отображены мероприятия регионального (Самарской области) и муниципального (Борского муниципального района) уровней

Учет интересов Самарской области при осуществлении территориального планирования сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

Мероприятия в сфере совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта:

- строительство взлетно-посадочной площадки для малой авиации и вертолетов в селе Борское муниципального района Борский Самарской области.

Мероприятия в сфере развития инфраструктуры отдыха, спорта и туризма:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Борское муниципального района Борский Самарской области.

Учет интересов муниципального района Борский при осуществлении территориального планирования сельского поселения Борское

Мероприятия по обеспечению теплоснабжения зданий муниципальных учреждений муниципального района Борский Самарской области

- Строительство теплового центра для обеспечения теплоснабжения здания общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Борское.

- Строительство теплового центра для обеспечения теплоснабжения здания центральной районной больницы селе Борское.

Реконструкция котельных:

- в селе Борское (котельные №1, 2).

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

С учетом потребности поселений муниципального района Борский Самарской области в газификации на срок до 2030 года планируется строительство межпоселенческих газопроводов:

- в селе Борское, протяженностью 0,92 км.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

- Реконструкция центральной районной больницы в селе Борское,

- Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Немчанка,

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта

- Реконструкция стадиона в селе Борское,

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры

- Реконструкция районного дома культуры в селе Борское,

- Строительство физкультурно-спортивного комплекса на площадках, планируемых под комплексное освоение,

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

- Реконструкция общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Борское (4.1)

- Реконструкция дошкольного образовательного учреждения в селе Борское,

Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды

- Строительство II очереди полигона твердых бытовых отходов в районе села Борское.

Берегоукрепление русел:

- реки Самара в районе села Борское;

- Строительство дамбы обвалования в районе поселка Немчанка. Примечание: в м.р. Борский есть два н.п. с названием Немчанка, в с.п Борское и с.п. Коноваловка, в СТП нет уточнений в каком именно н.п предусмотреть строительство дамбы.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПОСЕЛЕНИИ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Борское, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Борское.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Борское по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Борское на прогнозный период ожидается некоторое увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Борское к 2020 году увеличится до 9149 человек, к 2030 г. – до 9226 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Борское по погодовому балансу)

Рис. 14.

# 2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Борское с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Борское рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Борское можно разместить 934 участка под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Борский – 2,5 человека. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом улучшения демографической ситуации в с.п. Борское и стабильно положительного сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Борское, при полном их освоении будет проживать 2802 человека.

В целом численность населения с.п. Борское к 2020 году возрастет до 10406 человек, к 2030 г. – до 11881 человека. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Борское с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 164 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 221 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет;

- 26 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №… приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Борское с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №17

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Борское с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2011 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
| с.п. Борское |
| 1 | Общая численность населения | 9079 | 11881 | 2802 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 1331 | 1742 | 411 |
|  | до 6 лет | 532 | 696 | 164 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 715 | 936 | 221 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 84 | 110 | 26 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 5509 | 7209 | 1700 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 2323 | 3040 | 717 |
| с. Борское |
| 1 | Общая численность населения | 9025 | 11731 | 2706 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 1323 | 1720 | 397 |
|  | до 6 лет | 528 | 687 | 159 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 711 | 924 | 213 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 84 | 109 | 25 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 5476 | 7118 | 1642 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 2310 | 3002 | 692 |
| п. Немчанка |
| 1 | Общая численность населения | 54 | 150 | 96 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 8 | 22 | 14 |
|  | до 6 лет | 3 | 9 | 6 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 4 | 12 | 8 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 33 | 91 | 58 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 14 | 38 | 24 |

# Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Планируется развитие застройки села Борское в западном направлении. Развитие функциональных зон сельского поселения Борское планируется как внутри существующих границ населённых пунктов поселения так и на площадках под комплексное освоение в целях жилищного строительства примыкающих к границам населённых пунктов с внешней стороны.

Развитие жилой зоны села Борское планируется на площадках №№1,2,4.

Развитие общественной, производственной, специальной зон планируется на площадке №3.

ПЛОЩАДКА №1.

На данную территорию ранее был разработан проект планировки. (Автор….)

Площадка расположена вдоль автомобильной дороги «Объездная Борское» внутри существующих границ села Борское.

Площадь участка 70,6 га.

Планируется продолжение строительства индивидуальных жилых домов, объектов соцкультбыта, улично-дорожной сети, внутренних инженерных сетей на 1 очередь реализации генерального плана. В целях развития данной площадки и сохранения здоровой и безопасной среды существующей жилой застройки села не целесообразно, предлагаемое «Схемой территориального планирования муниципального района Борский», дальнейшее развитие кладбища на улице Осочная. (См. раздел 3.3.2.7.), а также необходимо устройство полосы защитных насаждений вдоль транспортной зоны автодороги «Объездная с.  Борское» и вдоль улицы Солнечная со стороны кладбища.

ПЛОЩАДКА №2.

Площадь 23,9 га.

Площадка расположена с восточной стороны села Борское. Территория находится в зоне 1% подтопления. Ограниченно благоприятная территория для развития строительства. Необходимы мероприятия по инженерной подготовке.

Планируется строительство индивидуальных жилых домов на расчётный срок строительства.

ПЛОЩАДКА №2а

Площадь 446,8 га.

Площадка расположена в восточной части сельского поселения Борское на участке, включённом в границы села Борское Приказом № 74 от 28.02.2008 года. В западной части площадки планируется  строительство II очереди полигона ТБО.

В восточной части площадки планируется развитие рекреационной зоны и строительство туристической базы.

ПЛОЩАДКА №3.

Площадь 23,9 га.

Площадка предусмотрена Схемой территориального планирования м.р. Борский и включена в границы села Борское Приказом № 74 от 28.02.2008 года в целях освоения для жилищного строительства. Однако, с учётом комплексной оценки территории, Генеральным планом принято решение данную площадку не включать в утверждаемые границы села Борское, а использовать частично для развития коммунальной (размещение кладбища), производственной зон, санитарно-защитного озеленения, и инженерно-транспортной зоны, в частности для размещения ГРС. Необходимо перенести ГРС 116 на безопасное растояние от границ населённого пункта. Существующее расположение ГРС препятствует развитию зоны градостроительного использования. После переноса ГРС возможно формирование общественно-делового центра села на освободившейся площадке. Этот участок имеет возвышенные отметки рельефа по отношению к территории села что позволит создать градостроительную доминанту путём строительства объекта, например - культурно-спортивного комплекса. Необходимо выполнить проект планировки территории Площадки №4 в комплексе с формируемым данным участком.

Вцелом, развитие зоны градостроительного использования села Борское возможно только в западном направлении, на Площадке №4, так как развитие села в северном направлении ограничено транспортной зоной железной дороги, в южном и восточном направлениях рекой Самара и территорией Национального парка «Бузулукский бор».

ПЛОЩАДКА №4.

Площадь355,5 га

Площадка предусмотрена Схемой территориального планирования м.р. Борский для освоения в целях жилищного строительства и включена в границы села Борское Приказом № 74 от 28.02.2008 года. Площадка расположена с западной стороны автодороги «Объездная Борское», к северу от автодороги «Кинель-Богатое –Борское». Планируется строительство индивидуальных жилых домов, объектов соцкультбыта, улично-дорожной сети, внутренних инженерных сетей на расчётный срок реализации генерального плана. В целях развития данной площадки и создания здоровой и безопасной среды проживания необходимо устройство полосы защитных насаждений вдоль транспортной зоны автодороги «Объездная с.  Борское». В западной части площадки строятся ранее разработанные канализационные очистные сооружения.

Посёлок Немчанка

Планируется уплотнение существующей застройки по улицам: Восточная, Роликовая, Северная, общая площадь участка 9,45 га.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

#### 3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется за счёт уплотнения существующей застройки, на свободных участках в существующих границах населённых пунктов. Предполагается усадебная застройка одноквартирными жилыми домами.

Предельные размеры земельных участков для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства  утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области Самарской области»» № 306 от 17 сентября 2009 года и составляют:

- для индивидуального жилищного строительства – от 500 м2 до 1000 м2, для расчёта принят размер участка 1000 м2;

Для расчёта жилищной обеспеченности принят размер одноквартирного дома равный 150 м2.

Состав семьи принят 3 человека.

Для приведения жилищной обеспеченности 20,78 м2/чел. существующего, на момент разработки генерального плана, населения (9079 человек) к нормируемому показателю  30 м2/чел. на расчётный срок необходимо строительство 83070 м2 жилья на расчётный срок. Достижение данного показателя возможно за счёт реконструкции существующего жилищного фонда путём уплотнения застройки.

3.3.2.1.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В селе Борское предусматривается:

ПЛОЩАДКА №1. 1 очередь строительства.

Строительство 231 индивидуального жилого дома с приусадебными участками (40х25=1000м2).

Ориентировочная численность населения 693 человека, ориентировочная площадь жилищного фонда составит 34650 м2.

ПЛОЩАДКА №2. Расчётный срок строительства.

Строительство 131 индивидуального жилого дома с приусадебными участками (40х25=1000м2).

Ориентировочная численность населения 393 человека, ориентировочная площадь жилищного фонда составит 19650 м2.

ПЛОЩАДКА №4. Расчётный срок строительства.

Строительство 540 индивидуальных жилых дома с приусадебными участками (40х25=1000м2).

Ориентировочная численность населения 1620 человек, ориентировочная площадь жилищного фонда составит 81000 м2.

В посёлке Немчанка предусматривается:

Уплотнение существующей застройки – 32 участка (с ЛПХ ориентировочно 30х80 м, 0,24 га)  96 человек, ориентировочная площадь жилищного фонда составит 4800 м2.

Итого, жилищный фонд увеличится на 135300 м2 и составит 324600 м2. Жилищная обеспеченность составит 27 м2 на человека без учёта увеличения существующего жилищного фонда за счёт реконструкции. С учётом реконструкции существующего жилищного фонда (+83070 м2) жилищный фонд составит 407670 м2, жилищная обеспеченность составит 34 м2 на человека.

#### 3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

Расчёт объектов обслуживания произведён на основании «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*. Необходимое количество торговых площадей определено в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Таблица № 18

Расчёт обеспеченности жителей сельского поселения Борское объектами соцкультбыта на расчётный срок реализации генерального плана

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел.( 11881чел.) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 476 мест | 488 |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 988 мест + ….% для межпоселенч. | 754 +…. | + ..% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень | 910 мест |  | Капитальный ремонт существующей школы и завершение, ранее начатого, строительства школьного здания |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень | 78 мест |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | поликлиника | объект | 18,2 посещ/смена | 209,7 посещ. | 400 посещ. |  |
|  | стационар | объект | 13,5 коек | 155,5 коек | 143 | после реконструкции 160 коек |
|  | аптеки | объект | по заданию (1объект на 6,2 тыс.) | 1,85 | 4 объекта, 6 окон |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,8га) | 9,5 га |  |  |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 4033,05 м2 | 1152 м2 | Строительство спорткомплекса |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 м2 | 288 м2 |  |  |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | клубы | Посетительское место | 140 (11523) | 1613 мест | 600 | Завершение реконструкции существующего клуба, завершение капитального ремонта кинотеатра «Заря», строительство нового объекта на площадке №4 на р.с. мощностью 500 мест. |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 тыс. (11523) | 57,6 тыс. ед. хран. | 99,451 тыс. ед. хран. |  |
|  |  | чит. мест | 4 мест (11523) | 46 мест | 20 |  |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 192 м2 (11523) | 2212,4 м2 | 3748,8 м2 | строительство |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 (11523) | 461 | 96 м2 (ориентировочно 40 мест) | Строительство …х объектов по |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 46 раб. мест | 11 | Строительство 2х объектов по 18 раб. мест |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |
|  | прачечные | кг белья в смену | 20 | 230,4 | 0 | Строительство 2х объектов по 110 кг белья в смену, |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 1,2 | 13,8 кг | 0 | Строительство 2х приёмных пунктов |
|  | бани | место | 7 | 81 | 60 | 1 объект на 20 мест |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
|  | гостиница | место | 6 | 70 | 14 | Строительство объекта на площадках №2, №3 |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 4,6 | 4 | +1 автомобиль |
|  | Общественный туалет | объект |  |  | 0 | Строительство 1 объекта в с сущ. застрйке (ул. Ленинградская и ул. Д. Бедного) |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,76552 |  | Строительство нового кладбища на площадке №3 |

##### 3.3.2.2.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планируемые мероприятия по реконструкции и строительству объектов обслуживания с.п. Борское.

Таблица №19

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населённый пункт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие объекты обслуживания |  |  |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 3.1 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Колокольчик» | С. Борское, Ленина, 59 | 200 мест площадь участка 0,6146 га реконструкция с сохранением мощности 200 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.2 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Солнышко» | С. Борское, Молодежная, 7 | 200 мест площадь участка 0,9594 га реконструкция с сохранением мощности 200 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.3 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение д/с комбинированного вида «Солнышко» | С. Борское, Советская, 53 | 50 мест расчётная площадь участка 0,3 га реконструкция с сохранением мощности 50 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.4 | Детский сад | С. Борское, ул. Ленинградская, 128 | 50 мест площадь участка 0,5596 га реконструкция с сохранением мощности 50 мест | Подлежит реконструкции | Местного значения муниципального района |
| 3.5 | Детский сад | С. Борское, площадка №1, ул. Немцова | 25 мест площадь участка 0,14 га зона Ж5 | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местный, муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |
| 4.1 | МОУ Борская средняя школа № 1 «Образовательный центр» с спортивным залом | С. Борское, ул. Ленина, 76 | 675 учащихся спортивный зал 288 м2 площадь участка 2,0606 га реконструкция с сохранением мощности 675 мест | Подлежит реконструкции | местного значения (муниципального района) |
| 4.2 | МОУ Борская средняя школа № 2 «Образовательный центр» с спортивным залом | С. Борское, ул. Ст. Разина, 128 | 340 учащихся спортивный зал 288 м2 площадь участка 2,3842 га реконструкция с сохранением мощности 340 мест | Подлежит реконструкции | местного значения (муниципального района) |
| 4.8 | МОУ Борская средняя общеобразовательная школа №1 "Образовательный центр" -интернат | С. Борское, ул. Большая,15 | площадь участка 0,2599 га | Завершение строительства | местного значения (муниципального района) |
| 4.9 | Образовательный центр | С. Борское, площадка №4 | ДОУ-50- мест ООШ – 120 мест Спорт зал – 288 м2 (12 х 24) площадь участка 0,775 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местный, муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |
| 5.1 | ММУ Борская районная больница | С. Борское, ул. Октябрьская, 60 | 143 койки после реконструкции 160 коек | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 5.7 | ФАП | П. Немчанка, ул.Подшипниковая | 10 посещ/смену | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 5.8 | Аптека | С. Борское, площадка №1 | площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 5.9 | ФАП с аптекой | С. Борское, площадка №2 | 30 посещ/смену площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местный, муниципального района |
| 5.10 | ФАП с аптекой | С. Борское, площадка №4 | площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местный, муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |  |  |
| 7.5 | Спортивный комплекс с бассейном | С. Борское, Площадка №1 | Спортзал 540 м2 Бассейн 50 х 20м (1000 м2) зеркало вода площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местный, муниципального района |
| 7.10 | База проката спортивного инвентаря | С. Борское, площадка №2 | на 50 мест площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |
| 8.1 | РДК районный дом культуры | С. Борское, Ул. Ленинградская, 47 а | 500 мест площадь участка 0,4068 га рек-я без увеличения мощности | реконструкция | Местный (муниципального района) |
| 8.5 | Клуб | С. Борское, Площадка № 4 | 500 мест площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |  |  |
| 9.51 | Магазин | С. Борское, площадка №1 | торговая площадь 50 м2, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 9.52 | Магазин | С. Борское, площадка №1 | торговая площадь 50 м2, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 9.53 | Магазин | С. Борское, площадка №4 | торговая площадь 300 м2, площадь участка 0,3 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 9.54 | Магазин | С. Борское, площадка №4 | торговая площадь 50 м2, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 9.55 | Магазин | С. Борское, площадка №2 | торговая площадь 50 м2, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| Объекты общественного питания |  |  |
| 10.4 | Кафе | С. Борское, площадка №2 | 20 мест, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 10.5 | Кафе | С. Борское, площадка №1 | 20 мест, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 10.6 | Кафе | С. Борское, площадка №4 | 50 мест, площадь участка 0,1 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| Объекты бытового обслуживания |  |  |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания с пунктом приёма химчистки | С. Борское, площадка №1 | ПБО - 18 рабочих места площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 11.3 | Предприятие бытового обслуживания с пунктом приёма химчистки | С. Борское, площадка №4 | ПБО - 18 рабочих места площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 12.1 | Баня | С. Борское, ул. Кустарная,12 | 60 мест, площадь участка 0,1644 га без увеличения мощности | подлежит реконструкци | местного значения сельского поселения |
| 12.2 | Баня | С. Борское, площадка №1 | 40 мест площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 12.3 | Прачечная | с. Борское, Площадка №1, ул. Солнечная | Прачечная – 200 кг белья в смену зона П2 площадь участка 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| Объекты общественного и административного назначения |  |  |
| 13.9 | Орган государственной власти Отдел внутренних дел Администрации Борского района Самарской области | с. Борское ул. Восточная,1 | площадь участка 0,7351 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения муниципального района |
| Объекты отдыха и туризма |  |
| 17.8 | Туристическая база | с. Борское, восточная часть села, На площадке по приказу №74 | Площадь участка 15 га 100 мест, круглогодичная | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |

#### 3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ЗОНЫ

Сельское поселение Борское нуждается в обновлении основных фондов производства и формировании новых мест приложения труда.  возможно размещение производственных объектов, объектов транспорта, перерабатывающих предприятий.

Развитие производственной и коммунально-складской зоны планируется путём сохранения существующих производственных и коммунально-складских объектов и формирования новых производственных площадок.

Размещению новых предприятий и реконструкции существующих предприятий должна предшествовать разработка проектов санитарно-защитных зон.

Планируется выделение новых производственных зон:

-  размещение производств V-VI классов опасности, за счёт привлечения частных инвесторов, на площадке №3, в западной части вдоль автодороги «Объездная с.  Борское».  Площадь участка П1-4  - 9,4326 м2. Площадь участка П1-4  - 2,8480 м2.

Перечень мероприятий по реконструкции существующих производственных объектов приведён в таблице №20. При разработке мероприятий по реконструкции необходимо выполнить проект санитарно-защитной зоны и мероприятия по снижению негативного воздействия на жилую, общественно-деловую и рекреационные зоны.

##### 3.3.2.3.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Мероприятия по реконструкции существующих производственных объектов.

Таблица №20

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населённый пункт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1 | Мебельная фабрика | с. Борское, ул. Коммунистическая, 33 | площадь участка 3,1889 га после реконструкции макс. класс опасности V | реконструкция | частный |
| 2.2 | ООО «Борские минеральные воды» | с. Борское, Первомайская 113 «Б» | Розлив воды, 1,5 шт.бутылок после реконструкции макс. класс опасности V | Подлежит реконструкции | частный |
| 2.3 | ООО «Подсолнечник» | с. Борское, ул. Д-Бедного - 6 | Пр-во подсолнечного масла, 526 тонн после реконструкции макс. класс опасности 0 | Подлежит реконструкции | частный |
| 2.4 | Мини-НПЗ | с. Борское, ул. Механизаторская | Малогабаритная нефтяная установка максимальный классс опасности III, разработка поекта СЗЗ | Подлежит реконструкции | частный |
| 2.14 | Пилорама | с. Борское, ул. Красноармейская, 104а | площадь участка 0,8212 га после реконструкции макс. класс опасности V | подлежит реконструкции | частный |

#### 3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Борское предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 3.3.2.4.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектируемые инженерные сети следует размещать в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, п.12.33.

###### 3.3.2.4.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Село Борское – административный центр.

Ввиду увеличения населения согласно Генеральному плану, для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - реконструкция и расширение существующего водозабора с увеличением до требуемой производительности для чего потребуется ввести в эксплуатацию резервные скважины,

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей и сооружений на них.

Данные мероприятия следует учесть при корректировке СТП муниципального района Борский.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить:

- - строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- -  установку приборов учёта расхода воды для всех потребителей.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Имеется пирс.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

посёлок Немчанка.

Централизованное водоснабжение  отсутствует. Согласно проекту Генерального плана ввиду увеличения населения всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Для пожаротушения необходимо  проектирование и строительство пожарных резервуаров из расчёта расхода  5 л/сек в течение 3 часов (2 резервуара по 50 м3). Радиус обслуживания 200 м.

Местоположение резервуаров определить в рабочем проектировании. Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица № 21

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Борское а/ц Новое строительство. |
| 1.1 | Площадка №1 231 инд. ж. д. | 693 | 166,32 | 20,72 | 54 | 24,26 | 7,28 | 166,32 | К1-8,886 |
| 1.2 | Площадка №2 131 инд. ж. д. | 393 | 94,32 | 14,05 | 54 | 13,76 | 3,95 | 94,32 | К1-1,68 НК1-5,125 |
| 1.3 | Площадка №1 Строительство спорткомплекса с бассейном 1000 м2 |  | 50,00 подпит х-быт 55,00 | Запол 75 х-быт 30,00 |  |  |  | техн. м3 50, х-быт 55,0 |  |
| 1.4 | Площадка №4 540 инд. ж. д. | 1620 | 388,80 | 37,91 | 54 | 56,70 | 11,65 | 388,80 | К1-10,44 НК1-2,57 |
|  | итого | 22,88 |  | К1-21,01 НК1-7,695 |
|  | Посёлок Немчанка. Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | 32 инд. ж. д. фрагментар | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 |  | 23,04 |  |

###### 3.3.2.4.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Село Борское -  административный цент.

Строящиеся КОС (канализационные очистные сооружения), производительностью Q=2003,8 м3/сутки  размещаются в зоне инженерной инфраструктуры на площадке в западной части села Борское, к югу от автодороги «Кинель-Богатое – Борское», включённой в границы села приказом №74 от 28.02.2008 года.

Для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- строительство второй очереди КОС и доведения их производительности до требуемой с учётом стоков посёлка Новоборский.

-проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них для вновь проектируемой и существующей застройки.

Наружные сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных материалов.

Для нового строительства до реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и спорткомплекса с бассейном по существующим проектным предложениям.

Как вариант, предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Посёлок Немчанка.

Централизованная канализация отсутствует. Согласно проекту Генерального плана для нового строительства предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Село Борское – административный центр.

“Схемой территориального планирования муниципального района Борский Самарской области” запланированы мероприятия по реконструкции котельных №1, №2, строительство тепловых центров школы №1, центральной районной больницы в с. Борское, перевод на автономное теплоснабжение обьектов социальной инфраструктуры и кварталов жилой застройки.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №22

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Борское |
|  | Первая очередь строительства. На новых площадках. Площадка №1 |
| 1.1 | ДОУ | 25 мест | 150 000 |
| 1.2 | Магазин | Торговый зал 50 м2 | 12 500 |
| 1.3 | Баня | 40 мест | 516 000 |
| 1.4 | Спорткомплекс со спортзалом | 1440 м2 | 880000 |
| 1.5 | Бассейн (зеркало воды) | 1000 м2 | 1323000 |
| 1.6 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
| 1.7 | Магазин | Торговый зал 50 м2 | 12 500 |
|  | Площадка №2 |  |  |
| 1.8 | Магазин | Торговый зал 50 м2 | 12 500 |
| 1.9 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
| 1.10 | Гостиница | 30 места | 270 000 |
|  | Площадка №4 |
| 1.11 | ДОУ | 50 мест | 300 000 |
| 1.12 | СОШ | 120 уч-ся | 129 720 |
| 1.13 | Спортзал | 288м2 | 288 000 |
| 1.14 | Клуб | 400 мест | 402 400 |
| 1.15 | Торговый центр | 300 м2 | 73 000 |
| 1.16 | Магазин | Торговый зал 50 м2 | 12 500 |
| 1.17 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.18 | Предприятие бытового обслуживания, прачечная самообслуживания и пунтк приема химчистки | 2 раб. Мест 30 кг белья | 44 000 |
|  | Поселок Немчанка |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 16 000 |
|  | Итого |  | 16 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 5 396120 |
|  | ТЭП |  | 26 289,8 |

###### 3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Село Борское – административный центр.

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП) на площадке №2 — 1 шт, на площадке №4 — 2 шт .

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладку вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 23

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в качве топлива для жил . дом. -ков. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Борское |
|  | Первая очередь строительства. На новых площадках. Площадка №1 |
| 1.1 | ДОУ |  |  |  | 23,53 |  |
| 1.2 | Магазин |  |  |  | 1,96 |  |
| 1.3 | Баня |  |  |  | 80,94 |  |
| 1.4 | Площадка №1 | 231 | 48,82 | 536,04 |  | н.д-6,11 |
| 1.5 | Спорткомплекс со спортзалом |  |  |  | 138,04 |  |
| 1.6 | Бассейн |  |  |  | 207,54 | В.Д-0,5 Н.Д-0,1 |
| 1.7 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.8 | Магазин |  |  |  | 1,96 |  |
|  | Площадка №2 |
| 1.9 | Магазин |  |  |  | 1,96 |  |
| 1.10 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.11 | Гостиница |  |  |  | 42,35 |  |
| 1.12 | Площадка №2 | 131 | 29,80 | 303,99 |  | н.д-3,65 в.д-1,2 |
|  | Площадка №4 |
| 1.13 | ДОУ |  |  |  | 47,06 |  |
| 1.14 | СОШ |  |  |  | 20,35 |  |
| 1.15 | Спортзал |  |  |  | 45,18 |  |
| 1.16 | Клуб |  |  |  | 63,12 |  |
| 1.17 | Торговый центр |  |  |  | 11,45 |  |
| 1.18 | Магазин |  |  |  | 1,96 |  |
| 1.19 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.20 | Предприятие бытового обслуживания, прачечная самообслуживания и пунтк приема химчистки |  |  |  | 6,9 |  |
| 1.21 | Площадка №4 | 540 | 101,25 | 11253,07 |  | н.д-3,25 в.д-1,05 |
|  | Поселок Немчанка |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  | 2,51 |  |
| 2,2 | Уплотнение существ. застройки | 32 | 9,80 | 74,26 |  | н.д-1,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Итого по с.п. |  |  |  | 13118,95 | Н.Д-14,71 В.Д-2,75 |
|  | ТЭП |  |  |  | 26,23229 млн.м3/год | Н.Д-14,71 В.Д-2,75 |

###### 3.3.2.4.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Борское, которое включает в себя село Борское,поселок.Немчанка   является генеральный план   с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Строительство включает в себя площадки  N1, N2, N3, N4,  и площадки в существующей застройке

Ожидаемая проектная мощность   - 1718кВТ.

Количество проектируемых подстанций  -9шт

Площадка N1-п/ст 1 х 250кВА-1шт –жилая зона

п/ст 1 х 400кВА-1шт –общественно-деловая зона

п/ст 1 х 400кВА-1шт –общественно-деловая зона

Длина ВЛ-10Кв-1200м

Площадка N2-п/ст 1 х 250кВА-1шт –жилая зона

Площадка N4-п/ст 1 х 250кВА-4шт –жилая зона

п/ст 1 х 400кВА-1шт –общественно-деловая зона Длина ВЛ-10Кв-3500м

Длина проектируемых ВЛ-10кВ   строительства-4300М

В инвестиционную программу проектов ЗАО «Самарская сетевая компания» входит реконструкция подстанций  :  КТП 102/250 с заменой на КТП400Ква в 2015г;  КТП 105/250 с заменой на КТП400Ква в 2014г;  КТП 107/400 с заменой  подстанции в 2013г; КТП 108/315 с заменой на КТП400Ква в 2015г ;  КТП 112/160 с заменой на КТП250Ква в 2013г; КТП 116/400 с заменой на КТП630Ква в 2013г ;

КТП 202/160 увеличение мощности трансформатора ; КТП 70/250 увеличение мощности трансформатора; КТП 703/250 замена подстанции в 2015г; КТП 707/160 замена подстанции в 2014г; КТП 1409/100 с заменой на КТП250Ква в 2013г; КТП 1411/160 с заменой на КТП250Ква в 2014г; КТП 601/250 с заменой на КТП100Ква в 2014г; ; КТП 603/160 с заменой на КТП250Ква в 2014г.

Администрацией Борского района принята программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Поселок Немчанка

Таблица расчета мощности

Таблица №24

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 42 |  | Присоединить к существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | ФАП | 7 |  |  |  |

Село Борское

Таблица расчета мощности

Таблица №25

|  | Наименование | Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. | Кол-во жителей | Площадь застр., га | Расчетная нагрузка кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка N1 |
| 1 | Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения | 0,39 | 693 |  | 270 | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромыш.потребителя К=1,2 |  |  |  | 324 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cosY | 0,93 |  |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции,кВА |  |  |  | 348 Присоединить часть домов к существующей подстанции N701 и N201 |  |
| 6 | Мощность трансформатора |  |  |  | п/ст N1 1х250кВА-1шт п/ст N2 1Х400кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов | 0.54 |  |  |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 750М |  |  |  |  |

Таблица расчета мощности

Таблица №26

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс | 50 | 0,8 | 40 |  |
| 4 | Бассейн | 200 | 1 | 200 |  |
| 5 | Открытое спортсооружение | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 6 | Кафе на20м | 21 | 0,7 | 14,7 |  |
| 7 | Магазин 50м2 | 12 | 0,8 | 9,6 |  |
| 8 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 286 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 308 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х400 кВА-1шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |  |
| 14 | Длина ВЛ-10кВ | 450 м |  |  |  |

Таблица расчета мощности

Таблица №27

|  | Наименование | Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. | Кол-во жителей | Площадь застр., га | Расчетная нагрузка кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка N2 |
| 1 | Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения | 0,39 | 393 |  | 154 | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромыш.потребителя К=1,2 |  |  |  | 184 |  |
| 2 | Коэффициент мощности cosY | 0,93 |  |  |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции,кВА |  |  |  | 198 |  |
| 4 | Мощность трансформатора |  |  |  | п/ст N3 1х250кВА-1шт |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов. | 0,7 |  |  |  |  |

Таблица расчета мощности

Таблица №28

|  | Наименование | Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. | Кол-во жителей | Площадь застр., га | Расчетная нагрузка кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка N4 |
| 1 | Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения | 0,39 | 1620 |  | 632 | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромыш.потребителя К=1,2 |  |  |  | 758 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cosY | 0,93 |  |  |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции,кВА |  |  |  | 815 |  |
| 5 | Мощность трансформатора |  |  |  | п/ст N4 1х250кВА-1шт п/ст N5 1х250кВА-1шт п/ст N6 1х250кВА-1шт п/ст N7 1х250кВА-1шт п/ст N8 1х400кВА-1шт |  |
| 6 | Длина ВЛ-10кВ | 3500М |  |  |  |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов | 0.5 |  |  |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Борское, которое включает в себя н.п. Борское, н.п. Немчанка, является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Первая очередь строительства н.п. Борское включает в себя: площадка     № 1, уплотнение существующей застройки.

Расчетный срок строительства – площадка № 1, №2, № 4.

Ожидаемое количество телефонов: первая очередь – 286 номеров, расчетный срок – 678 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС, расположенной в здании почты по ул. Советской, дом 39. Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

Таблица №29

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 231 дома | 231 |  |  |
| 2 | Детсад на 25 мест | 1 |  |  |
| 3 | Магазин | 1 |  |  |
| 4 | Баня на40 мест | 1 |  |  |
| Площадка №2 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 131 дома | 131 |
| 2 | Магазин | 1 |  |  |
| 3 | Кафе на 20 мест | 1 |  |  |
| 4 | Гостиница на 30 мест | 1 |  |  |
| Площадка №1 |
| 1 | Спортивный комплекс | 5 |  |  |
| 2 | Бассейн | 1 |  |  |
| 3 | Кафе на 20 мест | 1 |  |  |
| 4 | Гостиница на 30 мест | 1 |  |  |
| 5 | Магазин | 1 |  |  |
| Площадка №4 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 540 домов | 540 |
| 2 |  |  | 4 магазина 50 м2 | 4 |
| 3 |  |  | КБО | 1 |
| 4 |  |  | Кафе на 50 мест | 1 |
| 5 |  |  | Спортивный универсальный зал | 1 |
| 6 |  |  | Детский сад на 50 мест | 1 |
| 7 |  |  | Школа на 140 мест | 5 |
| Итого: | 246 |  | 685 |

Первая очередь: кабель связи – 2,8 км,

шкаф ШР -600 – 1 шт.

Расчетный срок: кабель связи -  5,0 км,

шкаф ШР - 1200 – 1 шт.

шкаф ШР – 300 – 1 шт.

#### 3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

##### 3.3.2.5.1. ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Борское с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

###### 3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

Классификация улично-дорожной сети сельского поселения Борское приведена в таблице №30.

Таблица № 30

Село Борское

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Существующие, сохраняемые: - ул. Железнодорожная ,Ст. Разина (от улицы Коммунистическая в северном направлении до ж.д.), Первомайская (от ул. Победы в северном направлении до ул. Ст. Разина), Ленинградская (от ул. Октябрьская до ул. Железнодорожная), Октябрьская, Советская (от ул. Победы до ул. Октябрьская), Победы, Планируемые: - ул. Немцова, ул. Некрасовская ( от ул. Совхозная до ул. Ленинградская), улица №2-1, улица № 4-1 |
| 1а | Пешеходные | Связь пешеходная внутри общественно-деловых зон | Существующие, сохраняемые: ул. Ленинградская (от ул. Неверова до ул. Октябрьская), ул. Д.Бедного (от ул. Советская до ул. Ленинградская, ул. Первомайская) ул. Первомайская (от ул.Коммунистическая до ул. Молодёжная, по выходным дням во время работы рынка) |
| 2 | Улицы в жилой застройке |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Существующие, сохраняемые: ул. Механизаторская (от ул. Крупской до ул. Механизаторской), Ул. Крупской, ул. Первомайская (от пер. Ленинградский до ул. Железнодорожная), ул. Рабочая, пер. Ленинградский, ул. Молодёжная (от ул. Ст.Разина до ул. Первомайская), ул. Юбилейная, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская (от реки Самара до ул. Коммунистическая), ул. Неверовская (от. Ул. Первомайская до ул. Советская), ул. Ленина, ул. Победы (от ул. Первомайская до ул. Боровая), ул. Осочная, ул. Демьяна Бедного (от ул. Советская до ул. Промышленная), ул. Кустарная, Коммунистическая Планируемые: улица Светлая,ул. Солнечная, улица № 2-2, улицы №№ 4-2, 4-4, 4-10, 4-13 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Существующие, сохраняемые: Механизаторская ( от Механизаторской в западном направлении) Гагарина, Радужная, Комсомольская, Школьная, Новая, Вокзальная, Мельничная, Северная, Привокзальный переулок, Привокзальная, Пушкина. Восточная, Неприкская, Южная, Транспортная, Лесная, Садовая, Шоссейная, Ленинградская (от ул. Неверовская до ул. Набережная), Молодёжная (от ул. Первомайская в западном направлении до ул. Ленинградская),Боровая, Дружбы, Ольховая, Коммунистическая (от ул. Ленинградская до ул. Сосновая), Полевая, Песочная, Патрина, Красноармейская (от ул. Коммунистическая до ул. Рабочая), Интернациональная, Сосновая, Советская (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая), Пионерская, Некрасовская, Профессиональная, Большая, Степная, Мира, к. Либкнехта, Казанская, Подгорная, Ташкентская, Неверовская (от ул. Первомайская до ул. Боровая), Калинина, Пролетарская, Набережная, Самарская, Бузулукская, Тенистая, пер. Уральский, ул. Уральская, пер. Пролетарский, Хивинская, Озёрная, Полоустная, пер. Бузулукский, ул. Вавилова, Почтовая, Чапаевская, Западная, Промышленная, Хвойная, Черемшанская, Пролетарская, Совхозная, Сиреневая, |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Посёлок Немчанка

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Подшипниковая |
| 2 | Улицы в жилой застройке |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Роликовая, Северная |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Восточная |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Село  Борское

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке:

- ул. Железнодорожная (от ул. Первомайская в западном направлении до ул. Сиреневая), Ст. Разина (от улицы Коммунистическая в северном направлении до ж.д.), Первомайская (от ул. Победы в северном направлении до ул. Ст. Разина), Ленинградская (от ул. Октябрьская до ул. Железнодорожная), Октябрьская, Советская (от ул. Победы до ул. Октябрьская), Победы, ул. Юбилейная, ул. Неверовская (от. Ул. Первомайская до ул. Советская), ул. Осочная,

Всего: 17,6 км.

РЕКОНСТРУКЦИЯ улиц в существующей застройке, не имеющих асфальтового покрытия: ул. Первомайская (от ул. Молодёжная до ул. Железнодорожная), ул. Рабочая, пер. Ленинградский, ул. Молодёжная (от ул. Ст.Разина до ул. Первомайская), ул. Кооперативная, ул. Красноармейская (от реки Самара до ул. Коммунистическая), ул. Ленина, ул. Победы (от ул. Первомайская до ул. Боровая), ул. Демьяна Бедного (от ул. Советская до ул. Промышленная), ул. Кустарная, Коммунистическая, ул. Механизаторская ( от Механизаторской в западном направлении) Гагарина, Радужная, Комсомольская, Школьная, Новая, Вокзальная, Мельничная, Северная, Привокзальный переулок, Привокзальная, Пушкина. Восточная, Неприкская, Южная, Транспортная, Лесная,  Садовая, Шоссейная, Ленинградская (от ул. Неверовская до ул. Набережная), Молодёжная (от ул. Первомайская в западном направлении до ул. Ленинградская), Боровая, Дружбы, Ольховая, Коммунистическая (от ул. Ленинградская до ул. Сосновая), Полевая, Песочная, Патрина, Красноармейская (от ул. Коммунистическая до ул. Рабочая), Интернациональная, Сосновая, Советская (от ул. Октябрьская до ул. Коммунистическая), Пионерская, Некрасовская, Профессиональная, Большая, Степная, Мира, к. Либкнехта, Казанская, Подгорная, Ташкентская, Неверовская (от ул. Первомайская до ул. Боровая), Калинина, Пролетарская, Набережная, Самарская, Бузулукская, Тенистая, пер. Уральский, ул. Уральская, пер. Пролетарский, Хивинская, Озёрная, Полоустная,  пер. Бузулукский, ул. Вавилова, Почтовая, Чапаевская, Западная, Промышленная, Хвойная, Черемшанская, Пролетарская, Совхозная, Сиреневая,

Всего: 54,411 км.

Строительство улиц на площадке №1 (улицы существующие, изменяется их категория и роль в планировочной структуре села):

- главная улица – ул. Немцова –1,44 км;

- основная улица – ул. Светлая, ул. Солнечная – 2,5 км;

- второстепенная улица – ул. Степная, ул. Мира –  2,43 км;

Всего:  6,37 км.

Строительство улиц на площадке №2

- главная улица – ул. №2-1 – 0,57 км;

- основная улица – ул. №2-2 – 0,5 км;

- второстепенная улица – ул. №№ 2-3, 2-4, 2-5 –  1,55 км;

Всего:  2,62 км.

Строительство улиц на площадке №4

- главная улица – ул. №4-1 – 0,68 км;

- основная улица – ул. №№ 4-2, 4-4, 4-10, 4-13 – 3,77 км;

- второстепенная улица – ул. №№ 4-6, 4-3, 4-5, 4-7, 4-8, 4-9, 4-11, 4-12, 4-14, 4-15, 4-16 – 8,42 км;

Всего: 12,87 км.

Строительство улиц в посёлке Немчанка

- главная улица – ул. Подшипниковая – 1,24 км;

- основная улица – ул. Роликовая, ул. Северная – 0,76 км;

- второстепенная улица – ул. Восточная  – 0,37 км;

Всего: 2,37 км.

Строительство проездов в восточной части села – 8,847 км

Общая протяженность новых улиц составит 60,117 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит 6,18 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

В посёлке Немчанка необходимо предусмотреть устройство водопропускных сооружений на пересечении улиц с водотоками.

###### 3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации в соответствии с пунктом 11.2.3.  «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 300 автомобилей на 1000 жителей для сельских населенных пунктов муниципальных образований Самарской области.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Борское составит 3565 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- 3208 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков. В зонах многоквартирной жилой застройки (Ж-2) предусматриваются парковочные площадки при пешеходной доступности - не более 800 м, при реконструкции или в условиях неблагоприятной гидрогеологической обстановки - не более 1500 м.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, в зонах многоквартирной жилой застройки уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей 3 поста:

Планируется:

В селе Борское

в существующей застройке

- (2.4) размещение СТО на 4 поста на улице Коммунистическая, площадь участка  м2.

###### 3.3.2.5.1.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Планируется разработка маршрута движения школьного автобуса с учётом доставки детей из посёлка Немчанка (  км) и площадки №2 (  км).

Планируется организация маршрутов общественного транспорта:

- МАРШРУТ №1: по автодороге «Кинель – Богатое – Борское» - от посёлка Немчанка, до площадки №4, далее по улице Победа, улице Первомайская, улице Ст. Разина до автовокзала, протяжённость маршрута 10,8 км;

- МАРШРУТ №2: от железнодорожной станции «Неприк» по улице Крупской, через ж.д. перезд, по улице Железнодорожная, по улице Ленинградская до улицы Некрасовская, далее по улице Немцова до улицы Победы, протяжённость маршрута 7,263 км;

– МАРШРУТ №3: от площадки №4 по улице Победы, улице Советская, улице Октябрьская, по планируемой поселковой дороге до площадки №2, далее до зоны отдыха на озере «Потапово», протяжённость маршрута 4,127 км.

#### 3.3.2.6. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

С учётом увеличения численности населения на расчётный срок площадь озеленённых территорий общего пользования (12 кв.м / чел.) для сельского поселения должна составить 14,3 га. В соответствии с СП 42.13330.2011, п.9.14, в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, зонах рек и водоёмов, допускается уменьшать площадь озеленённых территорий общего пользования на 20%. Минимальная нормируемая площадь составит 11,44 га.

С учётом планируемых мероприятий по реконструкции и строительству на 2033 г. площадь озеленённых территорий общего пользования составит 13,284 га.

Мероприятия по реконстркции и строительству открытых плоскостных спортивных сооружений, зон отдыха сведены в таблицу №..

Планируемые мероприятия по реконструкции и строительству открытых плоскостных объектов спорта, отдыха и туризма.

Таблица №31

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | МОЩНОСТЬ | СОСТОЯНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | населённый пункт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты спортивного назначения |  |  |
| 7.1 | Открытая спортивная площадка | С. Борское, Ленина, 76 | площадь объекта 5160 м2 | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 7.2 | Открытая спортивная площадка | С. Борское, Ст. Разина, 128 | площадь объекта 2775 м2 | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 7.3 | Стадион | С. Борское, ул. Первомайская, 46 | площадь объекта 5700 м2 без увеличения мощности после реконструкции возведение шумозащитных устройств | реконструкция | местного значения (муниципального района) |
| 7.6 | Открытые плоскостные спортивные сооружения | С. Борское, площадка №4 | Футбольное поле (0,54 га), Баскетбольная площадка (0,056 га) Волейбольная площадка (0,036 га) Теннистный корт (0,08 га) | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.7 | Открытые плоскостные спортивные сооружения | С. Борское, площадка №1 | Баскетбольная площадка (0,056 га) Волейбольная площадка (0,036 га) Теннистный корт (0,08 га) | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.9 | Открытые плоскостные спортивные сооружения | С. Борское, площадка №2 | Баскетбольная площадка (0,056 га) Волейбольная площадка (0,036 га) Теннистный корт (0,08 га) | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |
| 17.1 | Парк на ул. Октябрьская | с. Борское, ул. Советская | площадь 1,64 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Бульвар - аллея «Победы» | с. Борское, по улице Ленинградская в центральной части от ул. Неверовская до ул. Д. Бедного | площадь 0,4 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Бульвар | с. Борское, по улице Октябрьская от ул. Первомайская до улицы Ст. Разина | площадь 0,76 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Сквер «У самолёта» | с. Борское, улица Первомайская / улица Полевая | площадь 0,16 га по факту | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Пляж на озере «Потапово» | с. борское, озеро Потапово | протяжённость 100 метров площадь участка 1,0 га | реконструкция | Местного значения сельского поселения |
| 17.9 | Сквер 0,03 га | с. Борское, на улице Пролетарская на пересечении с переулком Бузулукский около памятного камня на месте основания крепости Борская | Площадь 0,2 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.10 | Сквер | с. Борское, Площадка №1 на пересечении улиц Немцова и Черемшанская | площадью 1,7 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.11 | Сквер | с. Борское, Площадка №4 улица№4-16/улицы №№4-2, 4-4 | площадью 1,64 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.12 | Сквер | с. Борское, Площадка №4 улица№4-15/улицы №№4-1, 4-6 | площадью 1,24 га | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Развитие существующего кладбища в селе Борское на улице Осочная не целесообразно, так как оно будет мешать развитию жилй застройки (увеличение площади приведёт к увеличению санитарного разрыва).

В соответствии с СП 42.13330.2011 для кладбищ традиционного захоронения требуется 0,24 га на 1 тыс. жителей, соответственно с учётом численности населения на расчётный срок (2033 год) потребуется 2,85 территории. Планируется строительство кладбища на площадке №3, расположенной к юго-западу от продолжения улицы Победы в западном направлении. Резервный участок имеет площадь 11,3108 га. Что достаточно для размещения объекта специального назначения (кладбища традиционного захоронения) с учётом населения посёлка Новоборский на 2033 год, а также соблюдения санитарных разрывов и ПЛАНИРУЕМЫХ полос зелёных насаждений шириной минимум 10 метров вдоль всего периметра нового кладбища.

Планируется полоса зелёных насаждений вдоль периметра существующего кладбища со стороны улицы Солнечная.

Полигон ТБО расположен на расстоянии 500 метров от жилой застройки села Борское, на открытом, возвышенном участке. Планируется защитная полоса зелёных насаждений по периметру полигона.

#### 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для подготовки посадочного материала для лесозащитных полос и строительства объектов озеленения общего пользования на территории сельского поселения Борское (или муниципального района Борский, по согласованию с заинтересованными ведомствами) в зоне сельскохозяйственного использования необходимо выделение площадки для питомника древесных и кустарниковых культур, ориентировочная площадь питомника 12 га.

Планируется сохранение существующих дачных массивов (на территории сельского поселения Борское в восточной части.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Борское муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двс автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- строительства обводных магистральных автодорог;

- реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями снип 2.06.15-85 "инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- развития системы использования вторичных ресурсов.

- совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. в качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- благоустройства территорий водозаборов.

- реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- озеленения территорий жилой застройки.

- озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- создания лесопарков.

- обустройства и озеленения газонов.

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Борское на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов, (пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов на сети (14 штук существующих, планируется капитальный ремонт)),

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- СТРОИТЕЛЬСТВО пожарного пирса на озере «Лебяжье» на автодороге «Кинель – Богатое – Борское», зона Сх1.

- СТРОИТЕЛЬСТВО пожарного пирса на р. Самара, зона Р.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Пожарное депо ФГУ Пожарно-спасательный отряд №48 расположен в селе Борское на улице Первомайская, д. 107 и располагает 4 автомашинами.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Борское до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответсвии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание. Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Мероприятиями СТП муниципального района Борский предусмотрено:

берегоукрепление русел:

- реки Самара в районе села Борское;

- Строительство дамбы обвалования в районе поселка Немчанка.

Укрепление берегов реки Самара  необходимо на участке вдоль улицы Пролетарская от переулка Бузулукский до улицы Советская, общая протяжённость 700 м. Планирование и проведение работ по берегоукреплению на данном участке необходимо с учётом меоприятий по охране памятников исторического наследия.

Площадки №1, №4 расположены на участке подверженном ветровой эрозии. Для защиты площадок №1, №4 от эрозионных процессов, а также негативного влияния от автодорог  «Отрадный-Богатое-Борское» и «Объездная Борское», необходимо создание полос лесонасаждений, общей протяжённостью  4950 м, ориентировочной шириной 10 метров.

Площадка полигона ТБО расположена на участке подверженном ветровой эрозии на отметках выше средних планировочных отметок села Борское. Для создания благоприятной среды в жилой части села Борское и остановки процессов эрозии необходимо создание полос лесонасаждений за улицей Ольховая, общей протяжённостью 500 м, вдоль периметра полигона ТБО общей протяжённостью 1300 м, ориентировочной шириной 10 метров.

Планируется полоса зелёных насаждений шириной минимум 10 метров вдоль всего периметра планируемого кладбища на площадке №3, общей протяжённостью 1500 м.

Для создания благоприятной среды в жилой части села Борское планируется полоса зелёных насаждений шириной минимум 10 метров вдоль периметра существующего кладбища со стороны улицы Солнечная, общей протяжённостью около 1000 м.

Планируется строительство дамбы обвалования в посёлке Немчанка с северо-западной стороны, общей протяжённостью около 1100 м.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Борское образуется в год 29323,9 м3 твердых бытовых и 1466,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский.

Мероприятиями СТП муниципального района Борский предусмотрено строительство II очереди полигона твердых бытовых отходов в районе села Борское.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 155 контейнеров для ТБО в с. Борское.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Борское планируется по маршруту: Гараж с. Борское - Борское — Таволжанка — Ст. Таволжанка — Усманка — Алексеевка — Мойка - Кл. Цеткин — Заплавное — полигон ТБО (протяженность 81 км, объем сбора — 9,36 т).

Планируется: корректировка «Схемы очистки» с учётом новых площадок для жилищного строительства.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Борское;

- границы села Борское, посёлка Немчанка, входящих в границы сельского поселения Борское Борского района.

Границы сельского поселения Борское отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 59-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №74 от 28.02.2008 года в границы села Борское включены земельные участки: участок с кадастровым номером 63:16606 04 019:0175 площадью 355,47 га, участок с кадастровым номером 63:16600 00 000:0152 площадью 446,8 га. Вышеуказанным приказом установлен вид разрешённого использования этих участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Также проектом генерального плана предлагается включить в границы села Борское площадки № 2, расположенной на расстоянии около 2км в юго-восточном направлении от села Борское по пути следования вдоль автодороги местного значения на продолжении улицы Октябрьская.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Борское и посёлка Намчанка будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Борское, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Борское, посёлка Немчанка, и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица № 32

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 13133,3635 | 13133,3635 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 1677,0777 | 1757,303 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 487,5836 | 660,8401 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 28,6895 | 48,9196 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 34,5486 | 101,4236 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 43,3031 | 80,7398 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 915,1937 | 543,2817 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 151,4112 | 305,7502 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 16,3480 | 16,3480 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 0 | 12,2806 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 311,7382 | 362,1074 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 694,2476 | 551,3725 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 0 | 11,3108 |
|  | ООПТ |  | 10450,3 | 10450,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 9079 | 11881 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 1331 | 1742 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 532 | 696 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 715 | 936 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 84 | 110 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  |  |  |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 5509 | 7209 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 2323 | 3040 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 189300 | 407670 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 20,78 | 34 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 488 | 563 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 1012 | 1132 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | 143 | 143 |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 400 | 400 |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 20 | 50 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 4 | 7 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,5 | 4,132 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 1152 | 4968 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 1000 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 600 (500 + 100) | 1100 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 99451 | 99451 |
|  |  | чит. мест | 50 |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 3749 | 4200 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 96 | 186 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | 14 | 74 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 220 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 16 |
| 4.8.3. | бани | место | 60 | 100 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 11 |  |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 79,67 | 107,5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,903 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,754 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | К1-21,01 НК1-7,695 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  |  |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  |  |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 1095,4083 2628,9,8 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 26,23229 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-14,71 В.Д-2,75 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

- информация о территории собрана воедино;

- информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Борское

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Борское, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Борское, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)