Мероприятия при аварии, в результате которой произошел пролив ртути

Демеркуризационные работы должны проводится сразу же после аварии.

Для предотвращения распространения ртути в другие помещения необходимо оградить участок загрязнения и исключить доступ на загрязненный участок персонала, непосредственно не занятого в демеркуризационных работах, а также посетителей учреждения и других посторонних лиц.

Следует обеспечить постоянное проветривание помещения, в котором произошел пролив ртути.

Категорически запрещается:

использовать бытовой пылесос для сбора пролитой ртути;

выливать ртуть в раковину и канализацию.

Демеркуризация помещений предполагает работу специалистов МЧС и предприятия, имеющего аккредитованную лабораторию для проведения обследования и соответствующие разрешения на проведение демеркуризационных работ.

Телефоны обращения за помощью

Единая служба спасения

01(112)

# Скорая помощь

03

Краткие сведения о ртути и ее свойствах

В обычных условиях ртуть представляет собой серебристо-белый тяжелый жидкий металл. При комнатной температуре это вещество испаряется с довольно высокой скоростью, которая с ростом температуры увеличивается. Ртуть обладает малой вязкостью и высоким поверхностным натяжением, вследствие чего при падении или надавливании она распадается на мелкие шарики, что способствует значительному увеличению площади ее испарения. Ртуть легко сорбируется из воздуха тканями, деревянными изделиями и другими материалами, из которых она может снова  попадать в воздух помещения (десорбация). Ртуть немагнитна. Обладает свойством растворять многие материалы, в том числе благородные, с образованием амальгам.

Из химических свойств ртути следует отметить высокий потенциал ионизации, т.е. для преобразования паров металлической ртути в соли и другие соединения необходимые сильные окислители или комплексообразователи, что обусловливает сложность процесса химической демеркуризации.

Ртуть весьма агрессивна по отношению к различным конструкционным материалам (сталь, цветные металлы), что вызывает коррозию и разрушение материалов.

Влияние ртути на здоровье людей

Ртуть относится к веществам первого класса опасности. Она отличается широким спектром и большим разнообразием проявлений токсического действия, особенно сильно поражает нервную и выделительную системы. Попадание ртути в организм человека происходит главным образом при вдыхании воздуха, загрязненного парами ртути. При остром отравлении ими отмечаются симптомы поражения дыхательных путей (озноб, резкий кашель, насморк, одышка, возможно развитие токсического отека,  в тяжелых случаях – с летальным исходом), желудочно-кишечного тракта (частый жидкий стул), нервной системы (возбуждение или сонливость), на третьи-четвертые сутки возможно развитие токсической нефропатии различной степени тяжести.

Первые симптомы поражения ртутью дыхательных путей могут появляться уже в первые часы после отравления, что требует проведения в стационарных условиях лечебных мероприятий, направленных на профилактику токсической пневмонии и отека легких (дезинтоксикационные, гормональные препараты, оксигенотерапия, антибиотики). При различных других признаках отравления назначаются симптоматические средства.

В случае разрушения ртутьсодержащего прибора должна производится демеркуризация помещения (участка), где произошел пролив ртути.