МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДГОРНОЕ МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области (далее - местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения  муниципального района Борский Самарской области, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области населения сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области (далее – расчетные показатели).

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели, указанные в пункте 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

# 2. Расчетные показатели

| N п/п | Наименование вида объекта местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значение показателя | вид доступности, единица измерения | значение показателя |
| Объекты в области образования |
| 1. | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах: |
|  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  | 2 000 | 4 000 |
|  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в сельских населенных пунктах <*>: |
|  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения |
|  |  |  |  |  | 15 | 30 <**> |
| -------------------------------- Примечания: <*> Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. <**> Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |
| 2. | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах 500 |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |
| 3. | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 | транспортная доступность, минуты | 20 |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |
| 4. | Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | В населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, числом до 500 человек | 1 | транспортная доступность, минуты | 30 |
|  |  | Количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | При населении тысяч человек | Количество единиц хранения в тысячах | Количество читательских мест |  |  |
|  |  |  | Свыше 1 до 2 | 6-7,5 | 5-6 |  |  |
|  |  | Примечания: Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысяч единиц хранения, 3-4 читательских места |  |  |
| Объекты в области культуры и искусства |
| 5. | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | В сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек | 150-200 зрительных мест | транспортная доступность, минуты | В населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений | 30 |
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |
| 6. | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5 <*> | - | не устанавливается |
| -------------------------------- <*> Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |
| Объекты в области обращения с отходами |
| 7. | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | Твердые бытовые отходы: | кг | литры |  |  |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |  |  |
|  |  |  | - от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |
| 8. | Объекты электроснабжения | электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства | Электропотребление | Использование максимума электрической нагрузки | - | не устанавливается |
|  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |
|  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |  |  |
|  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2400 | 5800 |  |  |
| 9. | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта | Количество этажей | - | не устанавливается |
|  |  |  |  | 1-3 | 4-5 |  |  |
|  |  |  | Жилые здания | 186 | 150 |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации | 203 | 191 |  |  |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации | 284 | - |  |  |
| 10. | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территории жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территории жилой застройки | - | не устанавливается |
|  |  |  | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями | 200, со снижением до 180 к 2025 году |  |  |
|  |  |  | для зданий с централизованным горячим водоснабжением | 250(150+100) со снижением до 200 (120+80) к 2025 году |  |  |
|  |  |  | Для объектов обслуживания повседневного пользования | 25 |  |  |
| 11. | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды | - | не устанавливается |
| 12. | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите - 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя - 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром - от 7 до 12 | - | не устанавливается |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |
| 13. | Кладбища | Гектаров на 1 тысячу человек | Кладбища традиционного захоронения | 0,24 | - | не устанавливается |

## 3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов

1. Расчетные показатели, установленные в местных нормативах применяются при подготовке:

1) схемы территориального планирования сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области;

2) генерального плана сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области;

3) документации по планировке территории.

2. Области применения расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящего раздела, приведены в таблице 1.

### Таблица 1. Области применения расчетных показателей, установленных местными

нормативами

Принятые сокращения:

СТП с.п. - схема территориального планирования сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области

ГП с.п. - генеральный план сельского поселения Подгорное муниципального района Борский Самарской области

ДПТ - документация по планировке территории

| N п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого РНГП устанавливается предельное значение | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГП с.п. | ДПТ |
| В области образования |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | - | + |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + |
|  |  | транспортная доступность, минуты | + | + |
| 3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | - | + |
| 4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + |
| В области физической культуры и массового спорта |
| 5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + |
| 6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области библиотечного обслуживания |
| 7. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | Количество объектов | + | + |
|  |  | Количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + |
| 8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области культуры и искусства |
| 9. | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | - | - |
| 10. | Минимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + |
| В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |
| 11. | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | + | + |
| В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |
| 12. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | электропотребление, кВт·ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + |
| 13. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территории жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + |
| 14. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + |
| 15. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + |
| 16. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт ч/кв.м, за отопительный период | + | + |
| В области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |
| 17. | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на одну тысячу человек | + | + |