Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Новоборское

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 93 от 14.11.2013 г.

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 2011/6 от 14.10. 2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план

сельского поселения Новоборское муниципального района Борский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка	21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Новоборское в системе расселения Самарской области	22

2.1.3. Местоположение сельского поселения Новоборское муниципального района Борский на территории Самарской области	23

2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории	24

2.1.4.1 Климат	24

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	24

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	25

2.1.4.4. Опасные природные процессы	25

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	26

2.1.4.6. Полезные ископаемые	26

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	26

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	27

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	27

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новоборское	27

2.2.1.1. Основные демографические тенденции.	28

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	31

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Новоборское м.р. Борский	37

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новоборское	41

2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОБОРСКОЕ	41

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	42

2.4.1. Жилая зона	42

2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда	42

3.4.2. Общественно-деловая зона	46

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	46

2.4.3. Зона производственного использования	52

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	52

2.4.4.1. Транспорт	53

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	53

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	53

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	53

2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	53

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	55

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	55

2.4.5.1.1. Водоснабжение	55

2.4.5.1.2.  Водоотведение	55

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	56

2.4.5.1.4. Газоснабжение.	57

2.4.5.1.5 Электроснабжение	57

2.4.5.1.6. Электросвязь	58

2.4.6. Зона рекреационного назначения	58

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	59

2.4.8. Зона специального назначения	59

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	60

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	60

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	60

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	62

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	63

3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	64

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	65

2.5.2.3. Кладбища	65

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	65

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Новоборское	65

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	65

2.5.2.7 Транспортная инфраструктура	65

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	66

2.5.4. Охранные зоны	66

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	67

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	67

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	69

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	69

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	70

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	72

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	72

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	72

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ НОВОБОРСКОЕ	74

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	76

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	76

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	76

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	80

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	80

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	81

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	85

3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования	86

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры	86

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	86

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение	86

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	88

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	88

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	89

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	91

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	95

3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры	96

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	96

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	96

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения	98

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	98

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	99

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения	100

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	100

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	101

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	103

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	104

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	105

3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	106

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ	107

5. ВЫВОДЫ	111

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Новоборское Самарской области № 2011/6 от 14 октября 2011 года.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- проект генерального плана (I этап) сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области, выполнена на  основании муниципального контракта  № 7 от 10.11.2008

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», выполнена на  основании муниципального контракта  № 9109 от 07.11.2008,  ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (ред.18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 19.07. 2011 г. №246-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред.от 18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области от 25.02.2005 № 59-ГД «Об установлении границ муниципального района Борский Самарской области» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 53-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Новоборское,  о среднегодовом приросте населения с.п. Новоборское и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Новоборское м.р. Борский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Новоборское»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Новоборское с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Новоборское.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Новоборское

- Территориальное планирование сельского поселения Новоборское осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Новоборское (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Новоборское являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Новоборское, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Новоборское исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Новоборское по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Новоборское для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Новоборское;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Новоборское;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Новоборское;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Новоборское для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новоборское в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Новоборское, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новоборское;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Новоборское.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка

На территории Самарского Поволжья люди впервые появились около ста тысяч лет назад. Достоверные сведения о заселении территории современного муниципального района Борский относятся к каменному веку. На территории района около села Гвардейцы археологами были исследованы курганы, в которых обнаружены захоронения разных веков: от эпохи бронзы (захоронения полтавкинской и срубной культуры) до золотоордынского времени эпохи средневековья. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Самара, Таволжанка и Кутулук.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из  Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 50-х годах в Борском районе открыты месторождения нефти и газа. В 1958 году недалеко от села Борское и в двух километрах от станции «Неприк», на территории бывшего военного аэродрома началось строительство поселка нефтяников, получившего название Новоборский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Новоборское, состоящее из единственного населенного пункта -  поселка Новоборский, являющееся административным центром сельского поселения.

На территории с.п. Борское находится часть национального парка федерального значения «Бузулукский бор», где произрастает до пятидесяти видов деревьев и свыше шестисот видов трав.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб его природным комплексам и объектам растительного и животного мира.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Новоборское в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Новоборское входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Новоборское муниципального района Борский, расположено в центральной части района, прилегает к железнодорожной магистрали, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Новоборское является стабильно растущим поселением, с постоянным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения с.п. Новоборское составила 2492 человека. Доля трудоспособного населения намного ниже среднего показателя по сельскому населению района и области. Ярко выражено старение населения.

Сельское поселение Новоборское располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты промышленного и агропромышленного комплекса. Недостаточная развитость сети объектов социальной инфраструктуры компенсируется территориальной близостью к административному центру района, «подключение» к инфраструктуре которого обеспечивает функционирование этого сельского поселения, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и ближайшие городские округа (Бузулук и Отрадный).

Для сельского поселения Новоборское как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства блокированной и коттеджной застройки, сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов рекреации, туризма, обслуживания, возможно развитие производственных объектов, объектов транспорта, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Новоборское муниципального района Борский на территории Самарской области

Муниципальный район Борский расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Новоборское расположено в центре муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Новоборское

Общая площадь земель сельского поселения Новоборское в установленных границах составляет 209,6 га.

Сельское поселение Новоборское граничит:

- с сельским поселением Борское муниципального района Борский;

- с сельским поселением Коноваловка муниципального района Борский;

- с сельским поселением Долматовка муниципального района Борский;

- с сельским поселением Большое Алдаркино муниципального района Борский.

Сельское поселение Новоборское, включает 1 населённый пункт: поселок Новоборский. Он же является административным центром поселения.

### 2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1 Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В поселении присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

В северной части сельского поселения Новоборское расположено несколько малых озер, в районе озера Светлое наблюдается заболоченность местности.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

В границах проектирования месторождений полезных ископаемых не выявлено.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Новоборское  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Новоборское представлены расположенными на приграничных территориях лесами  и акваторией и прибрежной территорией озера Светлое.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новоборское

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции.

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.10 – 9025 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  663 человека;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9079  человек;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1608 человека;

- Длматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 917 человек;

- Новоборское  (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1780 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1057 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1475 человек;

- Новоборское (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2492 человека;

- Петровка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  2062 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1127 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1177 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  766 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  550 человека.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.10 проживает 24359 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,6% против 15,7%, Таким образом, разрыв составляет 9,9%, что на 2,8% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,2% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Борский прибыло на 37 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Новоборское м.р. Борский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Новоборское. По данным, предоставленным администрацией с.п. Новоборское, за анализируемый период (с 2003 по 2010 гг.) показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были близки, что выгодно отличало демографическую ситуацию в сельском поселении от  ситуации в муниципальном районе Борский в целом. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Новоборское муниципального района Борский).

По сравнению с населением м.р. Борский, средний коэффициент рождаемости в период с 2003 по 2010 гг. был на 3,5 промилле ниже среднего районного показателя, при этом на 8,5 промилле ниже в этот период был и средний уровень смертности.

Рост численности населения с.п. Новоборское обеспечивался притоком внешних мигрантов в период с 2003 по 2010 гг. – миграционный прирост покрывал естественную убыль населения.

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Новоборское муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новоборское

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Новоборское

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Новоборское, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. Так, низкий уровень рождаемости обусловил  уменьшение доли населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного,  а низкий уровень смертности –  увеличение доли пожилого населения. Данные о возрастной структуре населения с.п. Новоборское представлены в таблице № 1

Таблица №1

Данные о возрастной структуре населения с.п. Новоборское на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 403 | 16,2 |
|  | до 6 лет | 173 | 6,9 |
|  | от 7 до 15 | 156 | 6,3 |
|  | от 16 до 17 лет | 74 | 3,0 |
| II. | Из общей численности населения: | 2492 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 329 | 13,2 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 1084 | 43,5 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 603 | 24,2 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 481 | 19,3 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1079 | 43,3 |
|  | женщины старше 54 лет | 596 | 23,9 |
|  | мужчины старше 59 лет | 483 | 19,4 |

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Новоборское, в поселении наблюдается превышение доли нетрудоспособного населения над долей населения, находящегося в трудоспособном возрасте. В сумме стариков и детей в с.п. Новоборское больше половины - 56,5%.

В демографической структуре населения с.п. Новоборское доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 13,2%, что на 2,5% ниже среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Новоборское составляет 43,3%, тогда как в среднем по м.р. Борский этот показатель достигает 25,6%. Таким образом, рассчитывать на снижение уровня смертности в ближайшее время не приходится.

Доля трудоспособного населения в с.п. Новоборское составляет 43,5%, что на 15,2% ниже районного показателя. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Новоборское стабильно росло. В таблице №2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Новоборское.

Таблица №2

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Новоборское

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Новоборское | 2045 | 2143 | 2372 | 2476 | 2492 |
| п. Новоборский - а/ц | 2045 | 2143 | 2372 | 2476 | 2492 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Новоборское численность жителей по сравнению с 2002 годом увеличилась на 447 человек. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Новоборское).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новоборское

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

Площадь земель в границах сельского поселения Новоборское составляет 209.6 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

По формам собственности земли распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют …..га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют ……га;

-земли в собственности граждан составляют…...

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Новоборское*

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 2 | земли населенных пунктов |  |
| 3 |  |  |
| 3 |  |  |
|  | Итого: |  |

* По данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004г.

## 2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОБОРСКОЕ

Планировочная структура сельского поселения Новоборское определяется особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённого пункта. Сельское поселение Новоборское, включает в себя 1 населённый пункт - поселок Новоборский.

При разработке  генерального плана посёлка учитывается сложившаяся планировочная структура населенного пункта, наличие свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

Поселок занимает западную часть территории поселения, он вытянут вдоль железной дороги. Планировочная структура характеризуется прямоугольной сеткой улиц, определяющей квартальную застройку. Поселок Новоборский развивается в восточном направлении.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка посёлка Новоборский представлена в основном индивидуальными, двух-, трёх-, четырёхквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также многоквартирными секционными  жилыми  домами.

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), расчётная  площадь  жилой  зоны  составляет 99.6 га.

В настоящее время фактическая площадь жилой зоны населенного пункта - превышает расчётную, так как размеры приусадебных участков, больше нормативных показателей.

#### 2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Новоборское составляет 79400 кв. м, в том числе государственный фонд 67200кв.м, муниципальный фонд 2100 кв.м, частный фонд составляет 10100 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 31.8 кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составляет …….. кв. м в год.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N 3 и 4.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Новоборское

По видам собственности

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, в т.ч. | 79400.0 |
|  | государственный | 67200.0- |
|  | муниципальный | 2100 |
|  | частный | 10100.0 |

По типам  застройки

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 101 | 10100.0 |
| 2 | Блокированная застройка |  | 16350.0 |
| 3 | Многоквартирная застройка (2-х,3-х этажная) | 27 | 52950.0 |
|  |  | - | - |
|  | Всего: |  | 79400.0 |

В сельском поселении Новоборское имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица №5

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| №пп | Наименование | Улица | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадь,м2 | Прожив., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 1а | Сборно-щитовой |  | 202,7 | 5 |
| 2 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 1 | Кирпичный |  | 711,7 | 19 |
| 3 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 3 | Кирпичный |  | 638,7 | 24 |
| 4 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 5 | Кирпичный |  | 647,9 | 22 |
| 5 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 7 | Кирпичный |  | 627,3 | 24 |
| 6 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 9 | Кирпичный |  | 631,6 | 26 |
| 7 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 11 | Сборно-щитовой |  | 785,7 | 32 |
| 8 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 13 | Сборно-щитовой |  | 739,8 | 37 |
| 9 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 15 | Кирпичный |  | 618,1 | 24 |
| 10 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 17 | Кирпичный |  | 635,4 | 23 |
| 11 | Жилой дом | ул. Куйбышева | 19 | Кирпичный |  | 634,9 | 37 |
| 12 | Жилой дом | ул.Коммунальная | 2 | Сборно-щитовой |  | 441,3 | 16 |
| 13 | Жилой дом | ул.Коммунальная | 4 | Сборно-щитовой |  | 437,2 | 21 |
| 14 | Жилой дом | ул.Коммунальная | 6 | Сборно-щитовой |  | 437,8 | 11 |
| 15 | Жилой дом | ул.Коммунальная | 8 | Сборно-щитовой |  | 449,4 | 21 |
| 16 | Жилой дом | ул. Строителей | 2 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 4 |
| 17 | Жилой дом | ул. Строителей | 6 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 2 |
| 18 | Жилой дом | ул. Строителей | 8 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 7 |
| 19 | Жилой дом | ул. Строителей | 10 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 7 |
| 20 | Жилой дом | ул. Строителей | 12 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 5 |
| 21 | Жилой дом | ул. Строителей | 14 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 4 |
| 22 | Жилой дом | ул. Строителей | 16 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 7 |
| 23 | Жилой дом | ул. Строителей | 18 | Сборно-щитовой |  | 124,9 | 4 |
| 24 | Жилой дом | ул. Строителей | 20 | Сборно-щитовой |  | 121,9 | 4 |
| 25 | Жилой дом | ул. Строителей | 22 | Сборно-щитовой |  | 129,4 | 5 |
| 26 | Жилой дом | ул. Строителей | 24 | Сборно-щитовой |  | 137,4 | 6 |
| 27 | Жилой дом | ул. Строителей | 26 | Сборно-щитовой |  | 135,9 | 7 |
| 28 | Жилой дом | ул. Строителей | 28 | Сборно-щитовой |  | 114,5 | 6 |
| 29 | Жилой дом | ул. Строителей | 13 | Сборно-щитовой |  | 246,3 | 15 |
| 30 | Жилой дом | ул. Строителей | 15 | Сборно-щитовой |  | 272,1 | 18 |
| 31 | Жилой дом | ул. Строителей | 7 | Сборно-щитовой |  | 259,5 | 8 |
| 32 | Жилой дом | ул. Строителей | 7а | Сборно-щитовой |  | 168,0 | 11 |
| 33 | Жилой дом | ул. Строителей | 9 | Сборно-щитовой |  | 168,6 | 7 |
| 34 | Жилой дом | ул. Строителей | 11 | Сборно-щитовой |  | 256,4 | 18 |
| 35 | Жилой дом | ул. Губкина | 1 | Сборно-щитовой |  | 313,5 | 16 |
| 36 | Жилой дом | ул. Губкина | 2 | Сборно-щитовой |  | 268,7 | 12 |
| 37 | Жилой дом | ул. Губкина | 3 | Сборно-щитовой |  | 258,6 | 15 |
| 38 | Жилой дом | ул. Губкина | 4 | Сборно-щитовой |  | 260 | 13 |
| 39 | Жилой дом | ул. Губкина | 5 | Сборно-щитовой |  | 261,8 | 12 |
| 40 | Жилой дом | ул. Губкина | 7 | Сборно-щитовой |  | 240,5 | 15 |
| 41 | Жилой дом | ул. Губкина | 8 | Сборно-щитовой |  | 256,7 | 16 |
| 42 | Жилой дом | ул. Губкина | 6 | Сборно-щитовой |  | 261,1 | 12 |
| 43 | Жилой дом | ул. Губкина | 9 | Сборно-щитовой |  | 270,2 | 16 |
| 44 | Жилой дом | ул. Губкина | 10 | Сборно-щитовой |  | 255,6 | 12 |
| 45 | Жилой дом | ул. Губкина | 12 | Сборно-щитовой |  | 252,5 | 12 |
| 46 | Жилой дом | ул. Губкина | 13 | Сборно-щитовой |  | 292,5 | 23 |
| 47 | Жилой дом | ул. Губкина | 14 | Сборно-щитовой |  | 254,7 | 19 |
| 48 | Жилой дом | ул. Губкина | 15 | Сборно-щитовой |  | 263,6 | 20 |
| 49 | Жилой дом | ул. Губкина | 16 | Сборно-щитовой |  | 227,7 | 12 |
| 50 | Жилой дом | ул. Губкина | 17 | Сборно-щитовой |  | 254,7 | 14 |
| 51 | Жилой дом | ул. Коммунальная | 10 | Сборно-щитовой |  | 383,7 | 24 |
| 52 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 1 | Сборно-щитовой |  | 221,6 | 18 |
| 53 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 2 | Сборно-щитовой |  | 272,5 | 11 |
| 54 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 3 | Сборно-щитовой |  | 269,7 | 19 |
| 55 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 4 | Сборно-щитовой |  | 260,8 | 14 |
| 56 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 6 | Сборно-щитовой |  | 257,9 | 13 |
| 57 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 8 | Сборно-щитовой |  | 258,6 | 18 |
| 58 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 10 | Сборно-щитовой |  | 252,9 | 4 |
| 59 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 12 | Сборно-щитовой |  | 259,7 | 13 |
| 60 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 14 | Сборно-щитовой |  | 255,3 | 13 |
| 61 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 16 | Сборно-щитовой |  | 268,9 | 12 |
| 62 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 18 | Сборно-щитовой |  | 256,0 | 22 |
| 63 | Жилой дом | ул. Нефтяников | 20 | Сборно-щитовой |  | 268,4 | 16 |
| 64 | Жилой дом | ул. Губкина | 11 | Сборно-щитовой |  | 254,7 | 12 |
| 65 | Жилой дом | ул. Губкина | 19 | Сборно-щитовой |  | 254,7 | 12 |
| 66 | Жилой дом | ул. Губкина | 21 | Сборно-щитовой |  | 254,7 | 19 |
| 67 | Жилой дом | ул. Строителей | 4 | Сборно-щитовой |  | 113,3 | 7 |

Площадь ветхого фонда составляет 19607 кв.м.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

### 3.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр в поселке Новоборский сформирован между улицами Губкина и Строителей в западной части села, где располагаются здания сельского клуба, библиотеки, почты. Здание  администрации сельского поселения Новоборское расположено по ул. Коммунальной.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания в основном соответствует нормативному уровню обеспеченности населения.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице № 6

Таблица №6

| Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- |
| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Мощ-ность | Этаж-ность | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | Структурное подразделение Новоборского филиала МОУ Борской средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр», реализующее программу основного дошкольного образования | (п.Новоборский), ул. Строителей | 7б | 40 |  | неуд. |
| 3.2 | Структурное подразделение Новоборского филиала МОУ Борской средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» | (п.Новоборский) Ул.Куйбышева | 1б | 20 | 2 | Хор. |
| Учебные заведения |
| 4.1 | Структурное подразделение Новоборского филиала МОУ Борской средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» | (п.Новоборский), ул. Куйбышева | 1б | 90 уч-ся | 2 | уд. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | (п.Новоборский), ул. Губкина | 9а | 20 | 1 | хор. |
| 5.2 | МУП БР аптека «145 п. Новоборский | (п.Новоборский), ул. Строителей | 14 |  | 1 | неуд. |
| Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | ГУСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» МР Борский Новоборская территориальная служба | (п.Новоборский), ул. Губкина | 11 | 19 | 1 | неуд. |
| 6.2 | Филиал управления социальной защиты населения | (п.Новоборский), ул. Губкина | 11 | 1 | 1 | неуд. |
| Спортивные сооружения |
| 7.1 | Футбольное поле | (п Новоборский) Ул.Куйбышева |  | 0.22 |  | Неуд. |
| Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | Клуб | (п.Новоборский), пер. Строителей | 3 | 150 мест | 1 | неуд. |
| 8.2 | Библиотека | (п.Новоборский), ул. Губкина | 11 | 490 ед.хранения | 1 | неуд. |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | ООО «Автосервис» | (п.Новоборский), ул. Нефтяников | 1а | 1395,6 | 1 | уд. |
| 9.2 | ООО «Родник» | (п.Новоборский),ул Производственная | 1а | 49 |  | уд. За границей с.п. |
| 9.3 | магазин | (п.Новоборский), ул. Нефтяников | 1ж | 40 | 1 | уд. |
| 9.13 | М-н «Лукоморье» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 4 | 46 | 1 | уд. |
| 9.5 | ОАО «Борскагроснаб» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 6 | 138,2 | 1 | уд. |
| 9.6 | М-н «Кентавр» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 5 | 45 | 1 | уд. |
| 9.7 | ЧП «Фролова» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 7 | 30 | 1 | уд. |
| 9.8 | М-н продуктовый РайПо | (п.Новоборский), ул. Губкина | 11а | 144,2 | 1 | уд. |
| 9.9 | Корпорация «ВЕХА» | (п.Новоборский), пер. Строителей |  | 106 | 1 | уд. Не действ. |
| 9.10 | ЧП «Изюминка» | (п.Новоборский), ул. Куйбышева | 27 | 20 | 1 | уд. |
| 9.11 | ЧП «Никифоров» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 2б | 15 | 1 | уд. |
| 9.12 | ЧП Таразанова | (п.Новоборский), пер. Строителей | 6 | 50 | 1 | уд. |
| 9.4 | М-н «Новинка» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 8 | 50 | 1 | уд. |
| Предприятия общественного питания |
| 10.1 | Кафе «Айсберг» | (п.Новоборский), ул. Строителей | 10 | 120 | 1 | неуд. |
| 10.2 | Кафе «Мечта» | (п.Новоборский), пер. Строителей | 1 | 30 | 1 | уд. |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 11.1 | ЧП «Труфанов» | (п.Новоборский), ул. Губкина | 11 | 2 | 1 | неуд. |
| Предприятия коммунального обслуживания |
| 12.1 | Баня | (п.Новоборский), ул. Нефтяников | 1в | 24 места | 1 | неуд. |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |
| 14.2 | АТС | (п.Новоборский), ул. Нефтяников | 1б | 2 чел | 1 | уд. |
| 14.1 | Почтовое отделение | (п.Новоборский), ул. Нефтяников | 1б | 2 чел | 1 | уд. |
| Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Администрация сельского поселения | (п.Новоборский), ул. Коммунальная | 10 | 5,5 | 1 | неуд. |
| Учреждения жилищно – коммунального хозяйства |
| 15.1 | ЖЭУ Новоборский участок МУП ЖКХ | (п.Новоборский), ул. Нефтяников | 1е | 53 раб.места | 1 | Уд.. |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице N 7.

Таблица №7

Обеспеченность жителей сельского поселения Новоборское

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (173) | 121 | 60 | 50% |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень (156 )и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (74) | 212 | 90 | 42% |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - |  | - |
|  | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - |  | - |
|  | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | 100% |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | 1- | 1 | 100%- |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2.0 | 0.22 | 11% |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 498 | 0 | 0% |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 249 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| . | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 573 | 150 | 26% |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 6 5 | 15 12 | 0.49 0- | 3% 0% |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 478 | 2023 | 423% |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 100 | 150 | 150% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 17 | 2 | 12% |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 30 | 75 | 0 | 0% |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 1.5 | 3.7 | 0 | 0%- |
|  | Бани | место | 7 | 17 | 24 | 141% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | Гостиница | место | 6 | 15 | 0- | 0% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Новоборское представляет собой совокупность производственных площадок, сосредоточенных в северной части посёлка. В настоящее время все производственные площадки используются по прямому назначению.  Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Объекты производственного назначения приведены в Таблице №8

Таблица №8

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Числ. кадров | Мощность.предприятия | Местоположение (почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 | ООО «Исток» | Производство подсолнечного масла | 7 | 1,5 га площ. уч. | (п.Новоборский), ул. Производственная 7 |
| 2.4 | ООО «Родник» | Пилорама | 7 | 5 м3 в сутки | (п.Новоборский), ул. Производственная 4 |
| 2.5 | «Борсксельхоз энерго» | Обслуживание | 23 | 13192 м2 площ. уч. | (п.Новоборский), ул. Нефтяников 1в |
| 2.6 | Борский РЭС «Средневолжская сетевая компания» | Обслуживание ремонт электролиний учет электроэнергии | 24 | 667 м2 площ. уч. | (п.Новоборский), ул. Производственная 2 |
| 2.7 | Деревообрабатывающий цех |  | 2 | 7 м3 в сутки | (п.Новоборский), ул. Производственная 9 |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Новоборское расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Новоборское железнодорожным, транспортом.

Вдоль  южной границы сельского поселения проходит Южно-Уральская железнодорожная магистраль (Оренбург-Кинель).

Ближайшая железнодорожная грузовая станция «Неприк» расположена в селе Борское.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённого пункта обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Внешнее сообщение сельского поселения Новоборское с районным центром и с областным центром осуществляется автотранспортом по маршрутам:

«Борское – Новоборское» – 20 рейсов в сутки

- «Новоборское – Борское» – 24 рейсов в сутки

- «Борское – Самара» - 1 рейс в сутки

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Новоборское составляет - 292 автомобиля на тысячу жителей. Жители, проживающие в секционной застройке обеспечены стоянками для постоянного хранения автомобилей,  расположенными в западной части посёлка по ул.Производственной. Преимущественно хранение личного автотранспорта осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств, автозаправочные станции и станции технического обслуживания, на территории поселения отсутствуют. Обслуживания транспорта осуществляется в с. Борское.

##### 2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Таблица № 9

Характеристика улично-дорожной сети п. Новоборский

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Новоборский ул. Куйбышева | 10800 | 1,8 | 1,3 |  | 0,5 |
| 2 | п. Новоборский ул. Строителей | 9000 | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 3 | п. Новоборский пер. Строителей | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 4 | п. Новоборский ул. Губкина | 7800 | 1,3 |  |  | 1,3 |
| 5 | п. Новоборский пер. Губкина | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 6 | п. Новоборский ул. Нефтяников | 10200 | 1,7 |  |  | 1,7 |
| 7 | п. Новоборский ул. Производственная | 4800 | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 8 | п. Новоборский ул. Коммунальная | 3000 | 0,5 |  |  | 0,5 |
| 9 | п. Новоборский ул. Мира | 6000 | 1,0 |  |  | 1,0 |
|  | Итого по поселению: | 58200 | 9,7 | 2,1 |  | 7,6 |

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

поселок Новоборский -  а/ц.

Централизованное водоснабжение посёлка Новоборский осуществляется от нового водозабора подземных вод, расположенного в 4 км к северу от посёлка. Водозабор состоит из 7-ми скважин, три из которых не работают. Скважина № 3 о оборудована насосом ЭЦВ6-10-110, скважина №5 - насосом ЭЦВ6-10-110, скважина №6 насосом ЭЦВ8-16-100 скважина №7 насосом ЭЦВ8-25-100. Двумя водоводами ф100 мм длиной 4 км каждая, вода поступает в емкость 500 м3 и  водонапорную башню емкостью 25 м3, затем в сеть поселка. Здесь же расположены еще3 скважины( две для ССК с насосами ЭЦВ6-10-110 и скважина для сельхозхимии с насосами ЭЦВ6-10-110), которые в летнее время используются на полив. Сети поселка кольцевые. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты — 20 шт.

Сеть водопровода из труб стальных и полиэтиленовых труб. Протяженность сетей водопровода 15,4 км. Износ 70%. По программе « Чистая вода » в поселке проложены водопроводные сети из полиэтиленовых труб ф100 мм параллельно старым. Пока не используются. Вода подаётся потребителям  на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

##### 2.4.5.1.2.  Водоотведение

Хозбытовая канализация.

Во всех населенных пунктах сельского поселения Новоборский централизованное канализование отсутствует.

Стоки от застройки направляются в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом  в место, отведенное службой санитарного надзора ( пруд-испаритель), расположенный западнее села.

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с территории всех населённых пунктов сельского поселения Новоборский осуществляется по рельефу местности, в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

поселок Новоборский -  а/ц.

Централизованным теплоснабжением поселок обеспечивается от ЦТП Новоборская (котельная №3), сведения о которой приведены в таблице №10

Таблица № 10

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная №3 | ул.Нефтяников 1Е | ПКГМ-4 (1 шт.) | 2,592 | - |  | - | 80-70 | Прир.Газ |
|  |  |  | ПКГМ-4 (1 шт.) | 2,754 | - |  | - | 80-70 | Прир.Газ |
|  |  |  | ПКГМ-4 (1 шт.) | 2,495 | - |  | - | 80-70 | Прир.Газ |
|  |  |  | ПКГМ-4 (1 шт.) | 2,924 | - |  | - | 80-70 | Прир.Газ |

Теплосети двухтрубные, подземной прокладки без изоляции протяженностью 6,05 км. Трубы диаметрами от 57 до 219м.

Износ составляет 95%.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение.

поселок Новоборский -  а/ц.

Источником газоснабжения сетевым природным газом посёлка является ГРС №18.По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№99 (с регулятором РДНК-100 ), ШГРП-100 поселка , где снижается до низкого давления.

По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Во всех вышеперечисленных населенных пунктах прокладка газопроводов низкого давления на опорах.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения Новоборское - 37260 п.м. Давление  3 кг/см2, трубы стальные.

Всего газифицировано 101 частный объект.

##### 2.4.5.1.5 Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Новоборское  является головная подстанция ПС «Борское» напряжением 110/35/10кв с двумя трансформаторами мощностью 16000ква,принадлежащая   Самарскому ПО Филиала  ОАО «МРСК ВОЛГА» ЗАО «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по фидеру N14. напряжением 10кв.Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв.Балансовая принадлежность фидеров 10кв и подстанций – ЗАО «ССК». Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Новоборское

Таблица №11

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, | ПС Борское 110/35/10. 7 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - воздушныеВЛ-10кВ | 3 км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в н.пНовоборскийпитающихся по ЛЭП по состоянию на 01.01. 2011г.

Таблица №12

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 1402/400 | н.п.Новоборский |
| 2 | КТП 1405/250 | н.п.Новоборский |
| 3 | КТП 1406/250 | н.п.Новоборский |
| 4 | КТП 1407/400 | н.п.Новоборский |
| 5 | КТП 1409/100 | н.п.Новоборский |
| 6 | КТП 1410/160 | н.п.Новоборский |
| 7 | КТП 1411/250 | н.п.Новоборский |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонизация посёлка Новоборский осуществляется от АТС на 896 номеров, расположенной на ул.Нефтяников. Магистральные сети от АТС выполнены кабельными линиями.

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационная зона сельского поселения представлена озелененными территориями общего пользования, лесами, расположенными на приграничных с поселением территориях, акваторией и прибрежной зоной озера Светлое.

Озелененные территории общего пользования представлены сквером, расположенным в западной части посёлка между улицами Губкина и Строителей, площадью 0,78 га, который используется жителями для кратковременного отдыха (17.1).

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Перечень предприятий сельскохозяйственного назначения представлен в таблице №13

Таблица №13

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Числ. кадров | Мощность.предприятия | Местоположение (почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | «Русский хмель» | Обработка земли, выращивание сельскохоз. продукции | 54 | 13500 га | (п.Новоборское), ул. Производственная зона |
| 2.2 | ОАО «Борскагрохимсервис» | Обработка земли, выращивание сельскохоз. продукции | 3 | 300 га | (п.Новоборское), ул. Производственная зона |

В восточной части сельского поселения расположен дачный массив – СДТ «Берёзовая роща».

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

На территории сельского поселения  Новоборское кладбища отсутствуют, захоронение происходит на кладбище соседнего сельского поселения в селе Борское.

В границах сельского поселения Новоборское объекты размещения биологических отходов не выявлены.

Твердые бытовые отходы с.п. Новоборское размещаются на несанкционированной свалке, расположенной в 300 м к северу от населенного пункта. Площадь объекта размещения отходов – 1 га. В настоящее время на свалке накоплено более 250 т твердых бытовых отходов.

Свалка расположена в непосредственную близости от жилой застройки и оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Новоборское объектов историко-культурного наследия не выявлено.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Геологические отложения триаса;

    - Гостевский шихан;

    - Неприкский борок;

    - Урочище «Марьин пупок»;

    - Урочище «Мечеть»;

    - Осинник в истоках р. Лозовки.

На территории сельского поселения Новоборское особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено.

В границах проектирования располагается национальный парк федерального значения «Бузулукский бор».

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Новоборское представлен в таблице №14

Таблица №14

Объекты производственного назначения сельского поселения Новоборское м.р. Борский

| № п/п | Наименование объекта | Характер производимой продукции | Числ. кадров | Мощность.предприятия | Местоположение (почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | «Русский хмель» | Обработка земли, выращивание сельскохоз. продукции | 54 | 13500 га | (п.Новоборское), ул. Производственная 3 |
| 2.2 | ОАО «Борскагрохимсервис» | Обработка земли, выращивание сельскохоз. продукции | 3 | 300 га | (п.Новоборское), ул. Производственная 3 |
| 2.3 | ООО «Исток» | Производство подсолнечного масла | 7 | 1,5 га площ. уч. | (п.Новоборское), ул. Производственная 7 |
| 2.4 | ООО «Родние» | Пилорама | 7 | 5 м3 в сутки | (п.Новоборское), ул. Производственная 4 |
| 2.5 | «Борсксельхозэнерго» | Обслуживание | 23 | 13192 м2 площ. уч. | (п.Новоборское), ул. Нефтяников 1в |
| 2.6 | Борский РЭС «Средневолжская сетевая компания» | Обслуживание ремонт электролиний учет электроэнергии | 24 | 667 м2 площ. уч. | (п.Новоборское), ул. Производственная 2 |
| 2.7 | Деревообрабатывающий цех |  | 2 | 7 м3 в сутки | (п.Новоборское), ул. Производственная 9 |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В границах проектирования канализационных очситных сооружений не выявлено. В 350 м на юго-восток от села расположен отстойник жидких отходов площадью 0,23 га.  Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от сливных станций радиус санитарно-защитной зоны составляет 300 м.

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории сельского поселения Новоборское кладбища отсутствуют.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Новоборское объектов размещения биологических отходов не выявлено.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Новоборское

Твердые бытовые отходы с.п. Новоборское размещеются на несанкционированной свалке, расположенной в 300 м к северу от населенного пункта. Площадь объекта размещения отходов – 1 га. В настоящее время на свалке накоплено более 250 т твердых бытовых отходов.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с. Новоборское оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Новоборское пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

#### 2.5.2.7 Транспортная инфраструктура

Через сельское поселение Новоборское проходит дорога регионального или межмуниципального значения:

- «Борское-Лесной» V категории;

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования  магистральных трубопроводов не выявлено.

### 2.5.4. Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м. Для озер с площадь водного зеркала менее 0,5 км2 водоохранная зона также совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Новоборское месторождения полезных ископаемых не выявленны.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Новоборское к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение .Новоборское обслуживается ПСЧ № 134, расположенной в с.Борское. Общее количество пожарных машин составляет 3 единицы.. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям технического  регламента - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарные пирсы не оборудованы, забор воды осуществляется из пожарных гидрантов и ёмкостей с запасом воды для пожаротушения, расположенных по ул.Нефтяников - 10 (30/М куб), ул.Губкина - 2 (30/М куб), ул.Строителей - 6 (30/М куб), ул.Коммунальная - 6 (30/М куб), пер.Строителей - 1 (30/М куб).

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новоборское муниципального района Борский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области;

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

При осуществлении территориального планирования муниципального района Борский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Новоборское были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Борский Самарской области»:

- по развитию транспортной инфраструктуры - строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Борский Самарской области согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе.

- по развитию системы газоснабжения - техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий, развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей, строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

- по обеспечению теплоснабжения зданий муниципальных учреждений - реконструкция котельной в поселке Новоборский (ранее выполнена).

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения - строительство офиса врача общей практики в посёлке Новоборский (построен),

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования - реконструкция дошкольного образовательного учреждения в поселке Новоборский.

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта - строительство универсального спортивного зала в поселке Новоборский.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОБОРСКОЕ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Новоборское, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Новоборское.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новоборское по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Новоборское на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Новоборское к 2020 году увеличится до 2939 человека, к 2030 г. – до 3436 человек. Прирост населения обеспечивается в основном внешней миграцией. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Новоборское по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новоборское с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Новоборское рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Новоборское можно разместить 684 участка – 470 участков на расчетный срок и 214 участков на перспективу.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в сельских поселениях м.р. Борский – 2,5 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с учетом стабилизации демографической ситуации в с.п. Новоборское, стабильно положительным сальдо миграции, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3,5 человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Новоборское, при полном их освоении на расчетный срок будет проживать 1645 человек, на перспективу – 2394 человека.

В целом численность населения с.п. Новоборское к 2020 году возрастет до 3271 человек, к 2030 г. – до 4137 человек, и на перспективу составит 4886 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Новоборское с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 166 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 150 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 71 подросток в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №15 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Новоборское с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №15

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Новоборское с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчет-ный срок | На перспек-тиву | На расчет-ный срок | На перспек-тиву |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Новоборское |
| I. | Общая численность населения | 4137 | 4886 | 1645 | 749 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 669 | 790 | 266 | 121 |
|  | до 6 лет | 287 | 339 | 114 | 52 |
|  | от 7 до 15 | 259 | 305 | 103 | 47 |
|  | от 16 до 17 лет | 123 | 146 | 49 | 22 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1799 | 2125 | 715 | 326 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1792 | 2117 | 713 | 324 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- для развития посёлка Новоборский в границах населённого пункта имеются резервные площадки, но их не достаточно для перспективного строительства.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Планируется строительство в восточной части посёлка (в существующих границах) и на трёх площадках (в проектируемых границах), расположенных в восточной части поселения.

Композиция площадки №1 вписана в круг. Горизонтальные улицы являются продолжением существующих улиц и образуют с перпендикулярными улицами квартальную сетку. В восточной части площадки по центральной горизонтальной оси расположен малый круг, запланированный как новый общественный центр посёлка.

Площадка №2 имеет линейную форму, состоящую из нескольких последовательно расположенных кварталов, вытянутых вдоль железной дороги и примыкающих с южной стороны к площадке №1.

Площадки №3 имеет форму треугольника, также состоящего из кварталов и примыкающего с востока к площадке №1.

В границах существующей застройки предусматривается уплотнение жилищного фонда.

Освоение новых площадок следует начинать с земельных участков, включённых в границы посёлка Новоборский на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 73-п от 28.02.2008 г. «О включении земельного участка в границы посёлка Новоборский муниципального района Борский Самарской области». Участок расположен в восточной части поселения, его площадь составляет 67.4 га, вид разрешённого использования – комплексное освоение в целях жилищного строительства.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональнх зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны |
| 1 | Ж 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) | 192.8526 | 3 | х |
| 2 | Ж 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (индивидуальными, блокированными и многоквартирными жилыми домами 2-4 этажа) | 5.7063 | 4 | х |
| 3 | Ж 5 | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 8.9533 | 2 | х |
|  | Общественно-деловые зоны |
| 4 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание), зона размещения культовых объектов. | 10.2182 | 4 | х |
|  | Зоны рекреационного назначения |
| 5 | Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 17.4782 | х | х |
| 6 | Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 45.8519 | х | х |
| 7 | Р3 | Зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 3.0324 | 2 | до 300 м включительно |
| 8 | Р4 | Зона отдыха и туризма | 1.3743 | 2 | х |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 9 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 204.0699 | х | х |
| 10 | Сх2-0 | Зона для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 35.0568 | 2 | Не образует СЗЗ |
| 11 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 1.4615 | 2 | 100 |
|  | Производственные зоны |
| 12 | П1-0 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов без образования СЗЗ | 5.4509 | 3 | х |
| 13 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 3.6525 | 3 | 300 |
| 14 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 13.1979 | 3 | 100 |
| 15 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 7.7843 | 3 | 50 |
| 16 | П2 | Коммунально-складская зона | 7.2892 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 17 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 66.7591 | 2 | Определяется классом опасности объекта |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и  на новых площадках, расположенных за их пределами. Предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м

Порядок предоставления земельных участков на территории м.р. Борский Самарской области для строительства утверждён «Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области» №306 от 17.09.2009 года

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

В посёлке Новоборский предусматривается:

На расчетный срок строительства;

уплотнение существующей застройки (фрагментарно) на территории ориентировочной площадью 4.5 га:

– строительство 30 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 6000 кв.м, расчётная численность населения составит 105 человек,

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №1

- на проектируемой территории, ориентировочной площадью 66.0 га, планируется размещение 440 индивидуальных жилых домов общей площадью 88000 кв.м, расчётная численность населения составит 1540 человек.

На перспективу

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА №2

- на проектируемой территории, ориентировочной площадью 11.4 га, планируется размещение 76 индивидуальных жилых домов общей площадью 15200 кв.м, расчётная численность населения составит 266 человек.

ПЛОЩАДКА №3

- на проектируемой территории, ориентировочной площадью 20.7 га, планируется размещение 138 индивидуальных жилых домов общей площадью 27600 кв.м, расчётная численность населения 483 человека.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 94000 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего составит 173400 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 42 кв.м/чел.

Увеличение жилищного фонда на перспективу составит 42800 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего и расчётного срока строительства составит 216200 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 44 кв.м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения:

на расчётный срок строительства

Всего по поселению до 4137 человек;

на перспективу

Всего по поселению до 4886 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №16

Таблица №16

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (337) | 236 | 60 | 176 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (308), 75% детей от 16 до 17 лет (146) | 417 | 90 | 327 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании |  |  |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию | не указано в задании |  |  |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | не указано в задании | 1 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | 1 | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 3.9 | 0.2 | 3.7 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 977 | - | 977 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 488 | - | 488 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 190 | 928 | 150 | 778 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 24 | 0.5 | 23.5 |
|  |  | чит. мест | 4 | 20 | - | 20 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 192 | 938 | 2023 | - |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 195 | 150 | 45 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 34 | 2 | 32 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 146 | - | 146 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 7 | - | 7 |
|  | бани | место | 7 | 34 | 24 | 10 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 29 | - | 29 |
|  | Общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. | 1 | 5 | - | 5 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

П.Новоборский

На расчётный срок строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Реконструкция здания ДОУ с расширением до 100 мест, по ул. Строителей 7б (3.1), ОКС местного значения муниципального района, жилая зона (СТП);

Строительство спортивного комплекса со спортивными залами общей площадью пола  400 кв.м и бассейном площадью 200 кв. м зеркала воды, на продолжении ул. Строителей (7.1), ОКС местного значения поселения, общественно-деловая зона (СТП);

Строительство часовни по ул. Губкина (16.1), частный ОКС, общественно-деловая зона;

ПЛОЩАДКА №1

Строительство ДОУ на 100 мест (3.1) ОКС местного значения муниципального района, жилая зона;

Строительство школы на 300 учащихся (4.1), ОКС местного значения муниципального района, жилая зона;

Строительство магазина торговой площадью 100 кв. м (9.1), частный ОКС, общественно-деловая зона;

Строительство предприятия бытового обслуживания на 30 рабочих мест (11.1), ОКС местного значения поселения, общественно-деловая зона;

Строительство культурно-развлекательного центра на 780 посетительских мест (8.1), с библиотекой на 24 тысячи единиц хранения и 20 читательских мест(8.2), ОКС местного значения поселения, общественно-деловая зона;

Строительство гостиницы на 30 мест (15.1), частный ОКС, общественно-деловая зона;

На перспективу:

ПЛОЩАДКА №1

Расширение ДОУ на 30-40 мест (3.1), ОКС местного значения муниципального района, жилая зона;

Строительство кафе на 50 пос. мест (10.1), частный ОКС, общественно-деловая зона;

ПЛОЩАДКА №2

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания:

с прачечной на 150 кг белья в смену, химчисткой на 10 кг вещей в смену, баней на 35 мест (12.1), ОКС местного значения поселения, общественно-деловая зона;

ПЛОЩАДКА №3

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 290 кв.м зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 500 кв.м (7.4), ОКС местного значения поселения, общественно-деловая зона.

#### 3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования

Зона производственного использования предназначена для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами. Существующую производственную зону планируется развивать в восточном направлении в границах населённого пункта. Уменьшение СЗЗ, распространяющихся на жилую, общественно-деловую и рекреационную зоны возможно за счёт реконструкции и модернизации производства, либо изменения вида производства.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. В сельском поселении Новоборское предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

посёлок Новоборское – административный центр.

Согласно СТП Муниципального района Борский для бесперебойного водоснабжения населения посёлка водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них.

Согласно генеральному плану:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из проектируемых и существующих пожарных гидранов, водоёмов.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица № 17

# Расходы воды на новое строительство

| N п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/сек 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | посёлок Новоборский а/ц |
| 1.1 | 30 инд. ж. д. фрагментар. | 105 | 25,20 | 5,46 | 54 | 7,35 |  | 25,20 |  |
| 1.2 | Спорткомплекс со спорт залом, бассейном 200 м2 зерка- ло воды |  | 10,00 подпит х-быт. 11,00 | запол. 15,00 х-быт 6,00 |  |  |  | техн. м3 10,0 х-быт 11,0 |  |
| 1.3 | Площадка№1 440 инд. ж. д. | 1540 | 396,6 | 36,04 | 54 | 107,8 |  | 369,6 |  |
| 1.4 | Площадка№2 76 инд. ж. д. | 266 | 63,8 | 12,09 | 54 | 18,62 |  | 63,80 |  |
| 1.5 | Площадка№3 138 инд. ж. д. | 483 | 115,92 | 15,7 | 54 | 33,81 |  | 115,92 |  |
| 1.6 | Строительство спорткомпл. с бассейном 290м2 |  | 11,00 подпитх-быт 12,00 | запол. 16,00 х-быт 7,00 |  |  |  | техн. м3 11,0 х-быт 12,0 |  |
|  | Итого 867,1 | 15,778 | 645,52 | 18,701 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация.

посёлок Новоборское – административный центр.

Согласно СТП Муниципального района Борский для улучшения условий жизни и  для улучшения  экологической обстановки в селе необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- запроектировать и построить сети канализации и сооружения на них для существующей и вновь проектируемой застройки: (КНС на площадке №2, производительностью до 650 м3/сут — 1 шт. в зоне рекреационного назначения).

Стоки затем перекачиваются на КОС села Борское.

Ввиду значительного увеличения населения посёлка Новоборский возможно  потребуется расширение строящихся КОС в селе Борское.

Согласно проекту Генерального плана до окончания строительства КОС для нового строительства, как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на очистные сооружения села Борское .  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

# Поселок Новоборский -  административный центр

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица № 18

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поселок Новоборский |
| 1.1 | Реконструкция здания ДОУ (согласно СТП м.р. Борский) | До 100 мест | 246 000 |
| 1.2 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 200 м2 400 м2 | 750 000 |
| 1.3 | ДОУ | 100 мест | 246 000 |
| 1.4 | Школа | 300 мест | 480 000 |
| 1.5 | Магазин | Торговый зал 100 м2 | 16 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 30 раб. мест | 186 000 |
| 1.7 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 24 ед. хранения и 20 читат. мест | 780 посещений | 410 000 |
| 1.8 | Гостиница | 30 мест | 270 000 |
| 1.9 | Расширение ДОУ | 30-40 мест | 138 000 |
| 1.10 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.11 | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной и баней | 150 кг белья 35 мест | 438 000 |
| 01.12.12 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом | 290 м2 500 м2 | 1 088 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 4 648 000 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

# Поселок Новоборский -  административный центр

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП) на площадке N1- 1 шт производительностью до 2 500 м3/час в рекреационной зоне .

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 19

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в качве топлива для жил . дом. -ков. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Поселок Новоборский |
| 1.1 | Реконструкция здания ДОУ (согласно СТП м.р. Борский) |  |  |  | 38,6 |  |
| 1.2 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 117,6 |  |
| 1.3 | Уплотнение существ. застройки | 30 | 9,38 | 69,62 |  |  |
| 1.4 | ДОУ |  |  |  | 38,6 |  |
| 1.5 | Школа |  |  |  | 75,3 |  |
| 1.6 | Магазин |  |  |  | 2,5 |  |
| 1.7 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 29,2 |  |
| 1.8 | Культурно-развлекательный центр с библиотекой на 24 ед. хранения и 20 читат. мест |  |  |  | 64,3 |  |
| 1.9 | Гостиница |  |  |  | 42,4 |  |
|  | Площадка жил. Заст. | 440 | 82,5 | 1021,0 |  |  |
|  | Расширение ДОУ |  |  |  | 21,6 |  |
|  | Кафе |  |  |  | 59,6 |  |
|  | Комплексное предприятие ком- мунально - бытового обслужив. с прачечной и баней |  |  |  | 68,7 |  |
|  | Площадка жил. Заст. | 76 | 18,5 | 176,35 |  |  |
|  | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 170,7 |  |
|  | Площадка жил. Заст. | 138 | 31,9 | 320,2 |  |  |
|  | Итого |  | 2 458,85 | н.д.-19,595 |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Новоборское

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новоборское,которое включает в себя поселок Новоборское , является генеральный план   с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории;

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Расчетный срок строительства включает в себя площадки N1 и площадки в существующей застройке

Перспективное строительство включает с себя площадки N2 ,N3

Ожидаемая проектная мощность на расчётный срок строительства - 759 кВТ.

На перспективу – 368 кВТ.

Длина проектируемых ВЛ-10 кВ на расчётный срок строительства – 3000 м.

Длина проектируемых ВЛ-10 кВ на перспективу – 300 м.

Количество проектируемых подстанций на расчётный срок строительства – 5 шт.

Количество проектируемых подстанций на перспективу – 2 шт.

В том числе на расчетный срок строительства

Площадка N1

п/ст №1, №3 - 2 х 250кВА - 2шт – жилая зона

п/ст №2, №4, №5 - 1 х 160кВА - 3шт – жилая зона

Длина проектируемой ВЛ-10кВ-3000М

В том числе на перспективу

Площадка N2

п/ст №6 - 1 х 250кВА - 1шт – жилая зона

Длина проектируемой ВЛ-10кВ-100М

Площадка N3

п/ст №7 - 2 х 250кВА - 1шт – жилая зона

Длина проектируемой ВЛ-10кВ-200М

Посёлок Новоборский

Таблица расчета мощности расчётный срок

Таблица №20

Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N1 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 1540 601 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расчетная нагрузка с учетом мелкопромыш.потребителя К=1,2 720 Коэффициент мощности cosY 0,93 3 Полная нагрузка на подстанции,кВА 774 4 Мощность трансформатора п/ст N1 2х250кВА-1шт п/ст N3 2х250кВА-1шт п/ст N2 1Х160кВА-1шт п/ст N4 1Х160кВА-1шт п/ст N5 1Х160кВА-1шт Коэффициент загрузки трансформаторов 0,53

Таблица №21

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=30 1,3 39 |  | Присоединить к существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |

Таблица №22

Таблица расчета мощности на перспективу

Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N2 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 266 104 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расчетная нагрузка с учетом мелкопромыш.потребителя К=1,2 125 2 Коэффициент мощности cosY 0,93 3 Полная нагрузка на подстанции, кВА 134 4 Мощность трансформатора п/ст N6 1х250кВА-1шт Коэффициент загрузки трансформаторов 0,54

Таблица №23

Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N3 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 483 188 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Расчетная нагрузка с учетом мелкопромыш. потребителя К=1,2 226 2 Коэффициент мощности cosY 0,93 3 Полная нагрузка на подстанции, кВА 243 4 Мощность трансформатора п/ст N7 2х250кВА-1шт 5 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,5

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новоборское, является генеральный план.

Первая очередь строительства включает в себя площадку № 1.

Расчетный срок включает в себя площадки № 2 и № 3.

Ожидаемое количество телефонов н.п. Новоборское: первая очередь –  450 номеров, на расчетный срок – 220 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается реконструкция (расширение) существующей АТС (14.2), расположенной на ул. Нефтянников: на расчетный срок – до 1300 номеров, на перспективу – до 1568 номеров.

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

# Таблица №24

| № п/п | на расчетный срок | на перспективу |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Площадка № 1 |
| 1 | Детский сад на 100 мест | 1 |  |  |
| 2 | Школа на 300 учащихся | 1 |  |  |
| 3 | КБО на 30 р/мест | 1 |  |  |
| 4 | Магазин | 1 |  |  |
| 5 | Гостиница на 30 мест | 1 |  |  |
| 6 | Клуб на 780 мест | 5 |  |  |
| 7 | Усадебная застройка 440 домов | 440 |  |  |
| Площадка № 2 |
|  |  |  | КБО на 35 р/мест | 1 |
| 2 |  |  | Детский сад на 40 мест | 1 |
| 3 |  |  | Кафе на 50 мест | 1 |
| 4 |  |  | Усадебная застройка 76 домов | 76 |
| Площадка № 3 |
| 1 |  |  | Спорткомплекс | 3 |
| 2 |  |  | Усадебная застройка 138 домов | 138 |
| Итого: | 450 |  | 220 |

Расчетный срок:

кабель связи – 2,7 км, (ул. Нефтяников, площадка №1)

шкаф ШР -600 – 1 шт. (в жилой зоне на площадке №1)

Перспективное строительство:

кабель связи - 3,3 км, (ул. Нефтяников, площадка №2 и №3)

шкаф ШР -300 – 1 шт. (в жилой зоне на площадке №2)

шкаф ШР -300 – 1 шт. (в жилой зоне на площадке №3)

#### 3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

Посёлок Новоборский

На расчётный срок строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Капитальный ремонт улиц: ул. Куйбышева и ул. Производственная.

Реконструкция улиц и переулков, не имеющих асфальтового покрытия: ул. Строителей, пер. Строителей, ул. Губкина, пер. Губкина, ул. Нефтяников, ул. Коммунальная, ул. Мира, протяжённостью 7.1 км.

Строительство улиц протяжённостью 2115.0 км:

главные –0.0 км,

основные –1735.0 км,

второстепенные –380.0 км,

ПЛОЩАДКА №1

Строительство улиц протяжённостью 16122.0 км.

главные –3543.0 км,

основные –12459.0 км,

второстепенные – 120 км.

На перспективу:

ПЛОЩАДКА №2

Строительство улиц протяжённостью 3520.0 км.

главные – 375.0 км,

основные – 3145.0 км,

второстепенные – 0.0 км.

ПЛОЩАДКА №3

Строительство улиц протяжённостью 4965.0 км.

главные – 0.0 км,

основные – 3195.0 км,

второстепенные –1770.0 км.

ВСЕГО

Строительство улиц протяжённостью 26722.0 км.

главные – 3918.0 км,

основные – 20534.0 км,

второстепенные – 2270.0 км,

Общая протяженность планируемых улиц составит:

на расчетный срок строительства 18237.0 км

на перспективу 8485.0 .км

Общая протяженность улично-дорожной сети на перспективу составит 36.422 км.

Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции улично-дорожной сети сельского поселения определяются «Программой модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Новоборское» на 2009-2015 годы, утверждённой «Решением собрания Представителей с.п. Новоборское

м.р. Борский Самарской области» № 68 от 03.02.2009 г. Конкретный перечень мероприятий определяется в соответствии с итогами ежегодной комплексной проверки состояния дорог с привлечением представителей администрации и ГИБДД м.р. Борский, а также объёмов финансирования.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенного пункта составит 12.2 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчётный срок и перспективу, условно принят уровень автомобилизации - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит 1466  единиц.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 1320 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на перспективу необходимо 1-2 колонки;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на перспективу необходимо 7 постов.

Размещение объектов технического обслуживания предполагается в зоне производственного использования, расположенной в северной части посёлка.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования (ОКС местного значения поселения):

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

- на расчётный срок строительства 4.96 га

- на 5.86 га

Генеральным планом предусматривается:

На расчётный срок строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

- реконструкция существующего сквера, расположенного между ул. Губкина и ул. Строителей, площадью 0.78 га (17.1);

- строительство сквера по ул. Куйбышева, площадью 0.63 га (17.1);

ПЛОЩАДКА №1

- строительство системы скверов, примыкающих к главной кольцевой улице, площадью 2.66 га (17.2);

- строительство бульвара и скверов, примыкающих к северному участку основной кольцевой улицы, площадью 3.14 га (17.3);

- строительство сквера, примыкающего к юго-западному участку основной кольцевой улицы, площадью 0.52 га (17.4);.

На перспективу:

ПЛОЩАДКА №2

- строительство системы скверов, расположенных между площадкой №1 и №2 и примыкающих к южному участку основной кольцевой улицы, площадью 3.17 га (17.5);

ПЛОЩАДКА №3

- строительство системы скверов, расположенных между площадкой №1 и №3 и примыкающих к восточному участку основной кольцевой улицы, площадью 2.41 га (17.6);

- строительство бульвара, расположенного в северной части площадки №3, площадью 1.68 га (17.7);

- строительство сквера, расположенного в восточной части площадки №3, площадью 0.24 га (17.8).

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующей составит 15.23 га.

В расчёте на одного жителя 31.17 м2/чел.

Предусматривается создание системы открытых спортивных сооружений (ОКС местного значения поселения):

На расчётный срок строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство открытых спортивных сооружений на продолжении ул. Строителей, площадью 1.0 га (7.2);

ПЛОЩАДКА №1

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 2.0 га (7.3);

На перспективу:

ПЛОЩАДКА №3

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 1.0 га (7.5).

Благоустройство прибрежной зоны озера Светлого, с устройством пляжа (17.9), ориентировочной площадью 1,37 га, (ОКС местного значения поселения).

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения не проектируются объекты по обращению с отходами и кладбища. Захоронение предусматривается на планируемом кладбище, расположенном в с. Борское (площадка №3).

Генеральным планом предусматривается закрытие несанкционированной свалки, расположенной в 300 м к северу от населенного пункта, и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов на полигон ТБО в м.р. Борский (в соответствии с проектом «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», выполненым Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году).

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Борский, на территории сельского поселения Новоборское не запланированы мероприятия по размещению производств сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Новоборское новые объекты сельскохозяйственного назначения также не планируются.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Новоборское муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Новоборское на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

Генеральным планом предусматривается строительство ОКС местного значения поселения - пожарного пирса с проездом шириной 3.5 м и площадкой размером 12 м х12 м, на озере Светлое, в зоне рекреационного назначения;

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Так как, сельское поселение .Новоборское обслуживается ПСЧ № 134, расположенной в с.Борское, в течение 20 минут, что соответствует требованиям технического  регламента - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. В районе озера Светлого и в юго-восточной части поселения наблюдается заболоченность местности. Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения) устанавливается для конкретного вида использования территории. Генеральным планом не предусматривается  строительство на данных участках.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории с.п. Новоборское в год образуется 8521,7 м3 твердых бытовых и 426 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 45 контейнеров для ТБО в с. Новоборское.

## 3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Новоборское;

- границы посёлка Новоборский, входящего в границы сельского поселения Новоборское Борского района.

Границы сельского поселения Новоборское отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Новоборское, границы посёлка Новоборский скорректированы с учетом развития жилой зоны в восточном направлении за границами НП, при этом границы сельского поселения Новоборское отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы посёлка Новоборский будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Новоборское, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ посёлка Новоборский и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – п. Новоборский.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОБОРСКОЕ

Таблица №25

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га |  |  |
|  |  | % | 630,1893 | 630,1893 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 139,6644 | 298,1139 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 69,6040 | 207,5122 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,4109 | 10,2182 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 21,0112 | 37,3748 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,0 | 1,5499 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 44,0889 | 16,0720 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 1,5494 | 25,3868 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 65,4358 | 65,2092 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 425,0891 | 224,5162 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,0 | 42,3500 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Лесной фонд | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Водный фонд | га | 0,0 | 0,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 2492 | 4886 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 403 | 790 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 173 | 339 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 156 | 305 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 74 | 146 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 329 | 644 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 1084 | 2125 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1079 | 2117 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 79400 |  |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 31.8 | 44.2 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 60 | 200 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 90 | 390 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 1 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0.22 | 4.22 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 900 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 490 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 150 | 930 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 0.49 | 24.49 |
|  |  | чит. мест | - | 20 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 2023 | 2123 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 150 | 200 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 30 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 150 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 10 |
| 4.8.3. | бани | место | 24 | 35 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 32 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 9.7 | 36.4 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (показатели планируемых объктов) |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0.65 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 15.8 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0.65 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | 18.7 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1127 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 3300 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 943.544 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 4.92 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Г.н.д. – 19.59 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Новоборское

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Новоборское, пересчитанные с использованием данных Самарастат.