Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Подсолнечное

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 121 от 06.12.2013 г.

# Правительство Самарской области

# Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 4/2012 от 10.09. 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план

сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский

# Самарской области

# Пояснительная записка

# (актуализированная)

# ТОМ 3

# Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1. Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в СОСТАВ сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

3. Том 3. Пояснительная записка. (ДСП).

4. Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

5. Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                             А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                 Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

# Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка	22

2.1.2. Место и роль сельского поселения Подсолнечное в системе расселения Самарской области	23

2.1.3. Местоположение сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский на территории Самарской области	24

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории	24

2.1.4.1. Климат	24

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	25

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	25

2.1.4.4. Опасные природные процессы	26

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	26

2.1.4.6. Полезные ископаемые	27

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	27

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	28

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	28

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Подсолнечное	28

2.2.1.1. Основные демографические тенденции.	28

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	32

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Подсолнечное м.р. Борский	37

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Подсолнечное	41

2.3.	ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	41

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	42

2.4.1. Жилая зона	42

2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда	43

3.4.2. Общественно-деловая зона	43

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	44

2.4.3. Зона производственного использования	51

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	53

2.4.4.1. Транспорт	53

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	53

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	53

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	53

2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	53

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	56

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	56

2.4.5.1.1. Водоснабжение	56

2.4.5.1.2.  Водоотведение	57

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	57

2.4.5.1.4. Газоснабжение.	58

2.4.5.1.5 Электроснабжение	59

2.4.5.1.6. Электросвязь	60

2.4.6. Зона рекреационного назначения	60

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	61

2.4.8. Зона специального назначения	63

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	63

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	64

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	64

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	65

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	67

3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	68

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	69

2.5.2.3. Кладбища	69

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	69

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Подсолнечное	70

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	70

2.5.2.7 Транспортная инфраструктура	70

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	71

2.5.4. Охранные зоны	71

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов	72

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	73

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	75

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	75

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	76

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	78

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	79

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	79

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	80

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	83

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	83

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	83

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	86

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	87

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	90

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	93

3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования	97

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры	97

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	97

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение	97

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	99

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	103

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	104

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	110

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	119

3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры	121

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	121

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	121

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения	125

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	125

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	126

Зона рекреационного назначения	127

Зона рекреационного назначения	127

Зона рекреационного назначения	127

Зона рекреационного назначения	128

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения	130

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	131

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	131

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	134

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	135

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	136

3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	137

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ	138

5. ВЫВОДЫ	142

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Подсолнечное Самарской области № 4/2012 от 10.09. 2012  года.

При проектировании были учтены и использованы:

Материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- проект генерального плана (I этап) сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области, выполнена на  основании муниципального контракта № 11 от 07.11.08.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», выполнена на  основании муниципального контракта  № 9109 от 07.11.2008,  ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Борский Самарской области от 28.12. 2009г. №329

# Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

# Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

# Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

# Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

# Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Борский Самарской области 25 февраля 2005 года N 59-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 53-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД).

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года.

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД).

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД).

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД).

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

# Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

# Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

# Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Подсолнечное,  о среднегодовом приросте населения с.п. Подсолнечное и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Подсолнечное м.р. Борский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Подсолнечное»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Подсолнечное с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Подсолнечное.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Подсолнечное

- Территориальное планирование сельского поселения Подсолнечное осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Подсолнечное (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Подсолнечное являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Подсолнечное, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Подсолнечное исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Подсолнечное по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Подсолнечное для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Подсолнечное;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Подсолнечное;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Подсолнечное;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Подсолнечное для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Подсолнечное в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Подсолнечное, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Подсолнечное;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Подсолнечное.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка

На территории Самарского Поволжья люди впервые появились около ста тысяч лет назад. Достоверные сведения о заселении территории современного муниципального района Борский относятся к каменному веку. На территории района около села Гвардейцы археологами были исследованы курганы, в которых обнаружены захоронения разных веков: от эпохи бронзы (захоронения полтавкинской и срубной культуры) до золотоордынского времени эпохи средневековья. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Самара, Таволжанка и Кутулук.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск, Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из  Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

По данным министерства культуры Самарской области, объекты культурного 	наследия на территории сельского поселения Подсолнечное отсутствуют.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Подсолнечное, состоящее из шести населенных пунктов – села Подсолнечное, являющегося административным центром сельского поселения, села Васильевка, села Соковнинка, посёлка Тростянка, посёлка Улемский, посёлка Комсомольский.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Подсолнечное в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Подсолнечное входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Подсолнечное муниципального района Борский, расположено в северо-восточной части района, и соединяется с центром агломерации автомобильной дорогой общего пользования.

Сельское поселение Подсолнечное является убывающим поселением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения с.п. Подсолнечное составила 1155 человек. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению области.

Сельское поселение Подсолнечное располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного производства. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и центр района.

Для сельского поселения Подсолнечное как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов рекреации, туризма, обслуживания, возможны организация фермерских хозяйств, развитие производственных объектов, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский на территории Самарской области

Муниципальный район Борский расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Подсолнечное расположено на востоке муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Подсолнечное.

Сельское поселение Подсолнечное граничит:

- с сельским  поселением Петровка муниципального района Борский;

- с сельским поселением  Большое Алдаркино муниципального района Борский;

- с Бузулукским районом Оренбургской областью;

Сельское поселение Подсолнечное, включает 6 населённых пунктов:

- село Подсолнечное (административный центр поселения),

- село Васильевка,

- село Соковнинка,

- поселок Комсомольский,

- поселок Тростянка,

- поселок Улемский.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В районе присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, поэтому мелеют реки, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

На территории сельского поселения Подсолнечное распространены периодически пересыхающие ручьи и эпизодические водотоки балок и оврагов.

С юга на север вдоль села Подсолнечное и села Тростянка протекает р.Тростянка являющийся левым притоком реки Кутулук.

Вдоль села Соковнинка протекает р.Елшанка и впадает в р.Колтубанка.

На территории села Васильевка протекает ручей и впадает в р.Черталык.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Подсолнечное представлены Островским и Екатериновским месторождениями нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Подсолнечное  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Подсолнечное представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Колтубанка, Тростянка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается памятник природы федерального значения «Бузулукский бор.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Подсолнечное

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции.

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.10 – 9025 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  663 человека;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9079  человек;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1608 человека;

- Длматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 917 человек;

- Подсолнечное  (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1780 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1057 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1475 человек;

- Подсолнечное (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2492 человека;

- Петровка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  2062 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1127 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1177 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  766 человек;

- Подсолнечное (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  550 человека.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.10 проживает 24359 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,6% против 15,7%, Таким образом, разрыв составляет 9,9%, что на 2,8% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,2% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Борский прибыло на 37 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Подсолнечное м.р. Борский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Подсолнечное. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Подсолнечное муниципального района Борский).

По данным, предоставленным администрацией с.п. Подсолнечное, за период с 2006 по 2010 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были ниже средних показателей рождаемости и смертности по муниципальному району Борский в целом. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 1,3 промилле меньше среднего районного показателя, при этом и средний уровень смертности был ниже на 3,8 промилле. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Подсолнечное).

В 2008-2010 гг. устойчивая депопуляция сглаживалась внешней миграцией, в остальные годы анализируемого периода миграционный прирост не покрывал естественную убыль населения. В 2003-2005 гг. естественная убыль превышала миграционный прирост, что негативно сказывалось на демографической ситуации в поселении – численность населения сокращалась. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Подсолнечное).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Подсолнечное муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

# 11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Подсолнечное

# 11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Подсолнечное

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Подсолнечное, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли детей и увеличение доли пожилого населения. (Табл.№1)

# Таблица №1

# Данные о возрастной структуре населения с.п. Подсолнечное на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 190 | 16,5 |
|  | до 6 лет | 78 | 6,8 |
|  | от 7 до 15 | 94 | 8,1 |
|  | от 16 до 17 лет | 18 | 1,6 |
| II. | Из общей численности населения: | 1155 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 172 | 14,9 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 689 | 59,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 313 | 27,1 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 376 | 32,5 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 294 | 25,5 |
|  | женщины старше 54 лет | 204 | 17,7 |
|  | мужчины старше 59 лет | 90 | 7,8 |

В демографической структуре населения с.п. Подсолнечное доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,9%, это на 1,2% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Подсолнечное составляет 25,5%, то есть меньше среднего показателя по м.р. Борский на 0,6%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Подсолнечное составляет 59,6%, то есть находится на уровне среднего показателя по Самарской области. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

# Рис. 12.

По данным Самарастат, с 2005 г. число жителей в с.п. Подсолнечное неуклонно сокращается. В таблице №2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Подсолнечное.

# Таблица №2

# Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Подсолнечное

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Подсолнечное | 1213 | 1264 | 1192 | 1179 | 1177 | 1155 |
| село Васильевка | 333 | 363 | 340 | 317 | 310 |  |
| поселок Комсомольский | 65 | 69 | 57 | 57 | 70 |  |
| село Подсолнечное | 455 | 471 | 455 | 467 | 458 |  |
| село Соковнинка | 335 | 329 | 313 | 318 | 318 |  |
| поселок Тростянка | 19 | 21 | 19 | 16 | 10 |  |
| поселок Улемский | 6 | 11 | 8 | 4 | 11 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Подсолнечное численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 58 человек, по сравнению с 2005 годом – на 109 человек. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Подсолнечное).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Подсолнечное

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

На момент разработки генерального плана информация о категориях земель в границах сельского поселения отсутствовала. Площадь земель в границах сельского поселения Подсолнечное по состоянию на февраль 1992 г. (данные, представлены администрацией сельского поселения Подсолнечное) составляет 1488,0 га, в том числе:

- площадь в границах населённых пунктов 791.5 га,

- сельскохозяйственные угодья 424,1 га,

- под постройками 4.0 га,

- под древесно-кустарниковой растительностью 237,3 га,

- под водой 3.7 га,

- под дорогами, 8.0 га,

- прочие территории 19,4 га.

## ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

Планировочная структура сельского поселения Подсолнечное определяется особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённого пункта. Сельское поселение Подсолнечное, включает в себя 6 населённых пунктов - село Подсолнечное, село Васильевка, село Соковнинка, посёлок Тростянка, посёлок Улемский, посёлок Комсомольский.

При разработке  генерального плана посёлка учитывается сложившаяся планировочная структура населенных пунктов, наличие свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

В южной части сельского поселения расположено село Подсолнечное, являющееся административным центром. Село вытянуто с юго-востока на северо-запад. Для села Подсолнечное характерна живописная планировочная структура,  с жилой застройкой сосредоточено в центральной части населенного пункта.

Село Васильевка расположено на востоке сельского поселения. Территория села подчиняется особенностям рельефа и разделена на две части. Для села характерна линейная планировочная структура, с застройкой низкой плотности. Одна часть села простирается в направлении север-юг на 1,7 км, вторая - в направлении восток-запад на 2,92 км.

Село Соковнинка расположено на юго-западе сельского поселения. Село имеет свободную планировочная структура, низкой плотности застройки. Улица Октябрьская является основной планировочной осью административного центра.

Поселок Комсомольский, расположено на границе с оренбургской областью. Площадью 32,9 га вытянута с запада на восток на 1,08 км.

Поселок Тростянка, расположено на северо-западе. Село вытянуто с запада на восток простирается на 0,79 км, в направлении с севера на юг – 0,31 км

Поселок Улемский расположен на западе сельского поселения.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка села Подсолнечное представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

#### 2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Подсолнечное составляет 27031 кв. м, в том числе государственный фонд 0.0 кв.м, муниципальный фонд 0.0 кв.м, частный фонд составляет 27031 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 23.4 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах № 3 и № 4.

# Данные по жилищному фонду сельского поселения Подсолнечное

# По видам собственности

# Таблица №3

| № п/п | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, в т.ч. | 27031 |
| 1.1 | государственный | 0.0 |
| 1.2 | муниципальный | 0.0 |
| 1.3 | частный | 27031 |

# По типам  застройки

# Таблица №4

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 432 | 18627.0 |
| 2 | Блокированная застройка | 82 | 8044.0 |
| 3 | Многоквартирная застройка (2-х,3-х этажная) | 3 | 360.0 |
|  |  | - | - |
|  | Всего: | 517 | 27031.0 |

В сельском поселении Подсолнечное жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище» отсутствуют.

### 3.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный центр в села Подсолнечное сформирован в его центральной части по улице  Центральной и переулку Центральному, представлен основными объектами культурно-бытового обслуживания.

В селе Васильевка при наличии зданий сельского клуба, библиотеки, почты, магазинов, единый центр не сформировался из-за рассредоточенности объектов.

В селе Смоковнинка небольшой общественный центр сформировался на пересечении улиц Первомайской и Октябрьской.

В посёлках Комсомольский, Тростянка и Улёмский, общественно-деловые зоны не сформированы.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

Мощность учреждений культурно-бытового обслуживания не в полной мере соответствует нормативному уровню обеспеченности населения.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Перечень с характеристикой объектов культурно-бытового обслуживания представлен в таблице № 5

Таблица №5

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное, удовлет., хорошее, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Детский сад | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, 35 | 25 | место |  | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Подсолнечный филиал МОУ Петровской СОШ, образовательный центр | С. Подсолнечное, Ул. Молодёжная, 1 | 102 | учащиеся |  | Муниципального района |
| 4.2 | Васильевский филиал МОУ Петровской СОШ, образовательный центр | С. Васильевка, Ул.Центральная, 37 | 60 | учащиеся | Не действует | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | С. Васильевка, Ул.Центральная, 21 | 10 | Место, посещение в смену, объект |  | Муниципального района |
| 5.2 | ФАП | с.Подсолнечное, ул. Центральная, 43 | 12 | Место, посещение в смену, объект |  | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП | с. Соковнинка, ул. Октябрьская, 83 | 12 | Место, посещение в смену, объект |  | Муниципального района |
| 5.4 | Здравпункт | П. Комсомольский | 6 | Место, посещение в смену, объект |  | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты спортивного обеспечения |
| 7.1 | Спортивный зал при школе | с.Подсолнечное, ул. Молодежная, 1 | 144 | м2площади пола |  | Муниципального района |
| 7.2 | Спортивная площадка при школе | с.Подсолнечное, ул. Молодежная, 1 | 0.15 | га |  | Муниципального района |
| 7.3 | Футбольное поле | с. Соковнинка, | 0.42 | га |  | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, 56 | 150 | Место, |  | Сельского поселения |
| 8.2 | СДК | С. Соковнинка, Ул. Октябрьская, 81 | 150 | Место, |  | Сельского поселения |
| 8.3 | СДК | С. Васильевка, пер.им. В. Егорова, 8 | 150 | Место, |  | Сельского поселения |
| 8.4 | Библиотека | с.Подсолнечное, ул. Центральная, 35 | 10/10620 | читательское место/тыс.ед.хранения |  | Сельского поселения |
| 8.5 | Библиотека | с. Соковнинка, ул. Октябрьская, 81 | 10/5705 | читательское место/тыс.ед.хранения |  | Сельского поселения |
| 8.6 | Библиотека | с. Васильевка, пер.им. В. Егорова, 8 | 10/8894 | читательское место/тыс.ед.хранения |  | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | ООО «Фортуна» Борского РайПО | с.Подсолнечное, ул. Центральная, 43 | 24 | м2 торг. площади |  | Муниципального района |
| 9.2 | ООО «Фортуна» Борского РайПО | с. Васильевка, ул. Центральная, 21 | 30 | м2 торг. площади |  | Муниципального района |
| 9.3 | ЧП Мамбетова | с. Васильевка, ул. Центральная, 23а | 12 | м2 торг. площади |  | частное |
| 9.4 | ЧП Салманова | с. Подсолнечное, пер. Центральный, 1 | 12 | м2 торг. площади |  | частное |
| 9.5 | ЧП Бурзак | с. Соковнинка, ул. Октябрьская, 76 | 30.6 | м2 торг. площади |  | частное |
| 9.6 | ЧП Балабанова | п. Комсомольский, ул. Лесная, 9 | 6 | м2 торг. площади |  | частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Столовая к/за им. Чапаева | с. Подсолнечное, ул. Ударная, 7 | 30 | мест |  | частное |
| 10.2 | Столовая школы | с. Подсолнечное, ул. Молодежная, 1 | 25 | мест |  | Муниципального района |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11 |  |  |  | Рабочее место |  |  |
| 12 |  |  |  | Кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения | с. Подсолнечное, ул. Центральная, 43 | 6 | Рабочих мест |  | Сельского поселения |
| 13.2 | Правление колхоза им. Чапаева | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, 56 |  |  |  | частное |
| 13.3 | Правление СПК «Васильевский» | С. Васильевка, пер.им. В. Егорова, |  |  |  | частное |
| 13.4 | Контора лесничества | П. Комсомольский, Ул. Лесная |  |  |  |  |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | АТС | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, 35 | 240 | номер |  | Муниципального района |
| 14.2 | Почтовое отделение | с. Подсолнечное, ул. Центральная, 56 |  | Объект, операционная касса (место) |  | Муниципального района |
| 14.3 | Почтовое отделение | с. Соковнинка, ул. Октябрьская, 83 |  | Объект, операционная касса (место) |  | Муниципального района |
| 14.4 | Почтовое отделение | с. Васильевка, пер. им. Василия Егорова, 10 |  | Объект, операционная касса (место) |  | Муниципального района |
| 14.5 | Почтовое отделение | п. Комсомольский, ул. Боровая, 6а-1 |  | Объект, операционная касса (место) |  | Муниципального района |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15 |  |  |  | Объект, место |  |  |
| Объекты культового назначения |
| 16 |  |  |  | Объект |  |  |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17 |  |  |  | Место |  |  |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице №6.

# Обеспеченность жителей сельского поселения Подсолнечное

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица №6

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ (на 1 тыс.человек) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (78) | 55 | 25 | 45 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень (94) и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (18) | 108 | 102 | 94 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - |  |  |
|  | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - |  |  |
|  | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование | - | 4 | 100 |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - |  | 0 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,9 | 0.57 | 63 |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 231 | 144 | 62 |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 115 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| . | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 347 | 350 | 101 |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 7,5 6 | 8,66 7 | 25,219 30 | 291 428 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 192 | 222 | 114,6 | 52 |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 46 | - | 0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 8 | - | 0 |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 30 | 35 | - | 0 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 1.5 | 1.7 | - | 0 |
|  | Бани | место | 7 | 8 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | Гостиница | место | 6 | 7 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Зона производственного использования на территории сельского поселения Подсолнечное представлена участками небольших производственных объектов.

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

# Таблица №7

# Объекты производственного назначения сельского поселения Подсолнечное

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, №дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | Пилорама | С. Соковнинка | деревообработка |  |  | частная |
| 2.10 | Пилорама | С. Васильевка | деревообработка |  |  | частная |
| 2.13 | Пилорама | П.Комсомольский | деревообработка |  |  | частная |
| 2.14 | Мастерские | П.Комсомольский |  |  |  | частная |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Подсолнечное расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Подсолнечное автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Долматовка – Комсомольский, «Долматовка – Комсомольский» - Соковнинка, «Долматовка – Комсомольский» - Подсолнечное – Васильевка.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённого пункта обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Внешнее сообщение сельского поселения Подсолнечное с районным и областным центрами осуществляется автотранспортом по маршрутам, проходящим по территории сельского поселения:

- «Борское –Васильевка»

- «Самара -Васильевка»

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного автотранспорта, преимущественно, осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств, автозаправочные станции и станции технического обслуживания, на территории поселения не действуют.

##### 2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам различного функционального назначения.

Таблица № 8

Существующие объекты улично-дорожной сети, расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Подсолнечное

(автомобильные дороги общего пользования местного значения (ФЗ №257 от 08.11.2007))

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет | Гр/щеб | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С. Подсолнечное |
| 1 | Ул. Центральная | 9000 | 1.5 | 1.5 |  |  | V |
| 2 | Пер. Центральный | 2400 | 0.4 | 0.4 |  |  | V |
| 3 | Ул. Озёрная | 3000 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | III |
| 4 | Пер. Озёрный | 1200 | 0.2 |  |  | 0.2 | III |
| 5 | Ул. Молодёжная | 3600 | 0.6 | 0.6 |  |  | V |
| 6 | Пер. Молодёжный | 1200 | 0.2 |  |  | 0.2 | III |
| С. Соковнинка |
| 7 | Ул. Октябрьская | 3000 | 0.5 | 0.5 |  |  | V |
| 8 | Ул. Первомайская | 3600 | 0.6 | 0.6 |  |  | V |
| 9 | Ул. Победы | 600 | 0.1 | 0.1 |  |  | V |
| 10 | Ул. Лесная | 4500 | 0.75 |  |  | 0.75 | III |
| 11 | Пер. Лесной | 2700 | 0.45 |  |  | 0.45 | III |
| 12 | Ул. Молодёжная | 4200 | 0.7 | 0.7 |  |  | V |
| П. Улёмский |
| 13 | Ул. Лесная | 5400 | 0.9 |  |  | 0.9 | III |
| П. Комсомольский |
| 14 | Ул. Лесная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 | III |
| 15 | Ул. Боровая | 6000 | 1 |  |  | 1 | III |
| 16 | Ул. Заречная | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 | III |
| С. Васильевка |
| 17 | Ул. Центральная | 2400 | 0.4 | 0.4 |  |  | V |
| 18 | Пер. Центральный | 3000 | 0.5 |  |  | 0.5 | III |
| 19 | Ул. Им. Василия Егорова | 9000 | 1.5 |  |  | 1.5 | III |
| 20 | Пер. Им. Василия Егорова | 6600 | 1.1 |  |  | 1.1 | III |
| 21 | Пер. Озёрный | 1800 | 0.3 |  |  | 0.3 | III |
| 22 | Ул. Луговая | 3600 | 0.6 |  |  | 0.6 | III |
| 23 | Ул. Гаражная | 32400 | 5.4 | 5.4 |  |  | V |
| П. Тростянка |
| 24 | Ул. Луговая | 4200 | 0.7 |  |  | 0.7 | III |
| 25 | Пер. Луговой | 1800 | 0.3 |  |  | 0.3 | III |

Общая протяженность улиц составляет 20.2 км, в том числе по покрытию: асфальт – 10.2  км, щебень – 0.2 км, грунт – 9.8 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

В п. Комсомольский имеется автомобильный мост через овраг.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Подсолнечное – а/ц

Централизованным водоснабжением посёлок обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин расположенных в жилой зоне на востоке по ул. Центральная, оборудованные погружными насосами ЭЦВ. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены  водонапорная башня(расположены на востоке села на ул. Центральная), емкостью 25м3. Сети водопровода тупиковые, общей протяженностью 3,5км. Материал труб -  Сталь  ф76мм. Износ труб 99%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из пожарного гидранта(по ул. Центральная), крана на ВБ и из поверхностного водоема.

# Село Васильевка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной на юге за границей села, оборудованные погружными насосами ЭЦВ  Зона санитарной охраны – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включена 1 водонапорная башня, емкостью 12м3. , тупиковые сети водопровода ф76мм, общей протяженностью 0,4км. Материал труб -  сталь ф76. Износ труб 99%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из пожарного водоема и из бочки с краном на ул. Центральной.

посёлок Комсомольский

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 1 артезианской скважины, расположенной в жилой зоне по ул. Лесная11Б, оборудованные погружными насосами ЭЦВ.  Зона санитарной охраны – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включена 1 водонапорная башня, емкостью 7м3. , тупиковые сети водопровода , общей протяженностью 1км. Материал труб -  сталь . Износ труб 10%.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из  крана с ВБ на ул. Лесная.

посёлок Тростянка и посёлок Улемский

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из индивидуальных источников(шахтных колодцев).

# Село Соковнинка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин расположенных на севере по ул. Животноводов 10а, 10б, оборудованные погружными насосами ЭЦВ. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены  водонапорная башня(расположены на севере села на ул. Животноводов), емкостью 25м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 3,6км. Материал труб -  чугун  ф76мм. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 23 пожарных гидрантов.

##### 2.4.5.1.2.  Водоотведение

село Подсолнечное – а/ц, село Васильевка,  село Соковнинка, посёлок Тростянка,  посёлок Улемский

Централизованная канализация  в селе отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Подсолнечное – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здания  школы,     СДК и детского сада с библиотекой.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная в пер.Центральный, 5а, оборудованная котлами «Хопер 100» -  2 шт (установленная мощность 200 кВт).

Источником тепла детского сада с библиотекой является котельная, расположенная на ул.Центральная, 35, оборудованная котлами «Хопер 100» -  1 шт (установленная мощность 100 кВт).

Источником тепла СДК является котельная, расположенная на ул.Центральны, 35, оборудованная котлами МИКРО100 -  1 шт (установленная мощность 100 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С.

Источником тепла магазина по ул.Центральная является котел АОГВ-29.

Источником тепла администрации по ул.Центральная, 43 является котел АОГВ-29.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

село Васильевка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здания  школы и СДК.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная по ул.Центральная, оборудованная котлами «Хопер 100» -  1 шт (установленная мощность 100 кВт).

Источником тепла СДК является мини котельная, расположенная в пер.Прудковый, оборудованная котлами «Яик-25» - 1 шт (установленная мощность 25 кВт).

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

# Село Соковнинка

Источником тепла СДК является мини котельная, расположенная ул.Октябрьская, 81, оборудованная котлами «Prothert-35» - 1 шт (установленная мощность 35 кВт).

поселок Улемский, п.Комсомольский, п.Тростянка.

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение.

село Подсолнечное – а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит г/пр Могутово. По  подземному газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№85, где газ снижается до низкого давления и по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей 16,7 км.

село Васильевка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит г/пр Могутово. По  подземному газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№82, где газ снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей 12,5 км.

# Село Соковнинка

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №116. По  подземному газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№140, где газ снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей 3,3 км.

поселок Улемский, п.Комсомольский, п.Тростянка.

# Централизованным газоснабжением поселоки  не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5 Электроснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Подсолнечное обеспечены централизованным электроснабжением.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции напряжением 35/10 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Головная подстанция  ПС 35/10 Алдаркино.

Расположена в с. Соковнинка и обеспечивает электроэнергией села Соколовка, Подсолнечное, Васильевка, поселки Улемский, Тростянка.

Головная подстанция  ПС 35/6 Могутово

Расположена в с. Комсомольский

Протяженность и марки электрических сетей 6 – 10 кВ от головной	 подстанции ПС 35/10 Алдаркино.

воздушные, сечением ВЛ-10 и ВФ 1 п/с Алдаркино 3,6км

ВЛ-10 и ВФ 2 п/с Алдаркино 21,6км

ВЛ-10 и ВФ 7 п/с Алдаркино 3,6км

ВЛ-10 и ВФ 5 п/с Петровка 17км

Протяженность и марки электрических сетей 6 кВ от головной подстанции ПС 35/6 Могутово

воздушные, сечением   ВЛ-6 п/с Комсомольский 3,1км.

# Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в с.п. Подсолнечное, питающихся по ЛЭП 10 кВ

по состоянию на 01.01. 2008г.

Таблица №9

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП 10/0,4 алд. 101/100 | с. Соковнинка |
| 2 | КТП 10/0,4 алд. 102/100 | с. Соковнинка |
| 3 | КТП 10/0,4 алд. 103/400 | с. Соковнинка |
| 4 | КТП 10/0,4 алд. 104/100 | с. Соковнинка |
| 5 | КТП 10/0,4 алд. 105/100 | с. Соковнинка |
| 6 | КТП 10/0,4 алд. 106/250 | с. Соковнинка |
| 7 | КТП 10/0,4 алд. 107/63 | с. Соковнинка |
| 8 | КТП 10/0,4 алд. 201/250 | с. Подсолнечное |
| 9 | КТП 10/0,4 алд. 202/400 | с. Подсолнечное |
| 10 | КТП 10/0,4 алд. 203/63 | с. Подсолнечное |
| 11 | КТП 10/0,4 алд. 209/160 | с. Подсолнечное |
| 12 | КТП 10/0,4 алд. 213/160 | с. Подсолнечное |
| 13 | КТП 10/0,4 алд. 204/100 | с. Васильевка |
| 14 | КТП 10/0,4 алд. 205/63 | с. Васильевка |
| 15 | КТП 10/0,4 алд. 206/100 | с. Васильевка |
| 16 | КТП 10/0,4 алд. 207/400 | с. Васильевка |
| 17 | КТП 10/0,4 алд. 208/100 | с. Васильевка |
| 18 | КТП 10/0,4 алд. 210/100 | с. Васильевка |
| 19 | КТП 10/0,4 алд. 211/160 | с. Васильевка |
| 20 | КТП 10/0,4 алд. 212/250 | с. Васильевка |
| 21 | КТП 10/0,4 алд. 701/63 | п. Улемский |
| 22 | КТП 10/0,4 пет. 504/63 | п. Тростянка |
| 23 | КТП КМ 250/6-0,4кВ | п.Комсомольский |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонная связь в сельском поселении Подсолнечное обеспечивается в соответствии с данными, приведенными в Таблице №10.

# Телефонизация с.п. Подсолнечное

# Таблица №10

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| АТС местоположение емкость | с. Подсолнечное, Центральная, 35 240 номеров |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационная зона сельского поселения представлена лесами, которые могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности, а также акваториями и прибрежными зонами рек и прудов.

Озелененные территории общего пользования отсутствуют.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения Подсолнечное представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в разных частях сельского поселения. В настоящее время часть производственных площадок используется по прямому назначению, на некоторых площадках производственная деятельность не осуществляется.

На территории с. п. Подсолнечное расположены: к/з им. Чапаева, СПК «Васильевский», ООО «Родное подворье», АКХ «Весь», КХ «Тверь».

Близость производственных зон к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица №11

# Перечень предприятий сельскохозяйственного назначения с. п. Подсолнечное

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, №дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зерносклады АКХ «Весь», КХ «Тверь» | (с. Подсолнечное), |  |  |  | частная |
| 2.2 | МТС | (с. Подсолнечное), |  |  |  | частная |
| 2.3 | Зерноток | (с. Подсолнечное), |  |  |  | частная |
| 2.4 | Тракторная бригада АКХ «Весь» | (с. Подсолнечное), |  |  |  | частная |
| 2.5 | МТФ | (с. Подсолнечное), | животноводство | 541 голов. |  | частная |
| 2.7 | Зерноток | (с. Соковнинка) |  |  |  | частная |
| 2.8 | Ферма КРС ООО «Родное подворье» | (с. Соковнинка) | животноводство | 100 голов |  | частная |
| 2.9 | МТМ | (с. Васильевка) |  |  |  | частная |
| 2.11 | Зерноток | (с. Васильевка) |  |  |  | частная |
| 2.12 | Ферма КРС | (с. Соковнинка) | животноводство | 100 голов |  | частная |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

На территории сельского поселения  Подсолнечное  располагается 9 кладбищ.

За границами села Подсолнечное, к северо-западу от населённого пункта, расположено кладбище площадью 0,9 га и кладбище площадью 0,17 га.

В районе села Васильевка располагается 3 кладбища: к северо-западу от села площадью 0,13 га, в северной части села площадью 0,69 га, к юго-востоку от села площадью 0,3 га.

К юго-западу от села Соковнинка расположено кладбище площадью 0,38 га.

К юго-западу от посёлка Тростянка находится кладбище площадью 0,48 га, к северо-западу от посёлка - площадью 0,21 га.

К северо-западу от поселка Улемский расположено кладбище площадью 0,12 га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

На территории сельского поселения Подсолнечное, в 300 м к северо-востоку от села Подсолнечное расположен скотомогильник.

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

# Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Подсолнечное включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Геологические отложения триаса;

    - Гостевский шихан;

    - Неприкский борок;

    - Урочище «Марьин пупок»;

    - Урочище «Мечеть»;

    - Осинник в истоках р. Лозовки.

В границах сельского поселения Подсолнечное памятников природы регионального значения не выявлено.

В границах проектирования располагается национальный парк федерального значения «Бузулукский бор».

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень основных производственных объектов с.п. Подсолнечное представлен в таблице №12

Таблица №12

Объекты производственного назначения сельского поселения Подсолнечное

| № п/гп | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Зерносклады АКХ «Весь», КХ «Тверь» | (с. Подсолнечное), |  |  | 50 |
| 2.2 | МТС | (с. Подсолнечное), |  |  | 300 |
| 2.3 | Зерноток | (с. Подсолнечное), |  |  | 100 |
| 2.4 | Тракторная бригада АКХ «Весь» | (с. Подсолнечное), |  |  | 100 |
| 2.5 | МТФ | (с. Подсолнечное), | животноводство | 541 голов. | 300 |
| 2.6 | Пилорама | С. Соковнинка | деревообработка |  | 100 |
| 2.7 | Зерноток | (с. Соковнинка) |  |  | 100 |
| 2.8 | Ферма КРС ООО «Родное подворье» | (с. Соковнинка) | животноводство | 100 голов | 100 |
| 2.9 | МТМ | (с. Васильевка) |  |  | 100 |
| 2.10 | Пилорама | С. Васильевка | деревообработка |  | 100 |
| 2.11 | Зерноток | (с. Васильевка) |  |  | 100 |
| 2.12 | Ферма КРС | (с. Соковнинка) | животноводство | 100 голов | 100 |
| 2.13 | Пилорама | П.Комсомольский | деревообработка |  | 100 |
| 2.14 | Мастерские | П.Комсомольский |  |  | 300 |

# Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Подсолнечное канализационные очистные сооружения не выявлены.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Подсолнечное расположены кладбища:

- В 60 м на северо-запад от с. Подсолнечное (площадь 0,9 га);

- В 1790 м на северо-запад от с. Подсолнечное (площадь 0,17 га);

- Северо-восточная окраина с. Васильевка (площадь 0,69 га);

- В 480 м на юго-восток от с. Васильевка (площадь 0,3 га);

- В 90 м на северо-запад от с. Васильевка (площадь 0,13 га);

- В 40 м на северо-запад от п. Тростянка (площадь 0,21 га);

- В 1710 м на юго-запад от п. Тростянка (ур. Комаровка) (площадь 0,48 га);

- В 180 м на северо-запад от п. Улемский (площадь 0,12 га);

- Юго-западная окраина с. Соковнинка (площадь 0,39 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Подсолнечное, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 300 м на северо-восток от с. Подсолнечное, на территории несанкционированной свалки. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость. В настоящее время захоронения не производятся. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Кроме того, на территории проектирования в 930 м на юго-восток от с. Соковнинка, расположен закрытый скотомогильник, представляющий собой земляную яму.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Подсолнечное

Твердые бытовые отходы с. Подсолнечное размещаются на несанкционированной свалке в 200 м от с. Подсолнечное. Свалка стихийно образовалась вокруг скотомогильника. Из-за естественной диссипации отходов, свалка занимает значительную площадь – порядка 3 га.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с.п. Подсолнечное оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Подсолнечное пересекают ЛЭП напряженностью 10,35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Подсолнечное расположена электроподстанция ПС «Алдаркино». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7 Транспортная инфраструктура

# Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Подсолнечное представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Долматовка – Комсомольский» (3 категории,2 полосы движения);

- «Долматовка – Комсомольский» - Соковнинка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Долматовка – Комсомольский» - Подсолнечное – Васильевка» (4 категории,2 полосы движения);

Местного значения

- «Долматовка - Комсомольский» - Улемский» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 и 3 категории с двумя полосами движения составляет 65 и 75 м соответственно.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Подсолнечное пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице №13.

# Таблица №13

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Подсолнечное

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Покровка-Кротовка 1» | 350 | 100 |
| Нефтепровод «СУ-18-Луганский товарный парк» | 250 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-18-УКНП-2» | 250 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-20-СУ-14» | 250 | 75 |
| Нефтепровод «СУ-20-Луганский товарный парк» | 200 | 75 |

### 2.5.4. Охранные зоны

# Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

# ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

# Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона рек  Тростянка и Колтубанка (протяженность 30  и 26,3 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Винносборный, Дорожков, реки/ручьи Елшанка, Печинка, Второй, Черталык) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Подсолнечное составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Подсолнечное используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качеств

# Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Подсолнечное расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

# Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

# Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

# Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Подсолнечное обслуживается ПСЧ № 138, расположенной в с. Борское. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям технического  регламента - 20 минутам в сельских поселениях.

Необорудованные пожарные съезды имеются: в п. Комсомольский, в с. Васильевка, в с. Подсолнечное и с. Соковнинка, забор воды осуществляется также из пожарных гидрантов и ёмкостей с запасом воды для пожаротушения.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Борский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Подсолнечное были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Борский Самарской области»:

- по развитию транспортной инфраструктуры - строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Борский Самарской области согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе.

- по развитию системы газоснабжения - техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий, развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей, строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения - реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Васильевка, Подсолнечное, Соковнинка. По данным администрации сельского поселения требуется строительство отдельно стоящего здания ФАП в с. Подсолнечное.

- по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры и спорта - реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селах Подсолнечное, Соковнинка. В связи с тем, что существующее футбольное поле с. Соковнинка расположено за границами населённого пункта, и включение его в границы села не представляется возможным из-за сложившейся ситуации с земельными участками, генеральным планом предлагается строительство плоскостных спортивных сооружений в границах населённого пункта.

- мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды:

выявление и ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией занимаемых ими территорий,

строительство ямы Беккари в районе села Васильевка,

консервация закрытого скотомогильника с рекультивацией занимаемой им территорий в районе села Соковнинка,

приведение действующего объекта размещения биологических отходов в районе села Подсолнечное, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

реконструкция гидротехнических сооружений пруда Скобелевский в районе села Подсолнечное и поселка Тростянка. По данным администрации сельского поселения на водных объектах в районе п. Тростянка гидротехнические сооружения отсутствуют, но планируется строительство плотины на водном объекте к юго-западу от посёлка Тростянка.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Подсолнечное, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Подсолнечное.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Подсолнечное по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Подсолнечное на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Подсолнечное к 2020 году сократится до 1077 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 951 человека. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Подсолнечное по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Подсолнечное с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Подсолнечное рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Подсолнечное можно разместить 338 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Борский – 2,5 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Подсолнечное, при полном их освоении будет проживать 1014 человек.

В целом численность населения с.п. Подсолнечное к 2020 году возрастет до 1541 человека, к 2033 г. – до 2169 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Подсолнечное с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 69 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 82 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет;

- 16 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №14 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Подсолнечное с учетом освоения резервных территорий.

# Таблица №14

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Подсолнечное с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 2012 г. | Расчетный срок 2033 г. |  |
| с.п. Подсолнечное |
| 1 | Общая численность населения | 1155 | 2169 | 1014 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 190 | 357 | 167 |
|  | до 6 лет | 78 | 147 | 69 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 94 | 176 | 82 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 18 | 34 | 16 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 689 | 1294 | 605 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 294 | 552 | 258 |

# Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы о возможном территориальном развитии поселения.

Для развития села Подсолнечное имеется резервная площадка (площадка №1) в границах населённого пункта, в его юго-восточной части, а также свободные участки в сложившейся застройке по ул. Центральная.

Развитие села Васильевка планируется в границах населённого пункта, преимущественно в юго-западной (площадка №2) и северной части, а также на небольших участках в существующей застройке по ул. Луговая, ул. В.Егорова, пер. В.Егорова.

Село Соковнинка планируется развивать в границах населённого пункта, в его юго-западной (площадка №3) и северо-восточной части.

Территориальное развитие посёлков Комсомольский, Тростянка и Улемский генеральным планом не предусматривается.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

Функциональные зоны сельского поселения Подсолнечное представлены в таблице № 15

Характеристика функциональных зон сельского поселения

Таблица №15

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (блокированными не более двух блоков) и малоэтажной застройки | 418.838 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), | 6.2828 | 4 | х |
|  |  | размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) |  |  |  |
|  | Зона рекреационного назначения |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, зона естественного природного ландшафта, зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 89.0333 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи и т.д.) | 10612.7909 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 50.9013 | х | 0 |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, III-V класса опасности | 22.5159 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 41.1686 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, V класса опасности | 1.6286 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования |
| 9 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 20.1513 | 3 | 300 |
| 10 | П1-4 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов IV-V класса опасности | 1.9744 | 3 | 100 |
| 11 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 1.3827 | 3 | 50 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 12 | И-Т | Зона, занятая объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | 90.1178 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |
| 13 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 5.4937 | х | 50 |
| 14 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0.0652 | х | 1000 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов. Предполагается индивидуальная жилая застройка (одноквартирные и двухквартирные жилые дома c приусадебными участками).

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Порядок предоставления земельных участков на территории м.р. Борский Самарской области для строительства утверждён «Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области» №306 от 17.09.2009 года.

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята средняя площадь участка – 2000 кв. м.

Для развития жилой зоны запланированы территории:

- в с. Подсолнечное на площадке №1, площадью 13,5 га, в существующей застройке по ул. Центральная, площадью 4,8 га;

- в с. Васильевка на площадке №2, площадью 13,5 га, в существующей застройке на свободных участках, общей площадью 25,1 га;

- в с. Соковнинка на площадке №3, площадью 8,4 га, в существующей застройке по пер. Октябрьский, площадью 2,4 га.

Развитие жилой зоны в поселках Комсомольский, Тростянка, Улемский не предусматривается.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 50700 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего составит 77731 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 35,8 кв.м/чел.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица №16

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Подсолнечное |
| 1 | 67 одноквартирных жилых домов (13,5 га) | С. Подсолнечное, Площадка №1 | 10050 кв. м. общей площади. (201 человек) | жилая | строительство | частная |
| 2 | 24 одноквартирных жилых дома (4,8 га) | С. Подсолнечное,, уплотнение по ул. Центральная | 3600 кв. м. общей площади. (72 человека) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 91 одноквартирный жилой дом |  | 13650 кв. м. общей площади. (273 человека) |  |  |  |
| С. Васильевка |
| 3 | 67 одноквартирных жилых домов (13,5 га) | С. Васильевка Площадка №2 | 10050 кв. м. общей площади. (201 человек) | жилая | строительство | частная |
| 4 | 28 одноквартирных жилых домов (5,6 га) | С. Васильевка, уплотнение застройки по ул. Луговая | 4200 кв. м. общей площади. (84 человека) | жилая | строительство | частная |
| 5 | 10 одноквартирных жилых домов (1,9 га) | С. Васильевка, уплотнение застройки по пер. Центральный | 1500 кв. м. общей площади. (30 человека) | жилая | строительство | частная |
| 6 | 44 одноквартирных жилых дома (8,8 га) | С. Васильевка, уплотнение застройки по ул. В. Егорова | 6600 кв. м. общей площади. (132 человека) | жилая | строительство | частная |
| 7 | 39 одноквартирных жилых домов (7,8 га) | С. Васильевка, уплотнение застройки по пер. В. Егорова | 5850 кв. м. общей площади. (117 человек) | жилая | строительство | частная |
| 8 | 5 одноквартирных жилых домов (1,0 га) | С. Васильевка, уплотнение застройки по пер. Озёрный | 750 кв. м. общей площади. (15 человек) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 193 одноквартирных жилых дома |  | 28950 кв. м. общей площади. (579 человек) |  |  |  |
| С. Соковнинка |
| 9 | 42 одноквартирных жилых дома (8,4 га) | С. Соковнинка, Площадка №3 | 6300 кв. м. общей площади. (126 человек) | жилая | строительство | частная |
| 10 | 12 одноквартирных жилых домов (2,4 га) | С. Соковнинка, уплотнение застройки по пер. Октябрьский | 1800 кв. м. общей площади. (36 человек) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 54 одноквартирных жилых дома |  | 8100 кв. м. общей площади. (162 человека) |  |  |  |
| П. Комсомольский |
| 11 | Развитие не предусматривается |  |  |  |  |  |
| П. Улемский |
| 12 | Развитие не предусматривается |  |  |  |  |  |
| П. Тростянка |
| 13 | Развитие не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Всего по сел.пос. | 338 одноквартирных жилых домов |  | 50700 кв. м. общей площади. (1014 человек) |  |  |  |

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок строительства:

- село Подсолнечное до 723 человек,

- село Васильевка до 879 человек,

- село Соковнинка до 474 человек,

- поселок Комсомольский до 69 человек,

- поселок Тростянка до 12 человек,

- поселок Улемский до 12 человек.

# Всего по поселению до 2169 человека.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №17

# Расчёт объектов обслуживания

# Таблица №17

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (147) | 103 | 25 | 78 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (176), 75% детей от 16 до 17 лет (34) | 202 | 102 | 100 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | не указано в задании | 4 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | - | 3 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1.7 | 0,15 | 1,55 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 434 | 144 | 280 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 217 | - | 217 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 230 | 500 | 450 | 50 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 13,0 | 25,2 | - |
|  |  | чит. мест | 5 | 11 | 30 | - |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 192 | 417 | 114,6 | 302,4 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 87 | - | 87 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 15 | - | 15 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 65 | - | 65 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 3,2 | - | - |
|  | бани | место | 7 | 15 | - | 15 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 13 | - | 13 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Борский Самарской области на территории сельского поселения Подсолнечное предусматривается:

Таблица № 18

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | С. Васильевка, Ул.Центральная, 21 | После реконстр. с аптечным отделом | Общественно-деловая | Реконструкция | Муниципального района |
| 5.3 | ФАП | с. Соковнинка, ул. Октябрьская, 83 | После реконстр. с аптечным отделом | Общественно-деловая | Реконструкция | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.2 | Спортивная площадка при школе | с.Подсолнечное, ул. Молодежная, 1 | 0.15 га | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |

# Генеральным планом на территории сельского поселения Подсолнечное предусматривается:

# Таблица № 19

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ДОУ | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, 35 | 35 мест (увеличение на 10 мест) | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |
| 3.1 | ДОУ | С. Васильевка, Пер. В. Егорова | 45 мест | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
| 3.2 | ДОУ | с. Соковнинка, | 25 мест | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Подсолнечный филиал МОУ Петровской СОШ, образовательный центр | С. Подсолнечное, Ул. Молодёжная, 1 | 202 учащихся (увеличение на 100 мест) | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | с.Подсолнечное, ул. Центральная, | с аптечным отделом | Общественно-деловая | Строительство | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивный зал при школе | с.Подсолнечное, ул. Молодежная, 1 | 170 м2 площади пола (увеличение на 26 м2) | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |
| 7.3 | Бассейн | С. Подсолнечное, Площадка №1 | 220 м2 зеркала воды | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 7.4 | Спортивный зал | С. Васильевка, Площадка №2 | 180 м2 площади пола | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| 7.5 | Спортивный зал (пристрой к СДК) | С. Соковнинка, Ул. Октябрьская, 81 | 90 м2 площади пола, | Общественно-деловая | строительство | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.3 | СДК | С. Васильевка, пер.им. В. Егорова, 8 | 200 мест (увеличение на 50 мест) | Общественно-деловая | реконструкция | Сельского поселения |
| 8.1 | Культурно-ремесленный центр | С. Соковнинка, Ул. Октябрьская |  | Общественно-деловая | строительство | частная |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | магазин | С. Подсолнечное, Площадка №1 | 110 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 9.2 | магазин | С. Васильевка, Площадка №2 | 130 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 9.3 | Магазин | С. Соковнинка, Ул. Октябрьская | 60 кв. м торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | С. Подсолнечное, Площадка №1 | 30 мест | Общественно-деловая | Строительство | частный |
| 10.2 | Кафе | С. Васильевка, Площадка №2 | 35 мест | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 10.3 | Кафе | С. Соковнинка, Ул. Октябрьская | 25 мест | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | предприятие бытового обслуживания | С. Подсолнечное, Площадка №1 | 5 рабочих мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 11.2 | предприятие бытового обслуживания | С. Васильевка, Площадка №2 | 6 рабочих мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 11.3 | предприятие бытового обслуживания | С. Соковнинка, Ул. Октябрьская | 4 рабочих места | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 12.1 | предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной самообслуживания, баней | С. Подсолнечное, Ул. Центральная | на 65 кг белья в смену, на 15 мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | административное здание с размещением: Администрации сельского поселения, правления колхоза им. Чапаева, АТС, почты | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, | 10 рабочих мест 10 рабочих мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Православный храм | С. Подсолнечное, Ул. Центральная, |  | Общественно-деловая | Строительство | частная |

#### 3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Борский, на территории сельского поселения Подсолнечное не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Зона производственного использования сельского поселения сохраняется преимущественно на существующих площадках, с понижением класса опасности предприятий, при необходимости, за счет реконструкции и модернизации производства.

Генеральным планом предусматривается перенос существующей пилорамы в п.Комсомольский на другую площадку, в планируемую зону производственного использования, расположенную в северной части посёлка (2.1), с целью удаления от жилой зоны на расстояние ориентировочной СЗЗ.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Подсолнечное предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторами) по согласованию с администрацией поселения.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

село Подсолнечное – а/ц, село Васильевка, село Соковнинка

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходима реконструкция и увеличение производительности существующих водозаборов до требуемой, в с. Подсолнечное увеличение на 162 м3/сут., в с. Васильевка на 233 м3/сут., в с. Соковнинка увеличив на 104 м3/сут.

- строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей на площадках под новое строительство;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана, всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить выше перечисленные мероприятия.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется в с. Подсолнечное  из существующих и проектируемых пожарных гидрантов, поверхностных водоёмов, в с. Васильевка из проектируемых пожарных гидрантов, поверхностного водоема, с. Соковнинка из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Предусмотрено строительство пирсов

посёлок Комсомольский, посёлок  Тростянка, посёлок Улемский

Развитие не предусматривается. Пожаротушения осуществляется из поверхностных водоемов. Предусмотрено строительство пирсов.

Таблица № 20

# Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Подсолнечное – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Ул. Центральная 24 инд.ж. д | 72 | 17,28 | 4,21 | 54 | 5,04 |  | 17,28 |  |
|  | Новое строительство |
| 1.2 | Площадка № 1 67 инд. ж. д. | 201 | 48,24 | 9,15 | 54 | 14,07 | 1.895 | 48.24 |  |
| 1.3 | Строительство ФОК. с бассейном 220 м2 |  | 11,00 подпитх-быт 12,00 | запол 16,00 х-быт 7,00 |  |  |  | техн м3 11,0 х-быт 12,0 |  |
|  | Итого |  | 161,63 | 1,895 | 88,52 |  |
|  | Село Васильевка Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | ул. Луговая 28 инд.ж. д | 84 | 20.16 | 4.8 | 54 | 5.88 | 1.295 | 20.16 |  |
| 2.2 | Пер. Центральный 10 инд.ж. д | 30 | 7,2 | 1,76 | 54 | 2,1 | 3.340 | 7.20 |  |
| 2.3 | пер. В. Егорова 44 инд.ж. д | 132 | 31,68 | 6,86 | 54 | 9,24 | 1,656 | 31,68 |  |
| 2.4 | пер. В. Егорова 39 инд.ж. д | 117 | 28,08 | 6,69 | 54 | 8,19 | 1,533 | 28,08 |  |
| 2.5 | Пер. Озерный 5 инд.ж. д | 15 | 3,60 | 0,88 | 54 | 1,05 | 0.313 | 3,60 |  |
|  | Новое строительство |
| 2.6 | Площадка № 2 67 инд. ж. д. | 201 | 48,24 | 9,15 | 54 | 14,07 |  | 48.24 |  |
|  | Итого |  | 233.49 | 8.137 | 138.96 |  |
|  | Село Соковнинка Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | Пер. Октябрьский 12 инд.ж. д | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 | 0,558 | 8,64 |  |
|  | Новое строительство |
| 3.2 | Площадка № 3 42 инд. ж. д. | 126 | 30,24 | 6,88 | 54 | 8,82 | 1.521 | 30,24 |  |
|  | Итого |  | 104,22 | 2.079 | 38,88 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 499,34 | 12,11 | 266,36 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0.499 тыс. м3/сут | 12,111 | 0,266 тыс. м3/сут. |  |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

село Подсолнечное – а/ц, село Васильевка, село Соковнинка, поселок Комсомольский, посёлок  Тростянка,  посёлок Улемский

В населённых пунктах сельского поселения Подсолнечное централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана, ввиду того, что проектная численность населения значительно увеличится, для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям;

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий и существующей застройки осуществляется по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, очистки и сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице № 21

Таблица №21

# Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор села Подсолнечное | в восточной части села Подсолнечное, по ул. Центральной | Увеличить производительность на 162 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор села Васильевка | К югу от села Васильевка, за границей н.п. | Увеличить производительность на 233 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор села Соковнинка | В северной части села Соковнинка, по ул. Животноводов 10а, 10б | Увеличить производительность на 104 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода С. Подсолнечное | С. Подсолнечное, Площадка N 1 | L= 1.895 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода С. Васильевка | С. Васильевка: пер. Озерный, ул. В. Егорова, пер. Прудковый, ул. Центральная, ул. Луговая | L= 8,137 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Соковнинка | с. Соковнинка: ул. Октябрьская, пер. Лесной, пер. Октябрьский | L= 1,521 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Соковнинка | с. Соковнинка, Площадка N 3 | L= 0,558 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Подсолнечное - а/ц, село Васильевка, село Соковнинка, поселок Комсомольский, поселок Улемский, поселок Тростянка

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство будет обеспечиваться теплом от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица №22

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Подсолнечное |
| 1.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 1.2 | ДОУ | 10 мест | 32 500 |
| 1.3 | Филиал МОУ Петровской СОШ | 100 мест | 166 000 |
| 1.4 | Бассейн | 200 м2 | 520 000 |
| 1.5 | Магазин общей торговой площадью | 110 м2 | 19 800 |
| 1.6 | Кафе | 30 мест | 228 000 |
| 1.7 | Предприятие бытового обслужив. | 5 раб. Мест | 50 700 |
| 1.8 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней | 65 кг белья 15 мест | 76 000 |
| 1.9 | Административное здание |  | 40 000 |
| 1.10 | Православный храм |  | 50 000 |
|  | Итого |  | 1 199 000 |
|  | Село Васильевка |
| 2.1 | ДОУ | 45 мест | 146 250 |
| 2.2 | Спортивный зал | 180 м2 | 62 000 |
| 2.3 | Реконструкция СДК | 200 мест+50 мест | 50 000 |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью | 130 м2 | 23 400 |
| 2.5 | Кафе | 35 мест | 266 000 |
| 2.6 | Предприятие бытового обслужив. | 6 раб. Мест | 60 840 |
|  | Итого |  | 608 490 |
|  | Село Соковнинка |
| 3.1 | ДОУ | 25 мест | 81 250 |
| 3.2 | Спортивный зал | 90 м2 | 31 000 |
| 3.3 | Культурно-ремесленный центр |  | 40 000 |
| 3.4 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 11 700 |
| 3.5 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 3.6 | Магазин общей торговой площадью | 60 м2 | 10 800 |
| 3.7 | Предприятие бытового обслужив. | 4 раб. Мест | 40 600 |
|  | Итого |  | 405 350 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 212 840 |
|  | ТЭП |  | 449,2 Гкал/год |

В п. Комсомольский, п. Улемский, п. Тростянка развитие не предусматривается.

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Подсолнечное - а/ц, село Васильевка, село Соковнинка, поселок Комсомольский, поселок Улемский, поселок Тростянка

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладку вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки на расчетный срок строительства.

Таблица №23

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Подсолнечное |
| 1.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.2 | ДОУ |  |  |  | 5,1 |  |
| 1.3 | Филиал МОУ Петровской СОШ |  |  |  | 26,04 |  |
| 1.4 | Бассейн |  |  |  | 81,57 |  |
| 1.5 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 3,11 |  |
| 1.6 | Кафе |  |  |  | 35,76 |  |
| 1.7 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 9,54 |  |
| 1.8 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, баней |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.9 | Административное здание |  |  |  | 6,27 |  |
| 1.10 | Православный храм |  |  |  | 7,84 |  |
| 1.11 | Площадка №1 | 67 | 16,75 | 155,48 |  | Н.Д-2,28 |
| 1.12 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Центральная | 24 | 8,27 | 55,69 |  | Н.Д-0,07 |
|  | Итого |  | 425,85 | Н.Д-2,35 |
|  | Село Васильевка |
| 2.1 | ДОУ |  |  |  | 22,94 |  |
| 2.2 | Спортивный зал |  |  |  | 9,72 |  |
| 2.3 | Реконструкция СДК |  |  |  | 7,84 |  |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 3,67 |  |
| 2.5 | Кафе |  |  |  | 41,73 |  |
| 2.6 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 9,54 |  |
| 2.4 | Площадка №2 | 67 | 16,75 | 155,48 |  | Н.Д-0,5 |
| 2.5 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Луговая | 28 | 9,1 | 64,97 |  | Н.Д-0,84 |
| 2.6 | Уплотнение существ. Застройки по пер.Центральный | 10 | 4,25 | 23,2 |  |  |
| 2.7 | Уплотнение существ. Застройки по ул.В.Егорова | 44 | 12,38 | 102,10 |  | Н.Д-0,18 |
| 2.8 | Уплотнение существ. Застройки по пер. В.Егорова | 39 | 11,21 | 90,50 |  | Н.Д-0,09 |
| 2.9 | Уплотнение существ. Застройки по пер.Озерный | 5 | 2,5 | 11,6 |  | Н.Д-0,32 |
|  | Итого |  | 599,48 | Н.Д-1,93 |
|  | Село Соковнинка |
| 3.1 | ДОУ |  |  |  | 12,75 |  |
| 3.2 | Спортивный зал |  |  |  | 4,86 |  |
| 3.3 | Культурно-ремесленный центр |  |  |  | 6,27 |  |
| 3.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,84 |  |
| 3.5 | Кафе |  |  |  | 29,80 |  |
| 3.6 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,69 |  |
| 3.7 | Предприятие бытового обслужив. |  |  |  | 6,37 |  |
| 3.8 | Площадка №3 | 42 | 11,83 | 97,46 |  | Н.Д-0,94 |
| 3.9 | Уплотнение существ. Застройки по пер.Октябрьский | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,87 |
|  | Итого |  | 205,82 | Н.Д-1,81 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 231,152 | Н.Д-6,09 |
|  | ТЭП |  | 2,2161 млн.м3/год | Н.Д-6,09 |

В п. Комсомольский, п. Улемский, п. Тростянка развитие не предусматривается.

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице №24.  .

# Объекты капитального строительства.

# Таблица №24

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Подсолнечное на площадке №1 | L=2,28 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Васильевка на площадке №2 | L=0,5 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Васильевка Уплотнение существ. Застройки по ул.Луговая | L= 0,84 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Васильевка Уплотнение существ. Застройки по ул.В.Егорова | L=0,18 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Васильевка Уплотнение существ. Застройки по пер. В.Егорова | L=0,09 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Васильевка Уплотнение существ. Застройки по пер.Озерный | L=0,32 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Соковнинка на площадке №3 | L=0,94 км |  |  | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Соковнинка Уплотнение существ. Застройки по пер.Октябрьский | L=0,87 км |  |  | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

# Сельское поселение Подсолнечное

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Подсолнечное, которое включает в себя село Подсолнечное, с. Васильевка, пос. Комсомольский, с. Соковнинка, пос. Тростянка, пос. Улемский, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица расчета мощности

Таблица №25

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Подсолнечное Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=67 1,02 68 | 0,9 | 61,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 8 | 1 | 8 |  |
| 3 | Плоскостные спорт. сооруж | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Бассейн | 95 | 1 | 95 |  |
| 5 | Магазин | 23 | 0,8 | 18,4 |  |
| 6 | Кафе на 30м | 31,2 | 0,6 | 18,7 |  |
| 7 | Предпр. Быт. обслуж. На 5р.м. | 7,5 | 0,4 | 3 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 207,3 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 223 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт-жил.зона 1 х 250кВА-1шт-общ.дел.зона |  |
| 12 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 13 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1000м |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки по ул.Центральной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=24 1,4 33,6 |  | Питание от сущ. ТП-203/63 с заменой тр-ра на 100Ква по ул.Центральной | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | ФАП с аптечн.киоском | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 2 | Доу НА 35М | 4,5 | 1 | 4,5 |  |
| 3 | Образц. Центр на 202 уч-ся | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 4 | Администр. здание сел. Посел. На 10р.м. | 30 | 0,8 | 24 |  |
| 5 | Комплекс предприятий быт. обслуживания с прачечной и баней | 50 | 1 | 50 |  |
| 6 | Храм | 30 | 0,8 | 30 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 140,5 Питание от сущ. ТП-201/250 с заменой тр-ра на 400Ква по ул.Центральной |  |
|  | Село Васильевка Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=67 1 67 | 1 | 67 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Плоскостные спортсооружения | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Спортзал 180м2 | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 5 | Магазин 130м2 | 32,5 | 0,8 | 26 |  |
| 6 | Кафе на 35м | 36,4 | 0,7 | 25,5 |  |
| 7 | КБО на 6р.м. | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 147,5 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 158 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт-жил.зона 1 х 160кВА-1шт-общ.дел.зона |  |
| 12 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,49 |  |  |
| 13 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки по ул.Луговой |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,38 37,8 |  | Питание от сущ. ТП-204 с заменой тр-ра на 160Ква по ул.Луговой | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение существующей застройки по пер.Центральному |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение существующей застройки по ул..Егорова |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=44 1,15 50,6 | 0,8 | 40,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Реконструкция СДК на 200м | 92 | 1 | 92 |  |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 136,5 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 147 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт-в общ.дел.зоне Часть домов присоединить к сущ. ТП-208 |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,49 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 700м по пер. Прудковый |  |  |
|  | по ул..Егорова |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=39 1,2 46,8 | 1 | 46,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=5 3,5 17,5 | 0,9 | 16 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Дет.сад на 45м | 50 | 0,9 | 45 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 82,6 Питание от сущ. ТП-210 с заменой тр-ра на 250Ква по ул.Прудковой |  |
|  | Село Соковнинка Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=42 1,18 49,5 | 1 | 49,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 52,5 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 56,5 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА- 1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,57 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 450м |  |  |
|  | Уплонение по пер.Октябрьский |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 | 1 | Питание от сущ. ТП-107/63 с заменой тр-ра на 100Ква по ул.Октябрьской | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | ДОУ на 25м | 11,5 |  |  |  |
| 2 | Спорт. зал 90м2 | 3 |  |  |  |
| 3 | Культурно-ремесл. центр | 15 |  |  |  |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 30 Питание от сущ. ТП- 104/100 с заменой тр-ра на 160Ква по ул.Лесной |  |
| 1 | Магазин 60м2 | 15 |  |  |  |
| 2 | Кафе на 25м | 26 |  |  |  |
| 3 | Предприятие быт. обслуж. На 4р.м. | 6 |  |  |  |
| 4 | Суммарная нагрузка |  |  | 47 Питание от сущ. ТП- 103/250 с заменой тр-ра на 400Ква по ул.Октябрьской |  |

# Объекты капитального строительства

# Таблица №26

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Подсолнечное Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Подстанция | Село Подсолнечное Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Воздушная линия | Село Подсолнечное Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 1000М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция ТП-Алд.203/63 (существующая) | Село Подсолнечное ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция ТП-Алд.201/250 (существующая) | Село Подсолнечное ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция | Село Соковнинка Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Воздушная линия | Село Соковнинка Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 450М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция ТП-Алд.107/63 (существующая) | Село Соковнинка Ул. Октябрьская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция ТП-Алд.104/100 (существующая) | Село Соковнинка Ул. Лесная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 10 | Подстанция ТП-Алд.103/250 (существующая) | Село Соковнинка Ул. Октябрьская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Васильевка Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Подстанция | Село Васильевка Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 13 | Воздушная линия | Село Васильевка Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 14 | Подстанция ТП-204 (существующая) | Село Васильевка Ул.Луговая | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Зона сельскохозяйственного использования | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 15 | Подстанция | Село Васильевка Пер.Прудковый | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Воздушная линия | Село Васильевка Пер.Прудковый | Длина ВЛ-10кВ- 700М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 17 | Подстанция ТП-210 (существующая) | Село Васильевка Пер.Озёрный | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемая мощность |  | 998 кВТ |  |  |  |
|  | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 2350 М |  | строительство |  |
|  | Кол-во подстанций |  | 6шт |  | строительство |  |
|  | Кол-во подстанций (существующих) |  | 7шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Подсолнечное, которое включает в себя: с. Подсолнечное, с Васильевка, с. Соковнинка, п. Тростянка, п. Улемский, п. Комсомольский, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Подсолнечное 115 номеров. Исходя из этого, телефонизация планируется от АТС, размещение которой предусматривается в планируемом здание администрации.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

# Таблица №27

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 24 дома | 24 |
| 2 | ФАП | 1 |
| 3 | ДОУ на 35 мест | 1 |
| 4 | Предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной и баней на 15 мест. | 3 |
| 5 | Административное здание с размещением: администрации сельского поселения, АТС и почты | 10 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 67 домов | 67 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживанияна на 5 р. мест. | 2 |
| 3 | Бассейн | 1 |
| 4 | Магазин 110 м. кв. | 1 |
| 5 | Кафе на 30 мест | 1 |
| Итого: | 115 |

Телефонизация с Васильевка, с. Соковники планируется засчет сотовой связи.

Развитие п. Тростянка, п.Улемский,п. Комсомольский не предусматривается.

# Объекты капитального строительства

# Таблица №28

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-1шт. | с. Подсолнечное ул. Центральная | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный-3шт | с.Подсолнечное пл. №1 | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Кабель связи | с. Подсолнечное. ул. Центральная, ул. Озерная, пл. №1 | 3,5 км | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | АТС (в планируемом административном здании (13.1) | с. Подсолнечное ул. Центральная | Планируется на 300 номеров в здании администрации | Общественно-деловая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В проекте рассматриваются основные направления развития транспортной инфраструктуры:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице № 29.

Таблица №29

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С. Подсолнечное |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.№1 | Площадка №1 | 832 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 2 | Ул.№2 | Площадка №1 | 563 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 3 | Ул.№2 | Ул. №4 – ул. Озёрная | 280 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Ул.№3 | Ул. Центральная – ул. №7 | 175 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 5 | Ул.№4 | Площадка №1 | 349 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Ул.№5 | Площадка №1 | 242 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул.№5 | Ул. №4 – ул. Озёрная | 295 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул.№6 | Площадка №1 | 275 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 9 | Ул.№7 | Ул. Центральная – ул. №3 | 176 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Продолжение пер. Озёрный | До Ул. Центральная | 342 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 3529 м |  |  |  |
|  | С. Васильевка |  |  |  |  |  |
| 11 | Ул.№1 | Ул. Центральная – пер. Прудковый | 543 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Продолжение пер. В. Егорова | Ул. №4 – пер. Озёрный | 486 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Продолжение пер. Озёрный | Ул. В. Егорова – граница н.п. | 179 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Продолжение Ул. Луговая | Ул. №8 – пер. Центральный | 1319 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 15 | Продолжение пер. Центральный | Прод. ул. Луговая - граница н.п. | 323 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 16 | Ул. №2 | Площадка №2 | 363 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 17 | Ул.№3 | Ул. Центральная – Прод. ул. Луговая | 442 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 18 | Ул.№4 | пер. В. Егорова - граница н.п. | 552 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул.№5 | Площадка №2 | 204 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 20 | Ул.№6 | Ул. Луговая - граница н.п. | 184 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 21 | Ул.№7 | Площадка №2 | 219 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 22 | Ул.№8 | Ул. Луговая - граница н.п. | 240 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 23 | Ул.№9 | Ул. Центральная – Прод. ул. Луговая | 445 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 24 | Ул.№10 | пер. Прудковый - граница н.п. | 135 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 5634 м |  |  |  |
|  | С. Соковнинка |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул.№1 | Ул. Октябрьская – ул. №4 | 370 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 26 | Ул.№2 | Ул. Октябрьская – ул. №4 | 264 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 27 | Продолжение пер. Октябрьский | Ул. Октябрьская – ул. №3 | 123 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 28 | Ул.№3 | пер. Октябрьский – ул. №1 | 241 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 29 | Ул. №4 | Ул. №1 – ул. №2 | 621 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 30 | Ул.№5 | Площадка №3 | 383 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 31 | Ул.№6 | Площадка №3 | 196 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 2198 м |  |  |  |
|  | П. Комсомольский |  |  |  |  |  |
|  | Строительство не планируется |  |  |  |  |  |
|  | П. Улемский |  |  |  |  |  |
|  | Строительство не планируется |  |  |  |  |  |
|  | П. Тростянка |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул. №1 | Ул. Луговая – пер. Луговой | 295 м | основная | строительство | сельского поселения |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |

Протяженность планируемых улиц на расчетный срок строительства составит 11,656 км.

В том числе:

главные – 0,543 км,

основные – 6, 566 км,

второстепенные – 4,547 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 31,856 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит 4,0 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения, а также преодоления естественных и искусственных препятствий.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Борский на территории сельского поселения Подсолнечное не запланированы мероприятия по размещению транспортных сооружений.

Генеральным планом также не предусматривается строительство транспортных сооружений в границах сельского поселения.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчётный срок, условно принят уровень автомобилизации - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит 650 единиц.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 585 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на перспективу необходимо 1-2 колонки;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на перспективу необходимо 3-4 поста.

Размещение объектов технического обслуживания предполагается на площадках, предназначенных для развития придорожного сервиса или в зоне производственного использования.

Генеральным планом предлагается строительство АЗС на 2 колонки и СТО на 4 поста, в с.Подсолнечное в зоне транспортной инфраструктуры автодороги общего пользования регионального значения «Долматовка – Комсомольский» - Подсолнечное – Васильевка.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 2,6 га

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №30.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок – 2,6 га

Площадь озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок – 2.6 га

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок – 12,0 м2/чел

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет на расчётный срок 1,7 га.

Мероприятия, предусмотренные проектом «Схема территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области» и генеральным планом, представлены в таблице № 30.

Площадь планируемых объектов составит на расчётный срок – 1,8 га.

Площадь открытых спортивных сооружений составит на расчётный срок – 1,95 га.

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок – 0,9 га.

# Планируемые объекты рекреационного назначения

# Таблица №30

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | сквер | С. Подсолнечное, По ул. №6 | 1,0 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.2 | сквер | С. Васильевка, По ул. №3 | 1,0 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.3 | сквер | С. Соковнинка. Ул. Лесная | 0,6 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| открытые спортивные сооружения |
| 7.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | С. Подсолнечное, Площадка №1, По ул. №6 | 0.6 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 7.2 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | С. Васильевка, По ул. №3 | 0.7 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 7.6 | Футбольное поле | с. Соковнинка, ул. Молодёжная | 0.5 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |

При разработке функционального зонирования с. п. Подсолнечное, генеральным планом был учтён проект развития с. Соковнинка (проект «ЕЛШАНКА»).

Обеспечение реализации проектных мероприятий планируется за счёт привлечения частных инвестиций.

Проект «Елшанка» - это первый проект в Самарской области по созданию поселения (на базе с. Соковнинка Борского района) основанного на принципах возрождения, сохранения и развития народной культуры, ремесел, традиций гармоничного взаимодействия с окружающей природой, а также создание в сельской местности комфортных условий для проживания людей.

В рамках реализации данного проекта предстоит решить такие задачи, как:

- развитие экологического туризма;

- популяризация сельского образа жизни среди городского населения;

- возрождение и сохранение села;

- популяризация русской народной культуры, ремесел;

- обучение и воспитание молодежи на принципах любви к Родине и сохранения наследия предков;

- создание дополнительных рабочих мест в сельской местности и привлечение специалистов для работы и постоянного проживания в селе;

- создание постоянного источника дохода для оплаты труда сельских работников в достойном размере.

Для достижения вышеперечисленных целей и задач проектом предусматривается следующее:

- создание центра ремесел и народной культуры;

- создание рекреационных зон для организации отдыха жителей и гостей села;

- развитие экологического растениеводства, основанного на принципах   пермокультуры, выращивание и поставка в города экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Организация рынка сбыта собственными силами либо подключение к существующей сети реализации;

- развитие экологического животноводства и органического земледелия (на базе существующего фермерского хозяйства);

- создание экологической среды обитания людей, очистка и обустройство родников, создание озер в рамках рекреационных зон;

- развитие рыбного хозяйства и развитие спортивного рыболовства на базе существующих и вновь создаваемых прудов;

- знакомство людей с жизнью «дикой» природы (с привлечением ресурсов Национального парка «Бузулукский Бор»);

- организация пеших, конных, велосипедных, лыжных туристических маршрутов (по согласованию с Администрацией Национального парка «Бузулукский Бор»);

- строительство гостевой деревни в рамках развития эко-туризма, популяризации сельского образа жизни среди городского населения, а также в целях привлечения денежных средств для развития Проекта;

- создание зоны индивидуального жилищного строительства с инфраструктурой, которая позволит привлечь различных специалистов (в том числе ремесленников) для постоянного проживания в село;

- освоение и применение экологически чистых методов строительства (срубовое и каркасное строительство домов с использованием экологически чистых теплоизоляционных материалов – камыша, соломы и др.);

- использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии –  солнечной энергии, а также энергии ветра и воды;

- создание питомника для разведения редких и реликтовых пород деревьев для их высадки на близлежащих территориях, а также розничной реализации;

- улучшение существующей и создание новой инфраструктуры села – обустройство дорог, проведение газа, электроэнергии, строительство школы, организация объектов культурного наследия, утилизация мусора.

Данный проект состоит из трех частей и  включает в себя:

- локальный проект, направленный на возрождение деревни и рассчитанный примерно на срок до 5 лет (краткосрочный проект);

- региональный проект, направленный на возрождение природоохраняемой зоны и рассчитанный примерно на срок до 10 лет (среднесрочный проект);

- межрегиональный проект, направленный на ренатурирование сухой степи и рассчитанный примерно на срок до 20 лет (долгосрочный проект).

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Подсолнечное предусматривается ряд мероприятий по объектам специального назначения.

Схемой территориального планирования муниципального района Борский Самарской области предусмотрены мероприятия в сфере охраны окружающей среды: 	1. Ликвидация несанкционированной свалки с последующей рекультивацией занимаемой ею территории, в районе с. Подсолнечное.

Согласно проекту «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», выполненному Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году, вывоз твердых бытовых отходов с.п. Подсолнечное планируется по маршруту: гараж - Языково — Нов. Покровка — Петровка — Васильевка — Подсолнечное — Соковнинка — Б.Алдаркино — Лесной -  полигон.

2. Консервация закрытого скотомогильника с рекультивацией занимаемой им территорий в районе села Соковнинка, и приведение действующего объекта размещения биологических отходов в районе села Подсолнечное, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Так как, скотомогильник села Подсолнечное расположен в 300 м на северо-восток от населённого пункта, что значительно меньше расстояния, установленного ветеринарно-санитарными правилами, от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов), составляющего 1000 м, генеральным планом предлагается консервации обоих скотомогильников (в районе с. Подсолнечное и с. Соковнинка) с последующей рекультивацией территории.

3. Строительство ямы Беккари в районе села Васильевка.

Генеральным планом предлагается строительство ямы Беккари (19.3) в 1000 м к северо-западу от с. Подсолнечное.

4. Генеральным планом предлагается:

- закрытие кладбищ в районе с. Подсолнечное и п. Улемский, расположенных в водоохраной зоне,

- строительство нового кладбища, площадью 1,0 га в северной части с. Подсолнечное (19.1),

- расширение существующего кладбища в с. Васильевка до 1,7 га (19.2)

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования сельского поселения сохраняется на существующих площадках, с учётом соблюдения санитарных норм и, при необходимости, корректировкой территорий сельскохозяйственных предприятий и понижением класса опасности за счет реконструкции и модернизации производства.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Борский, на территории сельского поселения Подсолнечное не запланированы мероприятия по размещению новых производств сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Подсолнечное новые объекты сельскохозяйственного назначения также не планируются.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Подсолнечное муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

# Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Ликвидации несанкционированной свалки в районе с. Подсолнечное;

- Консервации скотомогильников в районе населенных пунктов Подсолнечное и Соковнинка с последующей рекультивацией территории;

- Закрытия, расположенного в водоохраной зоне, кладбища в районе с. Подсолнечное;

- Закрытия, расположенного в водоохраной зоне, кладбища в районе п. Улемский;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

# Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

# Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Подсолнечное на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается:

- организация съезда с твердым покрытием к водоёму, расположенному в западной части с. Подсолнечное (в зоне сельскохозяйственного использования), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.1);

- организация съезда с твердым покрытием к водоёму, расположенному в юго-восточной части с. Соковнинка (в зоне сельскохозяйственного использования), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.2);

- организация съезда с твердым покрытием к водоёму, расположенному в центральной части с. Васильевка (в зоне сельскохозяйственного использования), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.3);

- организация съезда с твердым покрытием к водоёму, расположенному к северо-западу от п. Улемский (в зоне сельскохозяйственного использования), ширина съезда 3.5 м, площадка 12мх12м (18.4);

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

Так как, сельское поселение Подсолнечное обслуживается ПСЧ № 138, расположенной в с.Борское, в течение 20 минут, что соответствует требованиям технического регламента - 20 минутам в сельских поселениях, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного депо.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, однако, в связи с геологическими процессами, наблюдающимися в границах поселения (водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек, оползни, подтопление, заболачивание), необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей, на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

Допустимая минимальная глубина залегания грунтовых вод (норма осушения) устанавливается для конкретного вида использования территории. Генеральным планом не предусматривается строительство на данных участках.

3. На водных объектах, расположенных на территории сельского поселения, имеются гидротехнические сооружения для регулирования стока рек, требующие проведения соответствующих мероприятий.

В числе мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды, проектом «Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», предусмотрена реконструкция гидротехнических сооружений пруда Скобелевский в районе села Подсолнечное (18.5), ориентировочной протяжённостью 156 м и поселка Тростянка. По уточнённым данным в районе п. Тростянка планируется строительство плотины (18.6) к юго-западу от населённого пункта, ориентировочной протяжённостью 100 м.

4. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

5. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Подсолнечное образуется в год 29323,9 м3 твердых бытовых и 1466,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский, а также размещаются на несанкционированных свалках.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 8 контейнеров для ТБО в с. Васильевка, 11 контейнеров в с. Подсолнечное, 8 контейнеров в с. Соковнинка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Подсолнечное планируется по маршруту: гараж - Языково — Нов.Покровка — Петровка — Васильевка — Подсолнечное — Соковнинка — Б.Алдаркино — Лесной -  полигон.

## 3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Подсолнечное;

- границы села Подсолнечное, села Васильевка, села Соковнинка, поселка Комсомольский, поселка Тростянка, поселка Улемский, входящих в границы сельского поселения Подсолнечное Борского района.

Границы сельского поселения Подсолнечное отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Подсолнечное, границы села Соковнинка скорректированы с учетом развития зоны специального назначения в юго-западном направлении за границами НП, границы села Подсолнечное, села Васильевка, поселка Комсомольский, поселка Тростянка, поселка Улемский не изменялись, при этом границы сельского поселения Подсолнечное также отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. 	Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Подсолнечное, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Подсолнечное, села Васильевка, села Соковнинка, поселка Комсомольский, поселка Тростянка, поселка Улемский и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – села Подсолнечное, села Васильевка, села Соковнинка, поселка Комсомольский, поселка Тростянка, поселка Улемский.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОЕ

Таблица №31

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 16728.7445 | 16728.7445 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 785.7068 | 787.9819 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 299.5908 | 418.838 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1.9914 | 6.2828 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 16.067 | 16.5884 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 440.5529 | 254.1689 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 26.4377 | 89.0333 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1.067 | 3.0705 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 23.5084 | 23.5084 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 73.6769 | 73.5294 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10472.2535 | 10474.8364 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 7.1989 | 2.4884 |
| 1.1.7 | Леса | га | 5366.4 | 5366.4 |
| 1.1.8 | Водные объекты | га | 0.0 | 0.0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1155 | 2169 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 190 | 357 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 78 | 147 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 94 | 176 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 18 | 34 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 172 | 323 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 689 | 1294 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 294 | 552 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 27031 | 77731 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 23,4 | 35,8 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 25 | 105 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 102 | 202 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 4 | 4 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | 3 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0.57 | 1,95 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 144 | 440 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 220 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 450 | 500 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 25,2 | 25,2 |
|  |  | чит. мест | 30 | 30 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 115 | 415 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 90 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 65 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | - |
| 4.8.3. | бани | место | - | 15 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 15 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 4 | 4 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 20,200 | 31,856 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (показатели планируемых объктов) |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | х | 0.499 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | х | 12,111 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | х | 0,266 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | х | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | х | 998 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | х | 2,350 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | х | 449,2 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. | х | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 2,2161 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | х | Н.Д-6,09 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Подсолнечное

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Подсолнечное, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Подсолнечное, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)