Утвержден:

Решением Собрания представителей

сельского поселения Усманка

муниципального района Борскмй

Самарской области

№ 97 от 27.11.2013 г.

Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 4/2012 от 10.09. 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Борский

Генеральный план сельского поселения Усманка муниципального района Борский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в СОСТАВ сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7.Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                              С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                        И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                             А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                    Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                     Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                    А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                              О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                              Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                              А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ	21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка	21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Усманка в системе расселения Самарской области	23

2.1.3. Местоположение сельского поселения Усманка муниципального района Борский на территории Самарской области	24

2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории	24

2.1.4.1 Климат	24

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	25

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	25

2.1.4.4. Опасные природные процессы	26

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	27

2.1.4.6. Полезные ископаемые	27

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	27

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	28

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	28

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Усманка	28

2.2.1.1. Основные демографические тенденции.	28

2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский	32

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Усманка м.р. Борский	37

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Усманка	40

2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	41

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	41

2.4.1. Жилая зона	42

2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда	42

2.4.2. Общественно-деловая зона	43

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	43

2.4.3. Зона производственного использования	49

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры	49

2.4.4.1. Транспорт	49

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	49

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	49

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.	49

2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	49

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	50

2.4.5.1.Инженерное оборудование территории	50

2.4.5.1.1. Водоснабжение	51

2.4.5.1.2.  Водоотведение	51

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	51

2.4.5.1.4. Газоснабжение.	52

2.4.5.1.5 Электроснабжение	52

2.4.5.1.6. Электросвязь	53

2.4.6. Зона рекреационного назначения	54

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	54

2.4.8. Зона специального назначения	54

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	55

2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий	55

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	55

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	58

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	59

3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	59

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	60

2.5.2.3. Кладбища	60

2.5.2.4.	Объекты размещения биологических отходов	60

2.5.2.5.	Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Усманка	60

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	60

2.5.2.7 Транспортная инфраструктура	61

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	61

2.5.3.	Охранные зоны	61

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов	62

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	63

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	65

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	65

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	66

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	68

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	68

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	68

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ УСМАНКА	70

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	73

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	73

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	73

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	76

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	76

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	78

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	81

3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования	83

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры	83

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	83

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение	83

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	85

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	89

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	90

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	94

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	99

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	101

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	101

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	101

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения	106

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	106

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	106

3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения	109

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	109

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	109

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	112

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	113

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	114

3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ	114

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА	116

5. ВЫВОДЫ	120

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Усманка Самарской области № 4/2012 от 10.09. 2012  года.

При проектировании были учтены и использованы:

Материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- проект генерального плана (I этап) сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области, выполнена на  основании муниципального контракта № 13 от 07.11.08.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г. Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Борский Самарской области», выполнена на  основании муниципального контракта  № 9109 от 07.11.2008,  ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Борский Самарской области от 28.12. 2009г. №329

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области «Об установлении границ муниципального района Борский Самарской области» 25 февраля 2005 года N 59-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 53-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Борский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Усманка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Усманка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Усманка м.р. Борский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Борский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Усманка»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Усманка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Усманка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Усманка

- Территориальное планирование сельского поселения Усманка осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Усманка (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Усманка являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Усманка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Усманка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Борского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Усманка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Усманка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Борского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Усманка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Усманка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Усманка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Усманка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Усманка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Усманка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Усманка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Усманка.

# 2.КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая справка

На территории Самарского Поволжья люди впервые появились около ста тысяч лет назад. Достоверные сведения о заселении территории современного муниципального района Борский относятся к каменному веку. На территории района около села Гвардейцы археологами были исследованы курганы, в которых обнаружены захоронения разных веков: от эпохи бронзы (захоронения полтавкинской и срубной культуры) до золотоордынского времени эпохи средневековья. Наибольшее количество памятников сосредоточено на прибрежных территориях рек Самара, Таволжанка и Кутулук.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Борского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки, в укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов.

Процесс заселения принял активную форму в конце XVI – начале XVII века в  результате колонизации восточных земель и изменения в связи с этим границ Московского государства, для охраны которых были воздвигнуты крепости Самарская, Сызранская, Кашпирская.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. Для охраны районов освоения в 1731 году была воздвигнута Ново-Закамская линия укреплений, положившая начало таким поселениям, как Алексеевка, Сергиевск,  Кинель, Красный Яр.

В 1737 году в  связи с расширением границ  Российского государства на восток и юго-восток, была сооружена Самарская укрепленная линия с крепостями: Красносамарской, Борской, Ольшанской, Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской и Новосергиевской.

В XIX веке политические перемены укрепили поместных дворян. Большого размаха достигла раздача земель дворянству. В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья.

После провозглашения Советской власти на территории современного Борского района шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

16 июля 1928 г. постановлением ВЦИК «О составе округов, районов и их центров Средне-Волжской области» в составе Бузулукского округа из бывшей Борской волости был образован Борский район с центром в селе Борское. 8 октября 1928 г. его включили в состав Самарского округа. В 1936 году Средне-Волжская область была преобразована в Куйбышевскую, из  Борского района выделились Алексеевский, Богатовский, Петровский, Утевский.

В 50-х годах в Борском районе открыты месторождения нефти и газа. В 1958 году недалеко от села Борское и в двух километрах от станции «Неприк», на территории бывшего военного аэродрома началось строительство поселка нефтяников, получившего название Новоборский.

В 1962 г. Борский район был ликвидирован, в 1965 г. снова восстановлен. В его состав вошел  51 населенный пункт,  районный центр - село Борское.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Борский Самарской области образовано 13 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Усманка, состоящее из единственного населенного пункта – села Усманка, являющегося административным центром сельского поселения.

На территории с.п. Борское находится часть национального парка федерального значения «Бузулукский бор», где произрастает до пятидесяти видов деревьев и свыше шестисот видов трав.

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб его природным комплексам и объектам растительного и животного мира.

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории сельского поселения Усманка Борского района Самарской области

Таблица №1

| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| --- |
| NN | Наименование | Типология | Населённый пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| 35. | Усманка I | кург. мог. | Усманка | 0,3 км ю | не определ. | 2,50 |
| 36. | Усманка I | кург. один. | Усманка | 1,5 км сз | не определ. | 1,60 |
| 37. | Усманка II | кург. один. | Усманка | 1,5 км сз | не определ. | 1,40 |
| 38. | Усманка III | кург. один. | Усманка | 1 км з | не определ. | 2,00 |

список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории с.п. Усманка м.р. Борский Самарской области.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельская больница (комплекс)* | 1914 г. | c. Усманка |

*По данным администрации сельского поселения объект культурного наследия утрачен.

На территории села имеются обелиск и памятник героям ВОВ, находящиеся в удовлетворительном состоянии (собственность сельского поселения).

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Усманка в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Усманка входит в состав буферной зоны.

Сельское поселение Усманка муниципального района Борский, расположено в южной части района, в 10 км от автомобильной магистрали общего пользования, соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Усманка является убывающим поселением. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения с.п. Усманка составила 551 человек. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению области.

Сельское поселение Усманка располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного производства. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации и центр района.

Для сельского поселения Усманка как элемента буферной зоны рекомендовано активное заселение с поддержанием режима межселенной миграции. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

Поселение нуждается в формировании новых мест приложения труда. Приоритетным направлением является развитие объектов рекреации, туризма, обслуживания, возможны организация фермерских хозяйств, развитие производственных объектов, перерабатывающих предприятий.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Усманка муниципального района Борский на территории Самарской области

Муниципальный район Борский расположен на стыке двух крупных экономических регионов:  Уральского и Поволжского.  Он граничит на  севере с Кинель-Черкасским районом,  на западе – с Богатовским,  на юге – с Алексеевским,  на востоке – с Бузулукским районом Оренбургской области. Его площадь 2123,9 кв. м.

Сельское поселение Усманка расположено на юге муниципального района Борский Самарской области.

Законом Самарской области  №53-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Борский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Усманка

Сельское поселение Усманка граничит:

- с сельским  поселением Таволжанка муниципального района Борский;

- с сельским поселением  Герасимовка муниципального района Алексеевский;

- с сельским  поселением Заплавное муниципального района Борский;

- с Бузулукским районом Оренбургской областью.

Сельское поселение Усманка, включает 1 населённый пункт: село Усманка. Он же является административным центром поселения.

### 2.1.4. Природно-климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1 Климат

Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, поздними осенними заморозками и ранними весенними заморозками, зимними оттепелями и недостаточным неустойчивым атмосферным увлажнением.

Формирование климата происходит под воздействием континентальных воздушных масс умеренных широт, однако свободно проникают как арктические, так и тропические воздушные массы Средней Азии. Изотермы января -14° С, июля +21°С, осадков выпадает в среднем 350 мм, в районе Бузулукского бора- до 477 мм осадков. Часто случаются засухи.

В районе присутствует ветровая эрозия почв. Климат под действием антропогенных факторов ухудшается, поэтому мелеют реки, увеличивается концентрация загрязняющих веществ в водоемах.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Северная часть м.р. Борский расположена на водоразделе рр. Самара и Кутулук, относится к переходной степной полосе Высокого Заволжья и представляет собой крупноволнистую равнину. Южная часть проектируемой территории представлена надпойменной террасой р. Самары и относится к провинциям Низменного Заволжья.

По условиям геоморфологического районирования проектируемая территория приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей к югу в позднеплиоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на позднеплиоценовых (акчагыльско-апшеронских) отложениях и к северу в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Рельеф территории осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

В м.р. Борский водоносный современный аллювиальный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен к поймам рек и их притоков, наиболее широко развит в долине р. Самара. По остальным рекам прослеживается узкой, часто прерывистой полосой. Водообильность горизонта невелика. Воды в основном гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,45-0,65 г/дм3, жесткость умеренная (4,49-7,92 мг-экв/дм3). В долинах рр. Самары и Кутулук воды в основном гидрокарбонатные натриево-калиево-магниевые с минерализацией 0,14-0,43 г/дм3, участками гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,5-0,7 г/дм3. Жесткость вод различная: от очень мягких – 1,16 мг-экв/дм3 до умеренно жестких – 5,23 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости. Водоносный горизонт среднечетвертичных отложений приурочен ко второй надпойменной террасе р. Самара. По химическому составу и минерализации воды пестрые. В основном гидрокарбонатные кальциево-магниевые, местами натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,24-0,84 г/дм3, жесткие и очень жесткие 5-7 мг-экв/дм3. Водоносный локально-водоносный горизонт эоплейстоцена приурочен к отложениям, слагающим водораздел рр. Самара – Кутулук и его склоны. Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-калиево-магниевые, с минерализацией 0,26-0,87 г/дм3. Жесткость карбонатная. Водоносный акчагыльский терригенный комплекс имеет широкое распространение, слагая как склоны водоразделов, так и заполняя собой доплиоценовые врезы. Воды прослоев, в основном гидрокарбонатные кальциево–магниевые, участками гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 0,21-0,89 г/дм3, от мягких до очень жестких (1,07-9,3 мг-экв/дм3), с преобладанием устранимой жесткости. Практическое значение для целей водоснабжения водоносный комплекс имеет в основном в пределах палеодолин, где он эксплуатируется скважинами. Водоносный батский терригенный горизонт развит в южной части  проектируемой территории. Водовмещающими породами являются пески, песчаники и базальный галечник, залегающий в основании толщи. Водообильность невысокая, воды гидрокарбонатно-кальциевые пресные с минерализацией до 1 г/дм3 и жесткостью 5,6 мг-экв/дм3. Водоносный нижнетриасовый терригенный горизонт распространен на правобережье р. Кутулук и левобережье р. Самары. Водообильность его сравнительно невелика, воды гидрокарбонатные натриево-магниевые с общей минерализацией 0,5-1 г/дм3, мягкие (1,58 мг-экв/дм3). По своему химическому и бактериологическому составу воды нижнетриасового горизонта являются вполне пригодными и наиболее благоприятными по сравнению с водами других горизонтов для питьевого водоснабжения населенных пунктов. Водоносный татарский карбонатно-терригенный комплекс развит повсеместно. Залегающие в кровле разреза водоносные горизонты содержат воды гидрокарбонатные магниево-натриево-кальциевые. Ниже вскрываются воды хлоридно-сульфатные, натриево-кальциевые, минерализация вод 0,12-0,95 г/дм3, жесткость 0,38-5,67 мг-экв/дм3, с преобладанием устранимой жесткости.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Реки района относятся к бассейну Волги. Гидрографическая сеть территории с.п. Усманка представлена реками Таволжанка, протекающая через село Усманка с юга на север. На территории проектирования имеется крупный искусственный водоем – пруд на овраге Сухая Таволжанка, а также множество мелких прудов и озер.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Мечеть, Куртенький, Солоничка, Безымянка, Березовый.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых в границах проектирования не выявлены.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Почвы в Борском районе на северо-востоке - черноземы, выщелоченные и оподзоленные, в центральной части — песчаные и супесчаные. Пески подвижны. Южнее - черноземы обыкновенные и южные. В районе реки Самары почвы аллювиальные, но значительной сельскохозяйственной нагрузки они не испытывают.

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Борское  – аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные. Пески с гравием и галькой, суглинки, глины.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Содержание гумуса в пахотном черноземов южных 4-6%. Наличие карбонатов наблюдается уже в нижней половине гумусового горизонта, где отмечается уплотнение и вертикальная трещиноватость. Южные черноземы наиболее обеднены подвижным фосфором (20-26 т/га) при высокой обеспеченности калием (194-277 т/га). Водопроницаемость оценивается как хорошая. Южные черноземы характеризуются наиболее низким потенциальным плодородием среди других подтипов черноземов. Пахотные угодья на этих почвах имеют среднее и ниже среднего качество.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Усманка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями р. Таволжанка; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается памятник природы регионального значения «Урочище «Мечеть», включающая овраг Мечетный. Овраг врезается своей вершиной в северную часть Синего Сырта. По обрыву коренного берега встречаются окаменелости лабиринтодонтов и рыб. По дну оврага течет неглубокий ручей.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Усманка

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции.

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Борский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский

На территории муниципального района Борский расположены 13 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Борское (численность населения на 01.01.10 – 9025 человек).

Сельские поселения муниципального района Борский:

- Большое Алдаркино (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  663 человека;

- Борское (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей  9079  человек;

- Гвардейцы (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 1608 человека;

- Длматовка (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 917 человек;

- Усманка  (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1780 человек;

- Коноваловка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1057 человек;

- Новый Кутулук (в составе 7 населенных пунктов) – общее число жителей  1475 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  2492 человека;

- Петровка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  2062 человек;

- Подгорное (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1127 человек;

- Подсолнечное (в составе 6 населенных пунктов) – общее число жителей  1177 человека;

- Таволжанка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  766 человек;

- Усманка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей  550 человека.

В целом в муниципальном районе Борский по данным на 1.01.10 проживает 24359 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Борский близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1. Динамика естественного движения населения муниципального района Борский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Борский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области: уровень смертности в районе оказался выше, при более низком уровне рождаемости. Рис. 6.1. Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Борский.

Младенческая смертность в поселениях Борского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 2000 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался меньше средних показателей по сельскому населению области. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В настоящее время в муниципальном районе наблюдается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, вошедших в детородный возраст. Однако в дальнейшем в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Борский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Борского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Борский доля стариков превышает долю молодого населения: 25,6% против 15,7%, Таким образом, разрыв составляет 9,9%, что на 2,8% выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1,2% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Борский примерно на 0,8 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Борский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль. В 2010 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубив процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения в муниципальном районе Борский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Борский прибыло на 37 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Борский.

Население муниципального района Борский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 83,4%. Около 4,6% населения района – мордва; 0,4% - белорусы; 1, 7% - татары; 4,9% – чуваши; 1,5% - украинцы; 1,0% - армяне; 0,5% - казахи; 0,6% - цыгане.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Усманка м.р. Борский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе в с.п. Усманка. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Усманка муниципального района Борский).

По данным, предоставленным администрацией с.п. Усманка, за период с 2006 по 2010 гг. показатели уровня смертности были выше средних показателей по муниципальному району Борский в целом, а уровень рождаемости – значительно ниже. Средний коэффициент рождаемости в анализируемый период был на 5 промилле меньше среднего районного показателя, при этом средний уровень смертности был на 3,1 промилле выше. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Усманка).

В анализируемый период устойчивая депопуляция сглаживалась внешней миграцией – естественная убыль частично компенсировалась миграционным приростом. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Усманка).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Усманка муниципального района Борский (на 1 тыс. жителей)

11.1 Коэффициенты естественного движения населения с.п. Усманка

11.2 Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Усманка

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Усманка, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста. По данным, предоставленным администрацией сельского поселения Усманка, в настоящий момент в поселении наблюдается уменьшение доли детей и увеличение доли пожилого населения. (Табл. №2)

Таблица №2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Усманка на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 89 | 16,2 |
|  | до 6 лет | 35 | 6,4 |
|  | от 7 до 15 | 45 | 8,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 9 | 1,6 |
| II. | Из общей численности населения: | 551 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 80 | 14,6 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 318 | 57,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 146 | 26,4 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 172 | 31,2 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 153 | 27,8 |
|  | женщины старше 54 лет | 107 | 19,5 |
|  | мужчины старше 59 лет | 46 | 8,3 |

В демографической структуре населения с.п. Усманка доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 14,6%, это на 1,5% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Усманка составляет 27,8%, то есть превышает  средний показатель по м.р. Борский на 1,7%.

Доля трудоспособного населения в с.п. Усманка составляет 57,6%, то есть близка к уровню районного показателя. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

По данным Самарастат, за последние 10 лет число жителей в с.п. Усманка в основном сокращалось. В таблице №3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Усманка.

Таблица №3

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Усманка

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Усманка | 621 | 575 | 583 | 584 | 550 | 551 |
| село Усманка | 621 | 575 | 583 | 584 | 550 | 551 |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Усманка численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 70 человек. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Усманка).

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Усманка

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

На момент разработки генерального плана информация о категориях земель в границах сельского поселения отсутствовала. Площадь земель в границах сельского поселения Усманка по состоянию на март 1993 г. (данные, представлены администрацией сельского поселения Усманка) составляет 1022.7 га, в том числе:

- площадь в границах села Усманка 580.0 га,

- сельскохозяйственные угодья 378,5 га,

- под постройками 1.9 га,

- под древесно-кустарниковой растительностью 33,5 га,

- под водой 8.5 га,

- под дорогами, 6.1 га,

- прочие территории 14,2 га.

## 2.3.ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

Планировочная структура сельского поселения Усманка определяется особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённого пункта. Сельское поселение Усманка, включает в себя 1 населённый пункт - селоУсманка.

При разработке  генерального плана посёлка учитывается сложившаяся планировочная структура населенного пункта, наличие свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям. В восточной части сельского поселения расположено село Усманка, являющееся административным центром сельского поселения. Территория села Усманка  вытянута с север на юг - 5,18 км, с восток на запад - 1,5 км. Для села характерна живописная планировочная структура, с низкой плотностью застройки. Вдоль села с юга на север протекает река Таволжанка. Все жилые и общественные постройки расположены на левом берегу реки.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка села Усманка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

#### 2.4.1.1 Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Усманка составляет 15923.0 кв. м, в том числе государственный фонд 0.0 кв.м, муниципальный фонд 52.0 кв.м, частный фонд составляет 15871.0 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 28,8 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N 5 и 6.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Усманка

По видам собственности

Таблица №5

| № п/п | Наименование | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий жилой фонд, в т.ч. | 15923 |
|  | государственный | 0.0 |
|  | муниципальный | 52 |
|  | частный | 15871 |

По типам  застройки

Таблица №6

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 216 | 15923 |
| 2 | Блокированная застройка |  |  |
| 3 | Многоквартирная застройка (2-х,3-х этажная) |  |  |
|  | Всего: | 216 | 15923 |

В сельском поселении Усманка имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица №7

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| №пп | Наименование | Улица | № дома | Материал стен | % износа | Общая площадь м2 | Прожив. Чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом | Низовка | 7 | Дерево | 100 | 48 | 0 |
| 2 | Дом | Низовка | 13 | Дерево | 100 | 52 | 0 |
| 3 | Дом | Титовка | 13 | Дерево | 100 | 34 | 0 |
| 4 | Дом | Тюленева | 11 | Дерево | 100 | 38 | 0 |
| 5 | Дом | Тюленева | 6 | Дерево | 100 | 44 | 0 |

Площадь ветхого фонда составляет 216 кв.м.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный  центр сельского поселения Усманка сформирован в селе Усманка по улице Центральная и улице Строителей.

Общественный центр формируют здания администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты.

Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном соответствует нормативному уровню обеспеченности населения.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в таблице №8

Таблица №8

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населенный пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное, удовлет., хорошее, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Детский сад | с.Усманка, ул.Центральная, д.23 | 25 | место | удовлетворительное | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Основная образовательная школа | с.Усманка, ул.Центральная, д.23 | 320 (37) | учащиеся | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с.Усманка, ул.Центральная, д.27 | 36 | Место, посещение в смену, объект | удовлетворительное | Муниципального района |
| 5.2 | Аптека | С.Усманка, ул.Центральная, д.1а |  |  | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Медико-социальное отделение | С.Усманка, ул.Центральная, д.1а | 20 | Место | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| Объект культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК | С.Усманка, ул.Центральная, д.24 | 300 | Место, тыс.ед.хранения/читательское место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| 8.2 | Библиотека | С.Усманка, ул.Центральная, д.24 | 12300/15 |  | удовлетворительное | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | ООО «Фортуна» магазин | С.Усманка, ул.Центральная, д.22 | 30 | м2 торговой площади | удовлетворительное | Частная |
| 9.2 | Магазин ЧП Полукаров | С.Усманка, ул.Центральная, д.2 | 30 |  | удовлетворительное | Частная |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе ЧП Репин | С.Усманка, ул.Дорожная, д.4 | 10 | место | удовлетворительное | Частная |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11 |  |  |  | Рабочее место |  |  |
| 12 |  |  |  | Кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Усманка | С.Усманка, ул.Центральная, д.26 | 5 | Объект, рабочее место | удовлетворительное | Сельского поселения |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Сбербанк | С.Усманка, ул.Центральная, д.26 |  | Объект, операционная касса (место) | удовлетворительное | Частная |
| 14.2 | Почтовое отделение | С.Усманка, ул.Центральная, д.26 |  |  | удовлетворительное | Муниципального района |
| 14.3 | Узел связи | С.Усманка, ул.Центральная, д.26 | 200 |  | удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15 |  |  |  | Объект, место |  |  |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Часовня | С.Усманка Ул.Строителей |  | Объект |  | Частная |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17 |  |  |  | Место |  |  |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице № 9.

Таблица №9

Обеспеченность жителей сельского поселения Усманка

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (35) | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет,I-II ступень (45 )и 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (9) | 51 | 320 | 627 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование |  | - |  |
|  | Больницы | койка | по заданию на проектирование |  | - |  |
|  | Офис врача общей практики | объект | по заданию на проектирование |  | 1 | 100 |
|  | Аптеки | объект | по заданию на проектирование |  | 1 | 100 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0.44 | - | 0 |
|  | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 110 | - | 0 |
|  | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 55 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| . | Клубы сельских поселений | посетительское место | 400 | 220 | 300 | 136 |
|  | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 7.5 6 | 4 3 | 12.3 15 | 307 500 |
| 6 | Магазины* | м2 торг. площади | 192 | 106 | 60 | 56 |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 22 | 10 | 45 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 | 4 | - | 0 |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 30 | 16.5 | - | 0 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 1.5 | 0.8 | - | 0 |
|  | Бани | место | 7 | 4 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | - |  |
|  | Гостиница | место | 6 | 3 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

На территории сельского поселения Усманка объекты промышленного производства отсутствуют, в связи с этим зона производственного использования в поселении не сформирована.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Усманка расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Борское-Таволжанка.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённого пункта обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Внешнее сообщение сельского поселения Усманка с районным центром осуществляется автотранспортом по маршруту «Борское – Гостевка» - 1 рейс в сутки.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Хранение личного автотранспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств, автозаправочные станции и станции технического обслуживания, на территории поселения отсутствуют.

##### 2.4.4.1.4. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Таблица № 10

Существующие объекты улично-дорожной сети, расположенные в границах населенного пункта сельского поселения Усманка

(автомобильные дороги общего пользования местного значения (ФЗ №257 от 08.11.2007))

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет | Гр/щеб | Грунт |  |
| 1 | Ул.Димитровка | 12000 | 2 |  |  | 2 |  |
| 2 | Ул.Гагарина | 3600 | 0.6 |  |  | 0,6 |  |
| 3 | Ул.Центральная | 9780 | 1,63 | 1,63 |  |  |  |
| 4 | Ул.Молодежная | 8220 | 1,37 | 1,37 |  |  |  |
| 5 | Ул.Титовка | 6660 | 1,11 |  |  | 1,11 |  |
| 6 | Ул.Кооперативная | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 7 | Ул.Садовая | 1800 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 8 | Ул.Тюленева | 1200 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 9 | Ул.Низовка | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 10 | Ул.Строителей | 7200 | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 11 | Ул.Дорожная | 7200 | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 12 | Ул.Заречная | 6600 | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 13 | Въезд ул.Молодежная | 900 | 0,15 | 0,15 |  |  |  |
| 14 | Въезд ул.Центральная | 4200 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |

Общая протяженность улиц составляет 12.56 км, в том числе по покрытию: асфальт – 3.85 км, щебень – 0.0 км, грунт – 8.71 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения. В границах села Усманка имеется автомобильный мост через реку Таволжанка.

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры.

#### 2.4.5.1.Инженерное оборудование территории

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Усманка – а/ц.

Централизованным водоснабжением села обеспечивается из подземного  водозабора дебет 5,4-15,01м3/ч, мощность -4,314тыс. м3/год, состоящих из 5 артезианских скважин(2 не действуют), расположенны в жилой зоне на ул. Центральной-2шт, по ул. Димитрова-1шт,  оборудованные насосами НШ-100, производительностью 2,8л/с. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включен резервуар, емкостью 60м3. , тупиковые сети водопровода ф75-100мм, общей протяженностью 16км. Материал труб -  сталь полиэтилен. Износ труб 95%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 15пожарных гидрантов.

##### 2.4.5.1.2.  Водоотведение

село Усманка – а/ц

Централизованная канализация  в селе отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Усманка – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы   и СДК, МСО, администрации, ОВОП.

Источником тепла школы и СДК является модульная котельная, расположенная на ул.Центральная, 23, оборудованная котлами МИКРО100 -  4 шт (установленная мощность 400 кВт).

Источником тепла МСО является встроенная котельная, расположенная на ул.Центральная, 1а, оборудованная котлами МИКРО100 -  1 шт (установленная мощность 100 кВт).

Источником тепла администрации является встроенная котельная, расположенная на ул.Центральная, 26, оборудованная котлами МИКРО 50 -  1 шт (установленная мощность 50 кВт).

Источником тепла ОВОП является встроенная котельная, расположенная на ул.Центральная, 27, оборудованная котлами МИКРО 50 -  1 шт (установленная мощность 50 кВт).

Все котельные выдают низкотемпературную воду. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки диаметром 76мм.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение.

село Усманка – а/ц

Источниками газоснабжения сетевым природным газом служит АГРС №121. По  подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает в ГРП№70. В ГРП№70 газ снижается до низкого давления. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей 26,1 км.

##### 2.4.5.1.5 Электроснабжение

Сельское поселение Усманка (с. Усманка - а/ц.)

Источником электроснабжения с.Усманка является: головная подстанция ПС «Усманка» напряжением 35/10кВ с трансформатором мощностью 1х4000 кВА Подстанция расположена в селе. Усманка, принадлежит филиалу ОАО «МРСК ВОЛГИ».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ фидерами Ф1, Ф2.

Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» и ОАО «ССК».

Данные по фидерам и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- промышленные объекты,

- объекты сельхозназначения,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении сельского поселения Усманка

Таблица №11

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головная подстанции: - местоположение - количество и мощность трансформаторов - количество трансформаторных подстанций 10/0,4кВ | ПС «Усманка» 35/10кВ. с. Усманка 1х4000 кВА 8шт – МРСК, 1ШТ.- ССК |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ - Ф1 ВЛ-10 кВ, сечением АС - 50 мм2 - Ф2 ВЛ-10 кВ, сечением АС - 50мм2 | 3,91 км 2,09 км |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Усманка, питающихся по ЛЭП-10кВ по состоянию на 01.01.2012г.

Таблица №12

| 1 | КТП УСМ 101/60 кВА | с. Усманка- МРСК |
| --- | --- | --- |
| 2 | КТП УСМ 103/100 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 3 | КТП УСМ 102/160 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 4 | КТП УСМ 204/63 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 5 | КТП УСМ 201/160 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 6 | КТП УСМ 202/160 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 7 | КТП УСМ 205/160 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 8 | КТП УСМ 203/100 кВА | с. Усманка- МРСК |
| 9 | КТП УСМ 203/100 кВА | с. Усманка в/з- ССК |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Усманка обеспечивает АТС в с. Усманка.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Усманка  к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица №13

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Усманка

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость Вид собственность | с. Усманка ул.Центральная, д.26 … 200 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных-шкафов Протяжённость линий связи | 17шт. |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

К озелененным территориям общего пользования относится сквер в с. Усманка, по ул. Строителей, площадью 0.7 га, требуется реконструкция.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использования ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.

На территории сельского поселения Усманка, в северной части села, расположена действующая МТМ (2.1), по улице Строителей расположен зерноток (2.2), в центральной части села, у западной границы, находится территория бывшей МТФ.

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

На территории сельского поселения  Усманка у западной границы села расположено кладбище площадью 1.55 га, второе действующее кладбище расположено в западной части поселения.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

На территории сельского поселения, к западу от села Усманка, расположен скотомогильник.

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

Твердые бытовые отходы с.п. Усманка размещаются на несанкционированной свалке, расположенной в 700 м к западу от населенного пункта. Площадь объекта размещения отходов ориентировочно составляет 1.3 га.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Усманка  располагается 4 памятника археологии (таблицы 2,3).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Усманка включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №14

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории сельского поселения Усманка Борского района Самарской области

| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| --- |
| NN | Наименование | Типология | Населённый пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| 35. | Усманка I | кург. мог. | Усманка | 0,3 км ю | не определ. | 2,50 |
| 36. | Усманка I | кург. один. | Усманка | 1,5 км сз | не определ. | 1,60 |
| 37. | Усманка II | кург. один. | Усманка | 1,5 км сз | не определ. | 1,40 |
| 38. | Усманка III | кург. один. | Усманка | 1 км з | не определ. | 2,00 |

список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории с.п. Усманка м.р. Борский Самарской области.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельская больница (комплекс) | 1914 г. | c. Усманка |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Усманка не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Борский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Геологические отложения триаса;

    - Гостевский шихан;

    - Неприкский борок;

    - Урочище «Марьин пупок»;

    - Урочище «Мечеть»;

    - Осинник в истоках р. Лозовки.

В границах сельского поселения Усманка располагается особо охраняемая природная территория «Урочище Мечеть».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 3.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Усманка представлен в таблице №15

Таблица №15

Объекты производственного назначения сельского поселения Усманка

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Машинно-тракторная мастерская | Обслуживание и ремонт сельхозтехники | с.Усманка | 300 |
| Зерноток |  | с.Усманка | 100 |

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Усманка наличия канализационных очистных сооружений не выявлено

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Усманка расположены кладбища:

- Северо-западная окраина с. Усманка (площадь 1,57 га);

- В 9160 м на северо-запад от с. Усманка (ур. Перовка) (площадь 0,79 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Усманка, располагается 1 скотомогильник, расположенный в 200 м на запад от с. Усманка. Скотомогильник представляет собой бетонную емкость. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Усманка

Твердые бытовые отходы с. Усманка ранее размещались на несанкционированной свалке в 400 м на юго-запад от с. Усманка. В настоящее время объект ликвидирован и вывоз ТБО осуществляется на полигон в с.п. Борское

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Усманка пересекают ЛЭП напряженностью 10,35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Усманка расположена электроподстанция ПС «Усманка». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шу

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Усманка представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Борское – Таволжанка» (3 категории,2 полосы движения);

Местного значения

- «Борское - Таволжанка» - Усманка» (5 категории);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 3 категории с двумя полосами движения составляет 75 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования проходит  магистральный газопровод-отвод «Оренбург-Самара Отвод на ГРС-116 р.ц. Борское» диаметром 300 мм магистральных нефтепроводов на территории проектирование не выявлено.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Таким образом, санитарный разрыв от газопровода-отвода составит 100 м.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки  Таволжанка (протяженность 47 км) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Мечеть, Куртенький, Солоничка, Безымянка, Березовый) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Усманка составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Усманка используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение .Усманка обслуживается ПСЧ № 134, расположенной в с.Борское и добровольной пожарной охраной, расположенной в селе. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям технического регламента - 20 минутам в сельских поселениях.

Пожарный съезд оборудован на р.Таволжанке в районе автомобильного моста, забор воды осуществляется также из пожарных гидрантов и ёмкости с запасом воды для пожаротушения.

Таблица №16

Сведения  о системе обеспечения пожарной безопасности

| № п/п | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пожрезервуар | С.Усманка, ул. Центральная д.23 | 10 м3 |  |
| 2 | Пожарный пирс | С.Усманка, ул. Центральная д.22 |  |  |

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Борский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Усманка были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Борский Самарской области»:

в сфере развития транспортной инфраструктуры - строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Борский Самарской области согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе.

в сфере услуг связи:

- создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации,

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Борский Самарской области;

в сфере развития системы газоснабжения:

- техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий,

- развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей,

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления,

в сфере развития физкультуры и спорта - реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селе Усманка;

в сфере охраны окружающей среды (мероприятия межпоселенческого характера):

- приведение действующего объекта размещения биологических отходов в районе села Усманка, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469 (так как, местоположение существующего скотомогильника не соответствует требованиям ВСП сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов - 1000 м от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов), генеральным планом предлагается строительство ямы Беккари на расстоянии 1000м к западу от села),

- берегоукрепление русла реки Таволжанка в районе села Усманка,

- реконструкция гидротехнических сооружений в овраге «Сухая Таволжанка» в 2 км от села Усманка;

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ УСМАНКА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Борский, в том числе и в сельском поселении Усманка, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Усманка.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Усманка по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Усманка на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Усманка к 2020 году сократится до 476 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 354 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Усманка по погодовому балансу).

Рис.14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Усманка с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Усманка рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Усманка можно разместить 236 участков под индивидуальное жилищное строительство.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Борский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Усманка, при полном их освоении будет проживать 708 человека.

В целом численность населения с.п. Усманка к 2020 году возрастет до 821 человека, к 2033 г. – до 1259 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Усманка с учетом освоения резервных территорий)

Рис.15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 45 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 58 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 12 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №17 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Усманка с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №17

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Усманка с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существую-щее положе-ние 2012г. | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| сельское поселение Усманка |
| I. | Общая численность населения | 551 | 1259 | 708 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 89 | 204 | 115 |
|  | до 6 лет | 35 | 80 | 45 |
|  | от 7 до 15 | 45 | 103 | 58 |
|  | от 16 до 17 лет | 9 | 21 | 12 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 318 | 726 | 408 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 153 | 350 | 197 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующий вывод - для развития села Усманка в границах населённого пункта имеются резервные территории, на которых возможно ведение жилищного строительства.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Планируется строительство на площадке №1, расположенной в юго-западной части посёлка, а также фрагментарно в существующей застройке.

Архитектурно-планировочное решение площадки №1 представляет собой квартальную структуру с прямоугольной сеткой улиц.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование  выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны предназначенной для размещения индивидуальных и блокированных двухквартирных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения промышленных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенной для застройки объектами различных видов транспорта и инженерными объектами;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы)  и объектов сельскохозяйственного производства;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников и объектов обращения с отходами.

Таблица №18

Характеристика функциональных зон сельского поселения Усманка

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (блокированными не более двух блоков) и малоэтажной застройки | 166,7807 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), | 3,4066 | 4 | х |
|  |  | размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) |  |  |  |
|  | Зона рекреационного назначения |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, зона естественного природного ландшафта, зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 121,9063 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи и т.д.) | 11192,9208 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 8,4883 | 2 | х |
| 6 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 23,6485 | 2 | 50-100 |
| 7 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, V класса опасности | 10,0989 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования |
| 8 | П2 | Коммунально-складская зона | 1,6364 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур |
| 9 | И-Т | Зона, занятая объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | 108,7873 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |
| 10 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 2,3535 | х | 50 |
| 11 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0.0925 | х | 1000 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населённого пункта: на площадке №1, расположенной в юго-западной части села, и в существующей застройке.

Предполагается застройка одноквартирными (и двухквартирными) жилыми домами с приусадебными участками Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Порядок предоставления земельных участков на территории м.р. Борский Самарской области для строительства утверждён «Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самарской области» №306 от 17.09.2009 года (для расчётов размер участка принят 2000 кв. м).

Для развития жилой зоны запланированы территории:

- на площадке №1а, площадью 36,4 га,

- в существующей застройке в границах улиц №8 и Садовой, площадью 5,1 га,

- в существующей застройке по ул.Тюленева , площадью 2,4 га,

- в существующей застройке по ул.Титова , площадью 0,6 га,

- в существующей застройке по ул.№11, площадью 2,7 га.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 35400 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего составит 51323 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 40.7 кв.м/чел.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица №19

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 182 одноквартирных жилых дома (36,48 га) | С. Усманка, Площадка №1 | 27300 кв. м. общей площади. (546 человек) | жилая | строительство | частная |
| 2 | 54 одноквартирных жилых дома (10,8 га) | С. Усманка, в сущ. застройке | 8100 кв. м. общей площади. (162 человека) | жилая | строительство | частная |
| Итого | 236 одноквартирных жилых домов | С. Усманка | 35400 кв. м. общей площади. (708 человек) |  |  |  |

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются из объектов социальной инфраструктуры, планируемых в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок строительства до 1259 человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №20.

Перечень планируемых объектов обслуживания представлен в таблице № 21.

Таблица №20

Расчёт объектов обслуживания

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (80) | 56 | 25 | 31 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (103), 75% детей от 16 до 17 лет (20) | 118 | 320 | - |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию |  |  |  |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию |  |  |  |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | 1 | 1 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | 1 | 1 | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1.0 | - | 1.0 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 252 | - | 252 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 126 | - | 126 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетитель ское место | 300 | 378 | 300 | 78 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7.5 | 9.4 | 12.3 | - |
|  |  | чит. мест | 6 | 7-8 | 15 | - |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 192 | 242 | 60 | 182 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 50 | 10 | 40 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее мест | 7 | 9 | - | 9 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 38 | - | 38 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 1.9 | - | 1.9 |
|  | бани | место | 7 | 9 | - | 9 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 8 | - | 8 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Борский Самарской области на территории сельского поселения Усманка не предусматриваются мероприятия по реконструкции и строительству объектов обслуживания.

Таблица №21

Генеральным планом на территории сельского поселения Усманка предусматривается:

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Детский сад | с.Усманка, ул.Центральная, д.23 | После рек. 56 мест (увеличение на 31 место) | Жилая зона | реконструкция | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | спортивно-оздоровительный центр со спортивным залом и бассейном | с.Усманка, ул. Строителей | 252 м2 площади пола, 126 м2 зеркала воды | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | СДК | С.Усманка, ул.Центральная, д.24 | После рек. 378 мест (увеличение на 78 место) | Общественно-деловая | реконструкция | Сельского поселения |
| 8.2 | Библиотека | С.Усманка, ул.Центральная, д.24 | 12300/15 | Общественно-деловая | реконструкция | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | магазин | С.Усманка, ул.Центральная | 150 м2 торговой площади | Общественно-деловая | Строительство | частный |
| 9.2 | магазин | С.Усманка, Площадка №1 | 30 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | частный |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | С.Усманка, ул.Гагарина | 40 мест | Общественно-деловая | Строительство | частный |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | предприятие бытового обслуживания | С.Усманка, ул.Гагарина | на 9 рабочих мест | Общественно-деловая | Строительство | Сельского поселения |
| 12.1 | предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной самообслуживания, химчисткой самообслуживания, баней | с.Усманка, ул. Строителей | на 38 кг белья в смену, на 1.9 кг вещей в смену, на 10 мест | Зона производственного использования | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Гостиница | С.Усманка, ул.Гагарина | 10 мест | Общественно-деловая | Строительство | частная |
| 15.2 | Пожарное депо | С.Усманка, ул.№6 | 2 машино-выезда | Зона производственного использования | Строительство | региональная |

#### 3.3.2.3.Развитие зоны производственного использования

Зона производственного использования предназначена для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами. Производственная зона (коммунально-складская П2) планируется в границах населённого пункта, в районе улицы №6, с размещением в ней объекта коммунально-бытового обслуживания – (12.1) предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней и жилищно-коммунального хозяйства – (15.2) пожарное депо на 2 машино-выезда.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. В сельском поселении Усманка предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

село Усманка – а/ц

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения населения потребность в воде для нового строительства составит 270 м3/сут.

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из  проектируемых и существующих пожарных гидрантов.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица № 22

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Усманка - а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1.1 | Ул. Титовка 15 инд. ж.д. | 45 | 10,80 | 2,63 | 54 | 3,15 |  | 10,80 | К-1,129 НК-1,320 |
| 1.2 | Ул. N 11 14 инд. ж.д. | 42 | 10,08 | 2,46 | 54 | 2,94 | 0,371 | 10,08 | 0,462 |
| 1.3 | Ул. N 8 и 15 25 инд. ж.д. | 75 | 18,00 | 4,39 | 54 | 5,25 | 0,318 | 18,00 | К-0,739 Нк-0,520 |
|  | Строительство спорткомпл. с бассейном 126 м2 |  | 5,00 подпит х-быт. 6,00 | запол 7,00 х-Быт. 3,00 |  |  |  | техн. м3 5,00 х-быт 6,00 | 0,704 |
| 1.4 | Гостиница на 10 мест ул.Гагарина |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  | Новое строительство |
|  | Площадка №1 182 инд. ж. д. | 546 | 131,04 | 17,75 | 54 | 19,11 | 2,520 | 131,04 | К-3,111 Нк-1,928 |
|  | Итого по с.п. |  | 266,57 | 3,209 | 182,12 | К-6,145 Нк-4,031 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,267 тыс. м3/сут | 3,209 | 0,182тыс. м3/с | К-6,145 Нк-4,031 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Село Усманка– а/ц,

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки села. Производительность КОС 300м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации, в границах поселения, водоснабжения населения и водоотведения, представлены в таблице №23.

Объекты капитального строительства.

Таблица №23

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор | С. Усманка расположен на ул. Центральной и ул.N9 | Увеличить производительность на 270 м3/сут. . . | Жилая зона | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор | С. Усманка расположен на ул. Димитровка |  | Жилая зона | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор | С. Усманка расположен севере села |  | зона сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор | С. Усманка расположен на ул. Дорожная |  | зона сельскохозяйственного использования | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Усманка по ул. N 11 и 15 | L= 0,689 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода | с. Усманка Площадка N 1 | L= 2,520 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.5 | КОС с. Усманка | На севере за границей села на тер. с.п. Усманка | Производительность 300 м3/сут. | зона инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | с. Усманка по ул. N 11 и 15, 12 ,8 Титовка, Кооператив- ная, Садовая, Строите- лей, Центральная, Дмитровка, Тюленева | К-L= 3,034 км НК- L= 1,320 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | с. Усманка Площадка N 1 | К-L= 3,111 км НК- L= 1,928 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации | На севере за границей села на тер. с.п. Усманка | НК- L= 0,520 км |  |  |  |
|  | КНС с. Усманка | На юге пл. N 1 | Производительность 90 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Усманка | На севере пл.N 1 | Производительность 135 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Усманка | На углу ул. 15 и 8 | Производительность 185 м3/сут. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Усманка | На углу ул. Кооператив- ной и Тюленева | Производительность 200 м3/сут. | Жилая зона | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Усманка | На ул. Титовка | Производительность 250 м3/сут. | зона сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Усманка – административный центр

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица №24

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Усманка |
| 1.1 | Детсад | На 31 место | 97 500 |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном | 250 м2 126 м2 | 590 000 |
| 1.3 | СДК | На 78 мест | 62 400 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 150 м2 | 27 000 |
| 1.5 | Магазин общей торговой площадью | 30 м2 | 5 000 |
| 1.6 | Кафе | 40 мест | 304 000 |
| 1.7 | Предприятие бытового обслуживания | 9 раб. мест | 111 830 |
| 1.8 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 38 кг белья 1,9 кг 10 места, | 76 000 |
| 1.9 | Гостиница | 10 мест | 90 000 |
| 1.10 | Пожарное депо | 2 выезда | 250 000 |
|  | Итого |  | 1 613 730 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 613 730 |
|  | ТЭП |  | 327,587 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Усманка – административный центр

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 25

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Усманка |
| 1.1 | Детсад |  |  |  | 15,29 |  |
| 1.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и бассейном |  |  |  | 92,55 |  |
| 1.3 | СДК |  |  |  | 9,79 |  |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 4,24 |  |
| 1.5 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,78 |  |
| 1.6 | Кафе |  |  |  | 47,69 |  |
| 1.7 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 17,54 |  |
| 1.8 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |  |
| 1.9 | Гостиница |  |  |  | 14,12 |  |
| 1.10 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 1.11 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Титовка | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-0,14 |
| 1.12 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Титовка | 12 | 5,1 | 27,85 |  |  |
| 1.13 | Уплотнение существ. Застройки по ул.№11 | 14 | 5,25 | 32,49 |  | Н.Д-0,34 |
| 1.14 | Уплотнение существ. Застройки по ул.№15 и №8 | 25 | 8,28 | 58 |  | Н.Д-0,34 |
| 1.15 | Площадка №1 | 182 | 40,24 | 422,31 |  | Н.Д-3,031 |
|  | Итого |  | 861,32 | Н.Д-3,851 |
|  | Итого по с.п. |  | 861,32 | Н.Д-3,851 |
|  | ТЭП |  | 1,55038 млн.м3/год | Н.Д.-3,851 |

Мероприятия по организации, в границах поселения, тепло - и газоснабжения населения, представлены в таблице №26.

Объекты капитального строительства

Таблица № 26

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | С.Усманка на площадке №1 | производительность до 470 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Усманка Уплотнение существ. Застройки по ул.Титовка | L=0,14 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Усманка Уплотнение существ. Застройки по ул.№11 | L= 0,34км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Усманка Уплотнение существ. Застройки по ул.№15 и №8 | L= 0,34 км |  | строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Усманка на площадке №1 | L= 3,031км |  | строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Усманка

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Усманка, которое включает в себя село Усманка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицу №27.

Таблица №27

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Усманка Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=182 0,79 144 | 1 | 144 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин 30м2 | 6,9 | 0,8 | 5,5 |  |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 152,5 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 164 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-2шт |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,51 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=54 1,1 59,4 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Реконструкция дет.сада с увеличением на 31 место | 14,3 |  | К существующим сетям |  |
| 2 | Спортзал 252м2 с бассейном 126м2 | 70 | 1 | 70 |  |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 75 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт |  |
| 5 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
| 1 | Реконструкция СДК с увеличением мест на 78ч. | 36 |  | К существующей ТП 201 с заменой трансформатора на 250 кВА по ул.Ленина |  |
| 2 | Магазин150м2 | 35 |  | К существующим сетям |  |
| 1 | Кафе на 40м | 41,6 | 0,6 | 25 |  |
| 2 | Лредприятие бытового обслуживания на9р.м. | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 3 | КБО с прачечной на 38кгбелья,с химчисткой на 1,9кг в смену и баней на10м | 50 | 1 | 50 |  |
| 4 | Гостиница на 10м | 11 | 0,7 | 7,7 |  |
| 5 | Пож. Депо на 2м | 12 | 1 | 12 |  |
| 6 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 108 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 117 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250кВА1шт в зоне производственного использования |  |
| 11 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,47 |  |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
| 1 | Очистные сооружения | 15 |  | 1х250кВА-1шт |  |
| 2 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |

Таблица №28

Объекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | С. Усманка Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-2шт | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | С. Усманка Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Сельского поселения |
| 3 | Подстанция | С. Усманка, ул. Строителей, (На площадке строительства бассейна) | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | С. Усманка, В северной части н. п. | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Сельского поселения |
| 5 | Подстанция | С. Усманка ул.№6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | зона производственного использования | строительство | Сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | По зоне производственного использования | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Сельского поселения |
| 7 | Подстанция | С. Усманка За границей села в северной части | ТП-10/0,4кВ 1 Х 40кВА-1шт | Инженерно-транспортная зона | строительство | Сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | С. Усманка За границей села в северной части | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Сельского поселения |
| 9 | Подстанция N201 (существующая) | С. Усманка Ул.Строителей | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно-деловая зона | реконструкция | Сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 10 | Ожидаемая мощность |  | 490кВТ |  |  |  |
| 11 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 400 М |  |  |  |
| 12 | Кол-во подстанций |  | 5шт |  | строительство |  |
| 13 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Усманка, которое включает в себя: с. Усманка, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с. Усманка 249 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной на ул.Центральной 26, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой распределительныз кабельных шкафов и кабельных ящиков ЯКГ-20 и ЯКГ-10

. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №29

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 54 дома | 54 |
| 2 | Спортивно-оздоровительный центр с залом и бассейном | 2 |
| 3 | Кафе на 40 мест | 1 |
| 4 | Предприятие бытового обслуживания на 9 рабочих мест | 2 |
| 5 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживанияна с прачечной, химчисткой, баней на 10 мест. | 3 |
| 6 | Магазин 150м.кв. | 1 |
| 7 | Гостиница на 10 мест | 1 |
| 8 | Пожарное депо на 2 машины | 2 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 182 дома | 182 |
| 2 | Магазин 30 м. кв. | 1 |
| Итого: | 249 |

Объекты капитального строительства.

Таблица №30

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный-1шт. | с. Усманка ул. Титовка | ЯКГ-10 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный-1шт | с. Усманка улица №11 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный-1шт | с. Усманка улица №8 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Шкаф кабельный-1шт | с. Усманка улица №3 | ШР-300 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | Кабель связи | с. Усманка. ул. Центральная, улица №8, улица №15 ул. Садовая, ул. Тюленева, ул. Титовка, улица №16, 12, 11 | 4,3 км | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | АТС | с. Усманка, ул.Центральная, 26 | 249 номеров | Общественно-деловая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5.Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В проекте рассматриваются основные направления развития транспортной инфраструктуры:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице №

Общая протяженность планируемых улиц составит на расчетный срок строительства 9.065 км, в том числе:

основные – 7.555 км,

второстепенные – 1.510 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 21.62 км.

Плотность улично-дорожной сети в планируемых границах населенных пунктов составит 3,77 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге общего пользования регионального значения необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

Таблица №31

Планируемые объекты улично-дорожной сети (автомобильные дороги местного значения поселения)

Таблица №31

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (протяжённость) | КАТЕГОРИЯ УЛИЦЫ | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Усманка |
| 1 | Ул.Строителей (продолжение) | С.Усманка, Площадка №1 | 1910 м в южном направлении, | основная | строительство | сельского поселения |
|  |  | С.Усманка, в существующей застройке | 760 м в север ном направлении |  |  |  |
| 2 | Ул. Димитровка | С.Усманка, в существующей застройке | 500 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 3 | Ул. №1 | С.Усманка, Площадка №1 | 1200 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Ул. №2 | С.Усманка, Площадка №1 | 540 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 5 | Ул. №3 | С.Усманка, Площадка №1 | 560 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Ул. №4 | С.Усманка, Площадка №1 | 550 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул. №5 | С.Усманка, Площадка №1 | 560 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул. №6 | С.Усманка, в существующей застройке | 570 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 9 | Ул. №7 | С.Усманка, в существующей застройке | 290 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Ул. №8 | С.Усманка, в существующей застройке | 310м | основная | строительство | сельского поселения |
| 11 | Ул. №9 | С.Усманка, в существующей застройке | 275 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Ул. №10 | С.Усманка, в существующей застройке | 390 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Ул. №11 | С.Усманка, в существующей застройке | 210 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Ул. №12 | С.Усманка, в существующей застройке | 830 м | основная | реконструкция | сельского поселения |
| 15 | Ул. №13 | С.Усманка, Площадка №1 | 280 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 16 | Ул. №14 | С.Усманка, в существующей застройке | 210 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 17 | Ул. №15 | С.Усманка, в существующей застройке | 500 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 18 | Ул. №16 | С.Усманка, в существующей застройке | 170 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул. №17 | С.Усманка, в существующей застройке | 350 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчётный срок, условно принят уровень автомобилизации - 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит 378 единиц.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит 340 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на расчётный срок необходимо 1-2 колонки, что обеспечивается существующей АЗС;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на расчётный срок необходимо 2 поста.

Размещение СТО предполагается на площадке, предназначенной для развития придорожного сервиса в зоне инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т).

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 1.5 га.

Мероприятия по строительству озеленённых территорий общего пользования, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №32.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок – 1.3 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующих составит на расчётный срок – 2.0 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок – 15.9 м2/чел.

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений.

Мероприятия по строительству открытых спортивных сооружений, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №32.

Площадь планируемых открытых спортивных сооружений составит на расчётный срок – 1.0 га.

Площадь открытых спортивных сооружений с учётом существующих составит на расчётный срок –1.0 га.

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок – 0.79 га.

Генеральным планом предусматривается:

Таблица №32.

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | Существующий сквер | с.Усманка, ул. Строителей | 0.7 га | Зона рекреационного назначения | Подлеж. реконструкции | Сельского поселения |
| 17.1 | Планируемый сквер | с.Усманка, ул. Строителей | 1.3 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.2 | Плоскостные спортивные сооружения | с.Усманка, ул. Строителей | 1.0 га | Зона рекреационного назначения | строительство | Сельского поселения |

#### 3.3.2.7. Развитие зоны специального назначения

Генеральным планом сельского поселения Усманка предусмотрены мероприятия по объектам специального назначения:

- ликвидация несанкционированной свалки с последующей рекультивацией занимаемой территории, расположенной к западу от села Усманка, в связи с её непосредственной близостью к жилой застройке и оказываемым негативным влиянием на окружающую среду. Согласно проеку «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», твердые бытовые отходы, образуемые на территории сельского поселения Усманка, вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский, вывоз твердых бытовых отходов с.п. Усманка планируется по маршруту: — гараж — Гостевка — Таволжанка — Старая Таволжанка — Усманка — Мойка - Клары Цеткин — Заплавное — полигон  ТБО.

- консервация существующего скотомогильника с последующей рекультивацией нарушенных территорий, в связи с несоответствием местоположения существующего  скотомогильника требованиям ВСП сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов - 1000 м от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов);

- строительство ямы Беккари к западу от села Усманка на расстоянии 1000 м (19.1), площадью 0.0925 га.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Борский, на территории сельского поселения Усманка не запланированы мероприятия по размещению производств сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом на территории сельского поселения Усманка новые объекты сельскохозяйственного назначения также не планируются.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Усманка муниципального района Борский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервация скотомогильника в районе с. Усманка с последующей рекультивацией территории.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Усманка предусматривается создание новой особо охраняемой природной территорий регионального значения:

- Овраг Сухая Таволжанка.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Усманка на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Так как в селе Усманка имеется пожарный пирс по ул. Центральная, генеральным планом не предусматривается строительство пожарного пирса.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо.

На территории села Усманка ранее планировалось строительство пожарного депо на 2 машино-выезда. Генеральным планом предусматривается территория, под строительство пожарного депо (15.2), площадью 0.8 га, по ул. №6, в зоне производственного использования.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В связи с тем, что некоторые участки сельского поселения подвержены эрозионным процессам и оврагообразованию, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Берегоукрепление русла реки Таволжанка в районе села Усманка, протяжённостью 0.4 км (18.1).

5. Реконструкция гидротехнических сооружений в овраге «Сухая Таволжанка» в 2 км от села Усманка, протяжённостью 0.32 км (18.2);

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Борский Самарской области», был выполнен Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Усманка образуется в год 29323,9 м3 твердых бытовых и 1466,2 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО в м.р. Борский.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 14 контейнеров для ТБО в с. Усманка.

- Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Усманка планируется по маршруту: — гараж — Гостевка — Таволжанка — Старая Таволжанка — Усманка — Мойка - Клары Цеткин — Заплавное — полигон  ТБО.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Усманка;

- границы села Усманка, входящего в границы сельского поселения Усманка Борского района.

Границы сельского поселения Усманка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 53-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Усманка, границы села Усманка не изменялись, при этом границы сельского поселения Усманка также отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы села Усманка не будут изменены.

Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Усманка, на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Усманка и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – села Усманка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНКА

Таблица №33

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 11744,8710 | 11744,8710 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 574,4486 | 574,4486 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 104,3638 | 166,7807 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,7723 | 3,4066 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | - | 1,6364 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 7,2447 | 7,2451 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 341,3134 | 271,9055 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 118,1864 | 121,9063 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,568 | 1,568 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 49,7189 | 101,5422 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 11015,1165 | 10963,2510 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 0,834 | 0,878 |
| 1.1.7 | Территории лесничеств | га | 28,388 | 28,388 |
| 1.1.8 | Водные объекты | га | 76,365 | 76,365 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 551 | 1259 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 89 | 204 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 35 | 80 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 45 | 103 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 9 | 21 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 80 | 183 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 318 | 726 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 153 | 350 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 15923.0 | 51323.0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 28,8 | 40.7 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 25 | 56 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 320 | 320 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 1 | 1 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | - | 1.0 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 252 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 126 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 300 | 378 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 12.3 | 12.3 |
|  |  | чит. мест | 15 | 15 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 60 | 240 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 10 | 50 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 10 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 38 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 1.9 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 10 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 9 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 12.56 | 21.62 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (показатели планируемых объктов) |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | х | 0,267 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. | х | 3,209 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | х | 0,182тыс. м3/с |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. | х | К-6,145 Нк-4,031 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | х | 490 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. | х | 0.400 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | х | 327,587 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | х | 1,55038 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. | х | Н.Д.-3,851 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Усманка

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Усманка, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на сегодняшний день взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Усманка, пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)