Приложение № 1 к постановлению

Главы сельского поселения  Таволжанка

от 26.11.2013 года №45

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

сельского поселения  Таволжанка

муниципального района Борский Самарской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения  Таволжанка  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  Таволжанка;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Сельское поселение Таволжанка  расположено в южной части муниципального района Борский Самарской области.

Административным центром поселения является  - с. Таволжанка, расположенное в 175 км. от областного центра - г. Самары и 43.5 км. от районного центра с. Борское связанное с ним асфальтированной дорогой межмуниципального значения.

Общая площадь земель сельского поселения  Таволжанка  ориентировочно составляет 13594.95 га.

Существующая численность населения сельского поселения Таволжанка  по состоянию на 01.11.2013 г. составляет  729 человек.

В состав сельского поселения  Таволжанка  входят населенные пункты: село  Таволжанка  являющийся административным центром, село Ст.Таволжанка  , с. Гостевка.

Сельское поселение  Таволжанка  граничит:

- с севера с сельским поселением Усманка муниципального района Борский;

-	с востока с сельским поселением Герасимовка муниципального района Алексеевский;

-	с запада с Бузукским районом Оренбургской области;

-	с юга с Курманаевским районом Оренбурской области;

3.2. Климат

Сельское поселение Таволжанка  расположено в умеренно-континентальной зоне, с холодной зимой и жарким летом.

Минимальная температура воздуха зимнего периода достигает– 43°С.

Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +41°С.

Продолжительность морозного периода-157 дней. Среднегодовое количество осадков – 345 мм. Преобладающие ветры зимой – восточные, летом – северные.

Глубина сезонного промерзания – 170 см.

3.3. Рельеф

Территория  поселения Таволжанка  расположена на степной полосе,  рельеф территории сельского поселения равнинный, осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность рельефа  на плосковыпуклые увалы с эрозийно-опасными склонами.

3.4.  Инженерно – геологические условия

Преобладающие типы почв на территории сельского поселения Таволжанка  аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас объединенные.

В качестве естественного основания фундаментов служат в основном глины и суглинки, а также пески и супеси.

Неблагоприятными участками для строительства зданий являются участки в непосредственной близости к оврагам.

3.5. Почвенный покров и растительность

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

По природно-ландшафтному относятся к переходной степной полосе Заволжья.  Преобладают леса смешанные с разнообразным видовым составом.

3.6. Полезные ископаемые.

Особенности геологического строения определили распространение в границах исследуемой территории в основном тех полезных ископаемых, которые генетически связаны с породами осадочного происхождения, а именно: известняков, глин, суглинков, песков, т. е. сырья для производства строительных материалов.

3.7. Водные ресурсы.

По территории сельского поселения с юго-востока на север протекает река Таволжанка, являющая левым притоком реки Самара. В сельском поселении Таволжанка    имеются в наличии пруды и множество ручьев.

Ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно- питьевого водоснабжения населения, включают:

Неглубокое залегание и хорошее качество воды дает возможность использовать ее для водоснабжения и они могут быть рекомендованы для организации водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов, путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

3.8. Земельные и почвенные ресурсы.

По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Борский Самарской области, состояние почвенного покрова  характеризуется как удовлетворительное (без нарушений). При этом земельные ресурсы района обеспечивают достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития в сельском поселении Таволжанка  предприятий перерабатывающей промышленности отсутствует

3.9. Рекреационные ресурсы.

Территория в границах сельского поселения Таволжанка  и Борского района в целом имеет  живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Борский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

3.10. Сельское поселение Таволжанка  включает в себя  3 населенных пункта: село Таволжанка, являющийся административным центром, село Ст. Таволжанка, село Гостевка.

Общая численность населения составляет 729 человек.

Поселение расположено в южной части муниципального района Борский. Сообщение жителей  с другими регионами осуществляется по автомобильным дорогам г. Самара  – с. Борское, г. Самара  – г. Бузулук, с. Борское-Гостевка. Расстояние до Южно-Уральской железной дороге составляет 46 км.

3.11. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Таволжанка.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения Таволжанка  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 565.168 |
| 2 | Земли лесного фонда | 121.2 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 12900 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 8.582 |
| 7 | Земли водного фонда | 8.1 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 13594.95 |

3.12. Жилой фонд.

Всего на территории поселения имеется 261 индивидуальных жилых домов и отдельных квартир общей площадью 15740 кв.м.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Таволжанка приведены в Таблице № 2

Таблица № 2

Данные по жилому фонду

| № пп | Наименование | На 01.01. 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. |  |
|  | государственный | 210 |
|  | частный | 15530 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 15740:729=21.6 |

Характеристика жилого фонда по этажности

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 261 | 15695 |  |
| 2 | Секционная застройка: | 1 | 45 |  |
|  | 2-х этажная |  |  |  |
|  | 3-х этажная |  |  |  |
|  | 4-х этажная |  |  |  |
|  | 5-ти этажная |  |  |  |
| 3 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 4 | Всего: | 262 | 15740 |  |

3.13. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Основные функции – межселенное и социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная и общественная  деятельность.

Общественный  центр  поселения Таволжанка сформирован в селе Таволжанка по улице Центральная д. 13. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории поселения размещаются объекты школьного, специального  и дошкольного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 3

Таблица № 3

Объекты культурно-бытового назначения

- Учреждения народного образования

  - Детские дошкольные учреждения

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, место | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с. Ст. Таволжанка |  |  |  |  |  |  |
|  | д/сад | Восточная | 5 | 50 | 1-этаж | Удовл. |  |
| 2. | с. Таволжанка |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа- | Школьная | 18 | 167 | 1-этаж. | Удовл. |  |
|  | д/сад | Школьная | 14 | 50 | 1-этаж. | Удовл. |  |

- Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

1. Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Больницы |  |  | койка |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | посещ. в смену |  |  |  |
| 4 | Поликлиники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Офис врача общей практики |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФАП с. Гостевка | Луговая | 3 | 5.3 | 1-этаж. | Удовл. |  |
| 8 | ФАП с. Ст. Таволжанка | Восточная | 2 | 5.1 | 2-этаж. | Удовл. |  |
| 9 | ФАП с. Таволжанка | Центральная | 13 | 5.2 | 1-этаж. | Удовл. |  |

- Учреждения социального обеспечения (центры социальной защиты населения)

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

III. Учреждения культуры и искусства

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | СДК |  |  | место |  |  |  |
| 2 | с.Гостевка | Луговая | 1 | 60 | 1-этаж. | Удовл. | . |
| 3 | с. Ст. Таволжанка | Восточная | 2 | 150 | 2-этаж. | Удовл. |  |
| 4 | с. Таволжанка | Центральная | 12 | 100 | 1-этаж. | Удовл. |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кинотеатры |  |  | место |  |  |  |
| 8 | Библиотеки |  |  | тыс. ед. хран. чит. место |  |  |  |
| 9 | с.Таволжанка | Центральная | 12 | 3.2т.ед./10 | 1-этаж. | Удовл. |  |
| 10 | с. Ст. Таволжанка | Восточная | 2 |  | 2-этаж. | Удовл. |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мощность м2 торг. площ. | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | РАЙПО: |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Гостевка | Луговая | 5 | 25 кв.м. | 1-этаж | Удовл. |  |
|  | С. Старая Таволжанка | Мира | 14 | 35 кв.м. | 1-этаж | Удовл. |  |
|  | С.Таволжанка | Центральная | 10 | 30 кв.м. | 1-этаж | Удовл. |  |
|  | ЧП |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Ст. Таволжанка «Тавушка» | Мира | 2а | 50 кв.м | 2-этаж | Удовл.. |  |
|  | С.Таволжанка «У Ксюши». | Центральная | 16а | 20 кв.м | 1-этаж | Удовл. |  |

V. Организации и учреждения управления, проектные организации,

предприятия связи

1. Организации и учреждения управления

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, раб. место | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Администрация сельского поселения Таволжанка | Центральная | 13 | 7 | 1-этаж. | Удовл. |  |

2.Банки и предприятия связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, объект | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с. Ст. Таволжанка АТС | Мира | 14 | 50 | 1-этаж. | Удовл. |  |
| 2. | с. Таволжанка Почта | Центральная | 13 | 20 | -этаж. | Удовл. |  |
| 3. | с. Таволжанка АТС | Центральная | 13 | 20 | 1-этаж. | Удовл. |  |

VII. Культовые сооружения

| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность, объект | Этажн. | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 «Реестр санитарно-защитных зон кладбищ на 01.01.2013 год»

| Наименование нас. пункта, численность населения | Наименование кладбища, место расположения | Площадь территории в (га) | Расчет сроков эксплуатации начало (год), конец п проекту | Наличие свободных площадей для новых захоронений или кладбище закрыто, работает в режиме подззахоронения | Ориентировочная СЗЗ, в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Установленное СЗЗ | Фактическое размещение до жилых домов или дач | Наличие ограждения | Юридическое лицо, эксплуатирующее кладбище. Адрес, Ф. И. О. руководителя | Численность работающих | Последняя проверка | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области –729 чел. | с. Гостевка | 0.8 |  | имеются |  | 50м | 600м | имеется | Администрация сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Долгих Е.В |  |  |  |
|  | с. Ст Таволжанка | 1.2 |  | имеются |  | 50м | 1500м | имеется |  |  |  |  |
|  | с Таволжанка | 1.2 |  | имеются |  | 50м | 900м | имеется |  |  |  |  |

| РЕЕСТР 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объектов жилищно-коммунальных хозяйств на территории сельского поселения Таволжанка |  |  |  |  |  |
| Все населенные пункты | Жилищный фонд | Объекты ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городская местность | Сельская местность | Котельные | ТЭЦ, ГРЭС | Водозаборы | Водопроводы | Канализация | ЛЭП | Трансформаторные подстанции | Населенные пункты без эл. энергии | к-во дворов | к-во жителей |
|  | тыс.м2 | тыс.м2 | шт./Теплосети км. | шт. | шт. | км. | км. | км. | шт. | шт. |  |  |
| С.п. Таволжанка |  | 15.74 | 6/0.29 |  | 3 | 14.2 | - | 14.2 | 15 |  | 261 | 729 |
| с. Гостевка |  | 3.605 | 1/0.05 |  | 1 | 4.0 | - | 4 | 3 |  | 61 | 157 |
| с. Ст. Таволжанка |  | 6.528 | 2/0.06 |  | 1 | 4.7 | - | 4.7 | 6 |  | 108 | 296 |
| с. Таволжанка |  | 5.607 | 3/0.18 |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 | 6 |  | 92 | 276 |
| Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика водозаборов администрации сельского поселения Таволжанка |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт | итого | Количество скважин, тип насоса, наличие в резерве шт | Обслуживающая организация: | Обслуживаемые объекты | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. | Другие силы и средства ликвидации аварии на объектах ЖКХ ( состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). |
|  |  |  | Название | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Жилые дома, шт | Соц.значимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |
| С.п. Таволжанка |  | 6 | Администация с/п Таволжанка | Е.В Долгих | 254 | 9 | - |  | Администация с/п Таволжанка Е.В Долгих |  |
| с. Гостевка |  | 2 |  |  | 60 | 3 | - |  |  |  |
| с. Ст.Таволжанка | 2 |  |  | 102 | 4 |  |  |  |  |
| с. .Таволжанка |  | 2 |  |  | 92 | 5 |  |  |  |  |
| Характеристика водопроводных сетей сельского поселения Таволжанка |  |  |
| Населенный пункт | Протяженность, км | Степень изношенности, % | Обслуживающая организация: | Обслуживаемые объекты: | Количество населения попадающее под отключение | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. | Другие силы и средства ликвидации аварии на объектах ЖКХ ( состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). |
|  |  |  | Название | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Жилые дома, шт | Соц.значимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |  |
| С.п. Таволжанка | 14.2 |  | Администация с/п Таволжанка | Е.В Долгих | 254 |  |  |  |  | Администация с/п Таволжанка с.Таволжанка ул. Центральная д.13 |
| с. Гостевка | 4 | 90 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| с. Ст. Таволжанка | 4.7 | 90 |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |
| с. Таволжанка | 5.5 | 90 |  |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Населенный пункт | Колличество котельных | Название котельной, адрес | Руководитель (ФИО, код, тел.) | Характеристика котельной | Характеристика котла: | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты: | Количество отапливаемого населения. | Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас | Силы и средства ликвидации аварии на сетях (состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). Аварийные карточки ликвидации аварии на сетях. | Другие силы и средства ликвидации аварии на объектах ЖКХ ( состав, наименование, место дислокации, ФИО руководителя, код, телефон). |
|  |  |  |  | Количество котлов | Температура на выходе | Режимы работы при аномальных температурах (Таблицы) | Год ввода в эксплуатацию | % износа | Мощность (Гкал/час) | Вид топлива (Основной, резервный).Схема поставки топлива (источник, месторождение) | Среднесуточный расход,тыскубм | Время вывода на рабочий режим,час | Жилые дома, шт. | Соц.значиимые объекты, шт | Промышленные, шт | Другие, шт |  |  |
| С.п. Таволжанка | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Гостевка (котельная не работает) | 1 | ул. Луговая 1а | Долгих Е.В | 1 |  | график |  |  |  | газ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |  | нет |
| с. Ст. Таволжанка | 2 | ул.Восточная 2а, 5а | Долгих Е.В | 1/2 | 70-90 | график | 2002/2013 | 90/0 | 0.086/0.02 | газ | 0.14/0.04 | 2 | 1/05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |  | нет |
| с.Таволжанка | 3 | ул. Центральная 13, 10 ул.Школьная 19, | Долгих Е.В /Никитин С.В. | 1/1/3 | 70-90 | график | 2002/2002/2008 | 70/90/40 | 0.07/0.12/0.06 | Газ | 0.7 | 2 | 1/0..5 | 0 | 4/2/2 | 0 | 0 | 0 | Нет | - - |

3.15. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

- полосу отвода и санитарно-защитную зону железной дороги федерального значения;

- санитарно-защитную зону автодорог территориального значения;

- коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

- территорию очистных сооружений;

- территорию водозаборов;

- территории очистных сооружений.

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения  Таволжанка сформирована следующими составляющими:

- автодорога «Борское- Гостевка»

- автодорога «Самара-Бузулук»

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Борское

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения  Таволжанка  представлены в таблице № 10.

Таблица № 10.

Данные о транспортном обеспечении

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Борское-Гостевка | 175 | 12 |
|  | Самара-Бузулук | 210 | 12 |

Все застроенные территории поселения, кроме окраин, расположенных в районе поселения  Таволжанка, находятся в пределах доступности остановок общественного транспорта.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. 		Ширина улиц в красных линиях колеблется от 15 до 50 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются не везде.

3.16 Рекреационная зона

Рекреационные территории используются и предназначаются для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь насаждений общего пользования в сельском поселении  Таволжанка -30000 м2,  в  состав которой входят парки и скверы, обеспечивает нормативный уровень  – 9,6 м2 (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-  защитных зон. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:

До 300 м   -  60%,  св. 300 м до 1000 м    -  50%.

3.17. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах сельского поселения  Таволжанка земли сельскохозяйственного использования составляют  12900га.

3) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (определяются в соответствии с 	Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6.«О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области»

Проект водоохранной зоны и прибрежных защитных полос для р. Самара в пределах исследуемой территории не разработан. Соответственно, расчетные границы водоохранной зоны и прибрежных защитных полос не определены. В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.12.2005 г. № 6 «О минимальных размерах водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос на территории Самарской области», нормативная водоохранная зона для р. Самара составляет 500 м, прибрежные защитные полосы определяются в интервале от 15 до 300 м. Для старичных озер с площадью водной глади до 2 км2 устанавливается водоохранная зона 300 метров.

4) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

5) Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными опасными природными процессами в границах исследуемой территории являются: затопление и подтопление паводковыми водами, р. Таволжанка, водная эрозия, выражающаяся в росте и развитии оврагов, оползни.

Зона затопления паводком включает территорию: с. Гостевка ул. Полевая ( начало улицы), с.Ст. Таволжанка ул. Береговая, с Таволжанка  улица Заречная (д.№6,8).

4. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения  Таволжанка , включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

4.1. Водоснабжение

Существующее положение

с. Гостевка обеспечивается централизованным водоснабжением от  одного подземного водозабора из двух скважин, общим расходом воды 6000 куб.м. в час. Расположенные севернее ул. Дачной. Скважины  оборудованы погружными насосами ЭЦВ6-10-180, ЭЦВ6-10-110. Схема водоподачи потребителям следующая: вода из скважины с. Гостевка  подаётся в башню Рожновского, далее по водопроводным сетям распределяется потребителям. Уличные водопровода по селу смонтированы от одного источника, смонтированы из  полиэтиленовых, стальных труб, различного диаметра. На сети установлены  водоразборные колонки. Общая протяженность сетей 4 км. Водопровод введен в действие с 1973 года. В данный момент в с. Гостевка ведется монтаж нового водопровода согласно проектной документации.                          Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:  произвести    замену    изношенных    трубопроводов    водоснабжения    на полиэтиленовые трубы; заменить   вышедшие   из   строя   водоразборные   колонки   и   пожарные гидранты; выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке.                                                                        Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Сведения по скважинам

Таблица№12

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |
| --- |
| № п/п | № по паспорту | Дата бурения | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины | Диаметр обсадки | Тип фильтра |
|  | Название буровой организации | Дата ввода в эксплуатацию |  | Абс. отм. устья | Интервал обсадки | Интервал фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 1999 | с.Гостевка севернее ул. Дачная | 120 | 200 мм / 0 -110 | дырчат. / 71-77 97-100 |
| 2 |  | 1989 | с.Гостевка севернее ул. Дачная | 120 | 200 / 0-110 | сетч. / 85-95 |

Количество водопотребления  приведено в таблице № 11.

Водопотребление и водоотведение  с.Гостевка

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 157 | 37.7 | 5.1 | 37.7 |
| 2 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 11.0 |  |  |
| 3 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 4 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

Q сут м = Σqж · Nж/1000 м3/сут – рассчитанный за год средний суточный расход.

qж – удельное водопотребление = 200 л/сут. чел.

Nж –  расчетное число жителей

Q сут м = 200 · 157 /1000 = 31.4 м3/сут

Q сут мах = К сут мах  · Q сут м   , К сут мах = 1,1 – 1,3

Q сут мах = 1,2  · 31.4 = 37,7

q час мах = К час мах  · Q сут мах / 24 м3/час – расчетный часовой расход воды

К час мах  = α мах ·  β мах , α мах = 1,3, β мах = 2,5

q час мах = 1,3  · 2,5  · 37,7/24 = 5.1 м3/час

Таблица расчета водопотребления для с. Гостевка

Таблица №14

| Водопотребление | Ед.изм. | Количество | Норма водо-потреб-ления, л/сут | Среднесуточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лето | зима |  | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальный сектор Водопользование из водоразборных колонок здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями полив зеленых насаждений скот, принадлежащий населению: - коровы - молодняк КРС - свиньи на откорме - овцы и козы - птица Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | Чел. Чел. гол гол гол Гол. Гол. Гол. Гол. Гол. | 157 157 48 65 75 295 490 | 157 157 48 65 75 295 490 | 50 150 220 90 65 25 15 | 7,9 24,6 10.6 5.9 4.9 7.4 7.4 68.7 10.3 79.0 | 7,9 24.6 10.6 5.9 4.9 7.4 7.4 68.7 10.3 79.0 |
| Производственный сектор Автомашины Тракторы Комбайны Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | 1 т л. с л. с | 9 2 |  | 10 1 1 | 0.9 0.2 1.1 0.2 1.3 | 0.9 0.2 1.1 0.2 1.3 |
| Всего: Всего с неучтенными расходами (15%): |  |  |  |  | 80.3 | 80.3 |

Примечание: автомашины – 5 т грузоподъемности, тракторы – 100 л.с, комбайны – 100 л.с.

с. Ст. Таволжанка

Централизованное водоснабжение села обеспечивается от водозабора подземных вод, состоящего из артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 6-10-110, общий расход воды 9000 м3/час. На сети установлены две водонапорные башни. Водопроводные сети тупиковые  на них установлены  водоразборные колонки. Общая протяженность сетей – 4.7 км. Трубы стальные и п/э. В вод в эксплуатацию –  1974 год. Износ составляет 95%.                                                          Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:  произвести    замену    изношенных    трубопроводов    водоснабжения    на полиэтиленовые трубы; заменить   вышедшие   из   строя   водоразборные   колонки   и   пожарные гидранты; выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке.                                                                        Вода используется на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Сведения по скважинам

Таблица№12

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |
| --- |
| № п/п | № по паспорту | Дата бурения | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины | Диаметр обсадки | Тип фильтра |
|  | Название буровой организации | Дата ввода в эксплуатацию |  | Абс. отм. устья | Интервал обсадки | Интервал фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 1999 | с.Ст.Таволжанка восточная часть села,рабочая | 120 | 200 мм / 0 -110 | дырчат. / 71-77 97-100 |
| 2 |  | 1973 | с.Ст.Таволжанка восточная часть села,рабочая | 120 | 200 / 0-110 | сетч. / 85-95 |

Количество водопотребления на новое строительство приведено в таблице № 11.

Водопотребление и водоотведение  с. Ст.Таволжанка

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 296 | 71.0 | 9.6 | 71.0 |
| 2 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 20.7 |  |  |
| 3 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 4 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

Q сут м = Σqж · Nж/1000 м3/сут – рассчитанный за год средний суточный расход.

qж – удельное водопотребление = 200 л/сут. чел.

Nж –  расчетное число жителей

Q сут м = 200 · 296 /1000 = 59,2 м3/сут

Q сут мах = К сут мах  · Q сут м   , К сут мах = 1,1 – 1,3

Q сут мах = 1,2  · 59.2 = 71.0

q час мах = К час мах  · Q сут мах / 24 м3/час – расчетный часовой расход воды

К час мах  = α мах ·  β мах , α мах = 1,3, β мах = 2,5

q час мах = 1,3  · 2,5  · 71,0/24 = 9,6 м3/час

Таблица расчета водопотребления для с. Ст. Таволжанка

Таблица №14

| Водопотребление | Ед.изм. | Количество | Норма водо-потреб-ления, л/сут | Среднесуточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лето | зима |  | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальный сектор Водопользование из водоразборных колонок здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями полив зеленых насаждений скот, принадлежащий населению: - коровы - молодняк КРС - свиньи на откорме - овцы и козы - птица Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | Чел. Чел. гол гол гол Гол. Гол. Гол. Гол. Гол. | 296 296 67 87 103 295 511 | 296 296 67 87 103 295 511 | 50 150 220 90 65 25 15 | 14,8 44,4 14.7 7.8 6.7 6.0 7.7 102.0 15.3 117.3 | 14,8 44.4 14.7 7.8 5.9 6.7 7.7 102.0 15.3 117.3 |
| Производственный сектор Автомашины Тракторы Комбайны Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | 1 т л. с л. с | 12 4 |  | 10 1 1 | 1.2 0.4 1.6 0.2 1.8 | 1.2 0.4 1.6 0.2 1.8 |
| Всего: Всего с неучтенными расходами (15%): |  |  |  |  | 119.1 | 119.1 |

Примечание: автомашины – 5 т грузоподъемности, тракторы – 100 л.с, комбайны – 100 л.с.

с. Таволжанка

Централизованное водоснабжение села обеспечивается от водозабора подземных вод, состоящего из артезианских скважин, оборудованных насосами ЭЦВ 5-10-110, ЭЦВ 6-10-110, общий расход воды 8000 м3/час. На сети установлены две водонапорные башни. Водопроводные сети тупиковые  на них установлены  водоразборные колонки. Общая протяженность сетей – 5.5 км. Трубы стальные и п/э. Ввод в эксплуатацию – 1974 год. Износ составляет 95%.                                   Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:  произвести    замену    изношенных    трубопроводов    водоснабжения    на полиэтиленовые трубы; заменить   вышедшие   из   строя   водоразборные   колонки   и   пожарные гидранты; выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке.                                                                         Вода используется на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Сведения по скважинам

Таблица№12

| Информация на момент сдачи в эксплуатацию |
| --- |
| № п/п | № по паспорту | Дата бурения | Местоположение скважины, ситуационная привязка | Глубина скважины | Диаметр обсадки | Тип фильтра |
|  | Название буровой организации | Дата ввода в эксплуатацию |  | Абс. отм. устья | Интервал обсадки | Интервал фильтра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 1999 | с. Таволжанка западная часть села, рабочая | 120 | 175 мм / 0 -110 | дырчат. / 71-77 97-100 |
| 2 |  | 1980 | с.Таволжанка западная часть села, рабочая | 120 | 200 / 0-110 | сетч. / 85-95 |

Количество водопотребления на новое строительство приведено в таблице № 11.

Водопотребление и водоотведение  с. Таволжанка

Таблица №11

| № п/п | Наименование потребителей | Количество жителей (чел.) | Расход воды, мах | Водоотведение, расход стоков, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилые дома усадебной застройки (q = 200 л/сут. чел.) | 276 | 66.2 | 9.0 | 66.2 |
| 2 | Полив 70 л/сут. чел. (СНиП 2.04.02-84 п.2.3 примечание)) |  | 19.3 |  |  |
| 3 | Внутренние пожаротушение 5 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 54,0 | 18,0 |  |
| 4 | Наружное пожаротушение 10 л/сек 1 пожар 3 часа |  | 108,0 | 36,0 |  |

Q сут м = Σqж · Nж/1000 м3/сут – рассчитанный за год средний суточный расход.

qж – удельное водопотребление = 200 л/сут. чел.

Nж –  расчетное число жителей

Q сут м = 200 · 276 /1000 = 55,2 м3/сут

Q сут мах = К сут мах  · Q сут м   , К сут мах = 1,1 – 1,3

Q сут мах = 1,2  · 55.2 = 66.2

q час мах = К час мах  · Q сут мах / 24 м3/час – расчетный часовой расход воды

К час мах  = α мах ·  β мах , α мах = 1,3, β мах = 2,5

q час мах = 1,3  · 2,5  · 66,2/24 = 9,0 м3/час

Таблица расчета водопотребления для с.  Таволжанка

Таблица №14

| Водопотребление | Ед.изм. | Количество | Норма водо-потреб-ления, л/сут | Среднесуточный расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лето | зима |  | лето | зима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Коммунальный сектор Водопользование из водоразборных колонок здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией без ванн здания, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями полив зеленых насаждений скот, принадлежащий населению: - коровы - молодняк КРС - свиньи на откорме - овцы и козы - птица Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | Чел. Чел. гол гол гол Гол. Гол. Гол. Гол. Гол. | 276 276 70 88 121 295 790 | 276 276 70 88 121 295 790 | 50 150 220 90 65 25 15 | 13,8 41,4 15.4 7.9 7.9 7.4 11.9 105.7 15.9 121.6 | 13,8 41.4 15.4 7.9 7.9 7.4 11.9 105.7 15.9 121.6 |
| Производственный сектор Автомашины Тракторы Комбайны Итого: Итого с неучтенными расходами (15%): | 1 т л. с л. с | 21 9 |  | 10 1 1 | 2.1 0.9 3.0 0.5 3.5 | 2.1 0.9 3.0 0.5 3.5 |
| Всего: Всего с неучтенными расходами (15%): |  |  |  |  | 125.1 | 125.1 |

Примечание: автомашины – 5 т грузоподъемности, тракторы – 100 л.с, комбайны – 100 л.с.